## Slide 1: ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ШПАТЕЛЯ С ПЕРЕМЫЧКАМИ В СТРОМЕ РОГОВИЦЫ ГЛАЗА ПРИ ОПЕРАЦИИ RELEX SMILE
Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико – механический институт
Высшая школа теоретической механики и математической физики
Выполнила:
студентка гр. 5030103/80201 И.Г. Прохоренкова
Руководитель:
профессор ВШТМиМФ С.М. Бауэр

## Slide 2: Введение
Аномалии рефракции – офтальмологические заболевания, не позволяющие глазу правильно фокусировать изображение (свет) на сетчатке. Преобладающие рефракционные аномалии:
– миопия (близорукость)
– гиперметропия (дальнозоркость)
– астигматизм
Данные заболевания могут быть скорректированы при помощи ношения очков, контактных линз или с помощью хирургических вмешательств.
Рис. 1 Фокусная точка при миопиии ((I)), гиперметропии ( (II)) и эмметропии (черные линии – нормальная рефракция глаза)

## Slide 3: Роговица
Роговица – бессосудистая ткань, вид выпукло-вогнутой линзы. Роговица обеспечивает приблизительно от 65 до 75% фокусирующей способности глаза. Имеет вязкоупругие свойства.
Рис. 2 Строение роговицы

## Slide 4: Описание операции RELEX SMILE
Зрение приходит в норму в результате изменения кривизны роговицы
Этапы проведения операции
Рис. 3 Первый этап
Рис. 4 Второй этап

## Slide 5: Осложнения операции после воздействия лазера
Рис. 5 Пузырьковый слой (при оптимальных настройках; при непрозрачном пузырьковом слое; при наличии черных пятен).
Фемтосекундные лазерные импульсы при воздействии на строму роговицы генерируют плазму, за ней следует кавитация, она расширяется и способствует отделению тканей. Захват этих кавитационных пузырьков давлением всасывания приводит к образованию непрозрачного пузырькового слоя (НПС). Фактором возникновения может являться использование слишком высокой энергии лазера.
Черные пятна представляют из себя неполное разрушение стромальной ткани и возникают в следствии недостаточного воздействия лазера, трудность отделения тканей увеличивается, из-за чего может возникнуть нерегулярный астигматизм.

## Slide 6: Постановка задачи
Создать устройство для определения силы, необходимой для разделения перемычек в строме роговице при помощи офтальмологического шпателя:
- разработать насадку на уже существующий шпатель
- создать в программном продукте трехмерного моделирования SolidWorks модель насадки, учитывая физиологические особенности руки хирурга и оптимальное расположение электроники
- напечатать модель, разработать электрическую схему, произвести монтаж
- создать программный код для обеспечения правильной работы устройства
- откалибровать прибор для корректности выводимых данных
Провести исследование зависимости энергии воздействия лазера на роговицу и прикладываемого хирургом усилия, сделать вывод об оптимальной энергии лазера.

## Slide 7: Актуальность и новизна
Технология ReLEx SMILE была разработана в 2008 году и исследования в данной области являются актуальными и зачастую новаторскими.
Разработанное устройство является новым прибором для изучения интраоперационных характеристик ReLEx SMILE, позволяет исследовать влияние различной энергии с помощью считывания данных об усилии, оказываемом хирургом, что играет важную роль на время восстановления пациента. Актуальность прибора обусловлена важностью здоровья человека и необходимостью развития технологий в сфере офтальмологии.

## Slide 8: Разработка структурной схемы устройства
Рис. 6 Структурная схема устройства.
В разработанном устройстве были использованы следующие элементы:
– резистивные тонкопленочные датчики давления,
– отладочная плата Arduino Nano. К ней подключен Bluetooth-модуль HC-05, дающий возможность передавать данные сразу на компьютер,
– блок питания, в него входят: аккумулятор и Power Bank.

## Slide 9: Разработка программного обеспечения
Код для обработки полученных значений написан на Python, Запуск происходит в программном обеспечении Spyder. Алгоритм обработки:
1. импорт библиотек и создание нового файла на запись;
2. калибровка датчиков;
3. использование фильтра Баттерворта. Используемые параметры:
– – порядок фильтра – отвечает за скорость затухания после частоты среза. N = 3
– – частота среза – частота, выше или ниже которой мощность выходного сигнала фильтра снижается в √2 раза. Wn = 0.03
Функция scipy.signal.butter принимает на вход N и Wn и возвращает числитель и знаменатель (B и A), которые описывают фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтр).
B,A = signal.butter(N,Wn,output='ba');
4. Построение графиков.

## Slide 10: Разработка и печать деталей на 3D-принтере
Рис. 7 Общий вид модели устройства
В общую модель входят:
1. крепление (насадка) на хирургический инструмент. Состоит из трёх составных частей. Функции: закрепление датчиков, защита от внешних воздействий, закрепление проводов,
2. блок модуля приема и передачи информации, в нём находятся: Arduino Nano, Bluetooth-модуль HC-05, макетная плата, резисторы и провода,
3. блок питания: фиксирует power bank и аккумулятор.

## Slide 11: Крепление на хирургический инструмент (насадка)
хирургический инструмент – офтальмологический шпатель,
оправка для хирургического инструмента,
датчики,
дополнительная оправка,
оболочка крепления.
Рис. 8 Насадка на офтальмологический шпатель (вид в разрезе и целиком)
Рис. 9 Насадка в разрезе

## Slide 12: Оправки и оболочка на хирургический инструмент
Рис. 10 Оправка на офтальмологический шпатель
Рис. 11 Дополнительная оправка на офтальмологический шпатель
Рис. 12 Оболочка крепления

## Slide 13: Крепление на хирургический инструмент (насадка)
Рис. 13 Схематическое изображение насадки в поперечном разрезе.
обозначения:
Д1, Д2, Д3, Д4 – датчики с соответствующими номерами 1, 2, 3, 4;
(1) шпатель для микрохирургии глаза,
(2) оправка для хирургического инструмента,
(3) дополнительная оправка и оболочка крепления.
Рис. 14 Схематическое изображение установленной на хирургический инструмент насадки в виде сбоку

## Slide 14: Блок модуля приема и передачи информации. Блок питания
Рис. 15 Блок модуля приёма и передачи информации
Рис. 16 Оболочка блока питания
Рис. 17 Блок питания со схематичным изображением power bank’a и аккумулятора

## Slide 15: Калибровка устройства
При включении устройства на экран выводится массив данных, состоящий из 4-х столбцов и постоянно добавляющихся строчек.
Начальный массив данных:
Первый этап преобразования массива:
На данном этапе все значения в условных единицах, следует преобразовать их в Ньютоны.

## Slide 16: Калибровка устройства
При на рабочую поверхность шпателя подвешивается груз массой кг (погрешность весов 0,01 грамма). Устройство закрепляется в таком положении, чтобы калибруемый датчик находился снизу, под шпателем. Из 2 закона Ньютона делаем вывод, что груз давит на рабочую поверхность с силой .
При груз находится на рабочей поверхности шпателя. При работе устройства возникают шумы. Для снижения воздействия шумов возьмём среднее арифметическое до и после подвеса груза.
До: :
После: , :
Для перевода значений из условных единиц в Ньютоны вычислим калибровочный коэффициент :

## Slide 17: Пример для 3 датчика
Рис. 18 Воздействие на 3 датчик 0,05 кг, значения в усл. ед.
Рис. 19 Воздействие на 3 датчик 0,05 кг, с фильтром, в усл.ед.

## Slide 18: Пример для 3 датчика
Рис. 20 Воздействие на 3 датчик массой 0,05 кг, в Ньютонах.
Рис. 21 Воздействие на 3 датчик 0,05 кг, с фильтром, в Ньютонах
Notes: Сосчитали калибровочный коэф-нт

## Slide 19: Пример для 3 датчика
Посчитаем погрешность измерений для каждого опыта – максимальное отклонение показаний реального и идеального датчиков. Вычислим относительную погрешность по формуле:
где максимальное отклонение показаний реального и идеального датчиков, ожидаемое значение на датчиках
Погрешность каждого датчика составляет 3 условные единицы или 0,07 Ньютонов после применения фильтра, то есть относительная погрешность не превосходит 15% для груза массой 0,05 кг и 8% для груза массой 0,1 кг.

## Slide 20: Описание проведения экспериментов
Энергия, задаваемая в лазерной системе “VisuMax”, изменяется в спектре значений 120-170нДж. Интерфейс сделан таким образом, что хирург вводит только индекс значения энергии, для перевода из индекса в нДж необходимо домножить соответствующий индекс на 5.
Этапы проведения экспериментов:
свиной глаз фиксируется в необходимом положении под эксимерной лазерной системой “VisuMax” фирмы Carl Zeiss;
хирург вводит параметры операции в систему лазерной установки. Для всех опытов значения путевого расстояния равно 4,5 мкм; значение точечного расстояния равно 4,5 мкм; изменяемый параметр – энергия, значения индекса от 24 до 32 с шагом 2;
происходит включение измерительного прибора, с помощью него происходит отделение лентикулы и окружающих слоёв. Устройство выключается, все данные сохраняются.
Далее происходила обработка всех полученных результатов.
Всего было проведено 25 опытов. На каждой энергии по 5 опытов.

## Slide 21: Обработка полученных данных
Рис. 22 Энергия 24, с фильтром, значения в Ньютонах, выделение участков операции
Участки соответствуют следующим этапам операции:
вход шпателя в слои роговицы,
(2) – (3) отделение верхних слоёв и лентикулы первой и второй полуокружности,
(4) – (5) отделение между нижними слоями стромы и лентикулой первой и второй полуокружности,
Рис. 23 Схематическое изображение насадки в поперечном разрезе.

## Slide 22: Результаты проведения опытов
Рис. 24. Распределение максимального значения усилия, Ньютоны
Рис. 25 Распределение среднего значения усилия, Ньютоны.

## Slide 23: Результаты
разработана насадка на офтальмологический шпатель для измерения усилия, необходимого для разрыва соединительных тканей хирургом в операции ReLEx SMILE, а именно были разработаны:
– структурная схема;
– алгоритм управления;
– программа для обработки данных, полученных с устройства;
– спроектированы и напечатаны детали на 3D-принтере.
устройство было смонтировано и проведена калибровка;
проведено 25 опытов на свиной роговице с использованием разработанного устройства;
найдена зависимость между значением задаваемой энергии и усилием хирурга: чем больше задаваемая энергия, тем меньшая сила необходима для разделения межтканевых перемычек роговичной ткани;

## Slide 24: Результаты
выдвинуто предположение об оптимальном значении задаваемой энергии исходя из полученных результатов: оптимальное значение индекса энергии с механической точки зрения равно 32. Сопоставляя клинические данные и вывод с данной работы можно сделать предположение: оптимальная энергия при проведении операции ReLEx SMILE равна 28;
найдены необходимые усилия для каждой энергии лазера – среднее значение усилия, что может в последующем внести вклад в развитие данной технологии коррекции зрения и помочь при обучении хирургов – офтальмологов.

## Slide 25: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!