## Slide 1: Системы динамического позиционирования и навигации судов
Кафедра «Теоретическая механика»
Группа 13604/1
Логинов Александр

## Slide 2: Что такое система динамического позиционирования (DP)
Система динамического позиционирования — (англ. dynamic positioning system) — система управления, обеспечивающая удержание судна в заданной позиции с заданным курсом. Удержание судна обеспечивается совместным использованием основных и дополнительных пропульсивных установок

## Slide 3: Применение DP систем
Широкое распространение системы динамического позиционирования нашли на вспомогательных судах нефтегазовой отрасли, а именно:
судах снабжения;
буксирах-якорезаводчиках;
судах-кабелеукладчиках и трубоукладчиках;
судах сейсмической разведки;
буровых судах и мобильных буровых платформах;
судах обеспечения водолазных работ (DSV, diving support vessels)

## Slide 4: Классификация систем DP
Системы DP подразделяются на три класса (по степени устойчивости к единичным отказам):
Класс 1 (DP 1). «Потеря» заданной позиции судном может произойти в случае любой единичной неисправности.
Класс 2 (DP 2). «Потеря» позиции не происходит в случае единичной неисправности любой подсистемы или компонента (движителя, сенсора, консоли управления и прочего), включая кабели, трубы и т. д.
Класс 3 (DP 3). Термин «единичная неисправность» включает, помимо неисправностей, указанных для класса DP-2, полный выход из строя всех компонентов в пределах одного водонепроницаемого или огненепроницаемого отсека из-за пожара или затопления
Также, выделяется система DP 0, не имеющая класса. Она позволяет держать заданный курс, но не может обеспечивать точное позиционирование. Как и в классе DP 1, потеря позиции происходит в случае любой единичной неисправности

## Slide 5: Элементы системы
система энергоснабжения;
пропульсивная установка;
интегрированная система управления пропульсивной установкой
датчики определения положения судна и датчики, измеряющие внешнее возмущение

## Slide 6: Как система определяет местоположение судна и его отклонение от заданного курса
Существуют абсолютные датчики(GPS и DGPS), позволяющие определить местоположение судна с привязкой к карте и датчики относительные, определяющие положение относительно какого-либо объекта, курс судна определяется гирокомпасом и GPS-компасом, также, все системы оснащены датчиком ветра

## Slide 7: Абсолютный датчик - DGPS
Дифференциальный GPS (DGPS) работает путем размещения приемника GPS, который является базовой станцией в известном местоположении. Станция измеряет расстояние до каждого спутника. Затем она использует измеренные расстояния и рассчитывает фактическое расстояние, используя свою известную позицию. Разница между измеренным и вычисленным расстоянием является "дифференциальной коррекцией". Дифференциальные коррекции затем передаются DGPS приемникам.

## Slide 8: Относительные датчики
  К относительным датчикам относятся:
  лазерно-оптические (CyScan)
  радиоволновые (Artemis, Radascan)
  электромеханические (Taut Wire)
  гидроакуститческие (Hydroacoustic sensor)

## Slide 9: Лазерно-оптический датчик CyScan
Лазерная система позиционирования CyScan состоит из вращающегося на стабилизирующей платформе ротора и отражателя, находящемся на неподвижном объекте. Измеряя разницу во времени прохождения сигнала и угла, под которым луч возвращается, прибор определяет изменение положения судна. Радиус действия около 500 метров

## Slide 10: Радиоволновые датчики
ARTEMIS – для определения позиции по расстоянию и угла поворота антенн береговой и находящейся на судне радиолокационных станций (точность 1 м на дистанции 600 м, 2 м на дальности 9 км);
RadaScan – аналог ARTEMIS, но имеет намного меньший вес ввиду отсутствия вращающейся части (используется на расстояниях до 1 км)

## Slide 11: Электромеханические датчики
Одним из древнейших таких датчиков является Taut Wire. На дно опускается тяжелый груз, подвешенный на тросе. Датчик меряет силу натяжения троса и угол отклонения от вертикали, определяя таким образом, как изменилось положение судна. Также, датчик поддерживает силу натяжения троса, если судно совершает движения по вертикали ( на волнах). Основной недостаток – невозможность использования на большой глубине

## Slide 12: Гидроакустические датчики
Система для определения относительного местоположения между передатчиком и приемником под водой. Зная скорость звука в воде и время, которое шел сигнал, датчик определяет расстояние, на которое отклонилось судно

## Slide 13: Пропульсивная установка
Система всех судовых двигателей носит название пропульсивной установки

## Slide 14: Органы управления судном
Подруливающее устройство( Tunnel Thruster) — судовое устройство, предназначенное для активного управления судном; рабочий орган (винт) в сквозном канале, проходящем от одного борта судна к другому борту, перпендикулярно его диаметральной плоскости.
Устанавливается в носовой части судна или в носовой и кормовой частях одновременно;
Позволяет улучшить управляемость судном на малых скоростях или при остановленном главном двигателе, при сравнительно больших скоростях хода (ориентировочно, более 5 узлов) подруливающее устройство теряет эффективность

## Slide 15: Азимутальное подруливающее устройство
Гребной винт, расположенный в поворачивающейся на 360° колонке. Такое устройство заменяет руль и позволяет швартоваться в стеснённых условиях, не привлекая буксир.
Это устройство может быть как дополнительным движителем корабля, так и основным. Главный недостаток – сложность ремонта