## Slide 1: Отслоение сетчатки глаза
Анализ разрыва сетчатки и ее взаимодействия со стекловидным телом

## Slide 2: Проблема
Отслойка сетчатки – это такое патологическое состояние, при котором сетчатка теряет контакт с сосудистой оболочкой глаза и отходит от нее внутрь полости глаза. Основными причинами возникновения этой патологии являются многочисленные травмы, хирургические ошибки, отслоение стекловидного тела, воспаление сосудистого тракта.

## Slide 3: Строение глаза

## Slide 5: Витрэктомия
Витрэктомия – хирургическая операция, направленная на лечение отслоения сетчатки глаза. Первый этап – удаление СТ хирургическими щипцами.
При неправильном воздействии появляется вероятность разрыва сетчатки.
Задача состоит в том, чтобы найти величину и характер воздействия на сетчатку, при котором происходит ее разрыв или отслоение.

## Slide 6: Математическое моделирование
внутренняя часть (a<R<b) – стекловидное тело, материал вязкоупругий;
промежуточный слой (b<R<c) – сетчатка, материал упругий;
внешний слой (c<R<d) – сосудистая оболочка, материал упругий.
Размеры:

## Slide 7: Математическое моделирование
к внутренней поверхности сферы прикладывается нагрузка;
внешняя поверхность зафиксирована. Ставится запрет на перемещение

## Slide 8: Аналитическое решение
Начнем с решения задачи. Применим некоторые допущения:
перемещения происходят только по радиальной координате, задача симметрична;
все слои сферы изотропны;
не учитывается сила тяжести и другие сторонние силы;
изнури, сфера подвергается равномерному растяжению.
В сферической системе координат:
 | (1)
 | (1)

## Slide 9: Используемые уравнения
 | (2)
 | (2)
 | (3)
 | (3)
 | (4)
 | (4)
Связь деформаций
через перемещение
Определяющее уравнение
связи напряжений и
деформаций
Уравнение равновесия
сетчатка
Сосудистая оболочка
Стекловидное тело

## Slide 10: Граничные и начальные условия
Граничные условия:
Начальные условия возьмем нулевые ()

## Slide 11: Определение модуля релаксаци
Вязкоупругое поведение тела можно однозначно описать с помощью функций релаксации G(t), либо функций ползучести J(t). Эти функции находятся экспериментально. Они между собой эквиваленты, и существует переход с помощью преобразования Лапласа:
 | (4)
 | (4)

## Slide 12: Определение модуля релаксаци
В статье Andreia F. Silva “Rheological behavior of vitreous humor” вязкоупругие свойства СТ представлены в виде графика ползучести J(t).
Каждой реологической модели соответствует своя функция ползучести. Во многих статьях стекловидное тело моделируют в виде обобщенной модели Кельвина-Фойгта:
Соответственно, функция ползучести СТ имеет экспоненциальный вид.
Функция ползучести:

## Slide 13: Определение модуля релаксаци

## Slide 14: Аналитическое решение
Были получены выражения для напряжений и перемещений для каждого слоя сферы. Например, радиальные напряжения в сетчатке:

## Slide 15: Аналитическое решение
Из работ Русановской А.В. и Тагиева Г.Н. можно сделать вывод, что причиной отслоения сетчатки являются главные напряжения, а, в свою очередь, ее разрыв обеспечивают касательные напряжения.
Главные напряжения достигли критического значения→ отслоение
Касательные напряжения достигли критического значения→ разрыв

## Slide 16: Аналитическое решение
Согласно пособию Захарова И.Н «Критерии прочности и пластичности» существуют несколько критериев прочности материала. Рассматривая отслоение, воспользуемся первым критерием. Тогда условие прочности для композитной сферы запишется в виде:
Тогда

## Slide 17: Численное решение квазистатической задачи в ANSYS
Геометрия

## Slide 18: Численное решение квазистатической задачи в ANSYS
Сетка

## Slide 19: Численное решение квазистатической задачи в ANSYS
Нагрузка

## Slide 20: Численное решение квазистатической задачи в ANSYS
Граничные условия

## Slide 21: Численное решение квазистатической задачи в ANSYS
Результаты вычислений

## Slide 22: Численное решение квазистатической задачи в ANSYS

## Slide 23: Численное решение квазистатической задачи в ANSYS
График зависимости максимальных главных напряжений на выбранном участке

## Slide 24: Численное решение динамической задачи в ANSYS
Перейдем в модуль transient structural, предназначенный для решения динамических задач. В отличие от static structural, в данном модуле решается дифференциальное уравнение с учетом инерционного слагаемого.
.

## Slide 25: Численное решение динамической задачи в ANSYS
1. Длительное постоянное воздействие

## Slide 26: Численное решение динамической задачи в ANSYS
Максимальные касательные напряжения в стекловидном теле

## Slide 27: Численное решение динамической задачи в ANSYS
Максимальные касательные напряжения в сетчатке

## Slide 28: Численное решение динамической задачи в ANSYS
2. Резкое, кратковременное воздействие

## Slide 29: Численное решение динамической задачи в ANSYS
Максимальные касательные напряжения в стекловидном теле

## Slide 30: Численное решение динамической задачи в ANSYS
Максимальные касательные напряжения в сетчатке

## Slide 31: Численное решение динамической задачи в ANSYS
3. Воздействие, возрастающее по линейному закону

## Slide 32: Численное решение динамической задачи в ANSYS
Максимальные касательные напряжения в стекловидном теле

## Slide 33: Численное решение динамической задачи в ANSYS
Максимальные касательные напряжения в сетчатке

## Slide 34: Сравнение максимальных касательных напряжений
Нагрузка p=10000 Па | Максимальное касательное напряжение в сетчатке, Па
Длительное постоянное воздействие | 576,23
Кратковременное воздействие | 960,41
Линейное воздействие | 571,8

## Slide 35: Сравнение максимальных касательных напряжений
Условие прочности на разрыв сетчатки:
Тогда, прикладывая, например, воздействие величиной P=12000 Па, то при первом методе воздействия, максимальное касательное напряжение за время приложения достигнет Па.
Если же приложить нагрузку той же величины, но по второму методу, то есть резко, то максимальное касательное напряжение за время приложения достигнет , что приведет к разрыву.

## Slide 36: Заключение
Поставлена задача исследования воздействия на СТ, приводящего к отслоению/разрыву.
Аналитически решена квазистатическая задача и найдено критическое воздействие, вызывающее отслоение сетчатки.
Решена динамическая задача в ANSYS Workbench
Сравнив полученные тремя разными методами максимальные касательные напряжения, было показано, что при проведении операции метод постепенной возрастающей нагрузки будет наиболее безопасным.