## Slide 1
Выпускная квалификационная работа
Исследование описательных возможностей математических представлений допустимых значений усилий предварительного натяжения вант
Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа теоретической механики и математической физики
Научный руководитель:
А.В. Порубов, профессор ВШТМиМФ, доктор физико-математических наук
Консультант:
М.Ю. Горохов, главный специалист АО «Институт Стройпроект»
Постановка задачи
Задача: Найти такие значения усилий предварительного натяжения вант, которые позволят перемещениям и опорным реакциям принять требуемые значения
Дано: Вертикальные перемещения и опорные реакции в отслеживаемых точках
Найти: Усилия предварительного натяжения вант

## Slide 2
Постановка задачи
Задача: Найти такие значения усилий предварительного натяжения вант, которые позволят перемещениям и опорным реакциям принять требуемые значения
Дано: Вертикальные перемещения и опорные реакции в отслеживаемых точках
Найти: Усилия предварительного натяжения вант
Выпускная квалификационная работа
Исследование описательных возможностей математических представлений допустимых значений усилий предварительного натяжения вант
Научный руководитель:
А.В. Порубов, профессор ВШТМиМФ, доктор физико-математических наук
Консультант:
М.Ю. Горохов, главный специалист АО «Институт Стройпроект»
Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа теоретической механики и математической физики
или
- вектор-столбец значений отслеживаемых величин (ограничений) под действием постоянных нагрузок без учета натяжения
– матрица коэффициентов влияния
– вектор-столбец усилий предварительного натяжения вант
– вектор-столбец значений отслеживаемых величин (ограничений) под действием постоянных нагрузок с учетом натяжения

## Slide 3
Постановка задачи
или
- вектор-столбец значений отслеживаемых величин (ограничений) под действием постоянных нагрузок без учета натяжения
– матрица коэффициентов влияния
– вектор-столбец усилий предварительного натяжения вант
– вектор-столбец значений отслеживаемых величин (ограничений) под действием постоянных нагрузок с учетом натяжения
Проблематика
Задача: Найти такие значения усилий предварительного натяжения вант, которые позволят перемещениям и опорным реакциям принять требуемые значения
Дано: Вертикальные перемещения и опорные реакции в отслеживаемых точках
Найти: Усилия предварительного натяжения вант
Случай: разная размерность N > K
Проблема: существование бесконечного числа решений для случая разной размерности
Причина: СЛАУ недоопределенная
Следствие: решение задачи попадает в локальный минимум
Общий вид:

## Slide 4
или
- вектор-столбец значений отслеживаемых величин (ограничений) под действием постоянных нагрузок без учета натяжения
– матрица коэффициентов влияния
– вектор-столбец усилий предварительного натяжения вант
– вектор-столбец значений отслеживаемых величин (ограничений) под действием постоянных нагрузок с учетом натяжения
Проблематика
Общий вид:
Случай: разная размерность N > K
Проблема: существование бесконечного числа решений для случая разной размерности
Причина: СЛАУ недоопределенная
Следствие: решение задачи попадает в локальный минимум
Постановка задачи
Методы исследования
Постановка задачи
Гипотеза: возможность применения моделей машинного обучения в качестве методов решения задачи
Исследуемые модели:
Линейная регрессия
Нейронная сеть
Генетический алгоритм
Применение:
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения вант
Построение псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза

## Slide 5
Методы исследования
Гипотеза: возможность применения моделей машинного обучения в качестве методов решения задачи
Исследуемые модели:
Линейная регрессия
Нейронная сеть
Генетический алгоритм
Применение:
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения вант
Построение псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
Проблематика
Общий вид:
Случай: разная размерность N > K
Проблема: существование бесконечного числа решений для случая разной размерности
Причина: СЛАУ недоопределенная
Следствие: решение задачи попадает в локальный минимум
Построение набора данных
Закон Гука:
где – жесткость ванта на растяжения, Н/мм
– модуль Юнга, Па
– площадь поперечного сечения ванта,
– длина ванта в недеформированном состоянии, мм
Учет ограничения:
Критерии построения набора данных:
Максимальное укорочение ванта a должно быть не больше, чем 1% от его длины
Длина укорочения всегда положительна ()

## Slide 6
Построение набора данных
Закон Гука:
где – жесткость ванта на растяжения, Н/мм
– модуль Юнга, Па
– площадь поперечного сечения ванта,
– длина ванта в недеформированном состоянии, мм
Учет ограничения:
Методы исследования
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения вант
Гипотеза: возможность применения моделей машинного обучения в качестве методов решения задачи
Исследуемые модели:
Линейная регрессия
Нейронная сеть
Генетический алгоритм
Применение:
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения вант
Построение псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
Критерии построения набора данных:
Максимальное укорочение ванта a должно быть не больше, чем 1% от его длины
Длина укорочения всегда положительна ()

## Slide 7
Закон Гука:
где – жесткость ванта на растяжения, Н/мм
– модуль Юнга, Па
– площадь поперечного сечения ванта,
– длина ванта в недеформированном состоянии, мм
Учет ограничения:
Критерии построения набора данных:
Максимальное укорочение ванта a должно быть не больше, чем 1% от его длины
Длина укорочения всегда положительна ()
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения вант
Построение набора данных
Линейная регрессия
Общий вид модели:
Для исследуемой задачи модель будет иметь вид
или
Суть обучения модели: подбор такой матрицы , чтобы вектор-столбец усилий предварительного натяжения был наиболее близок к истинному значению
Результат: модель способная по заранее заданным ограничениям на систему вычислять требуемые усилия предварительного натяжения

## Slide 8
Линейная регрессия
Общий вид модели:
Для исследуемой задачи модель будет иметь вид
или
Суть обучения модели: подбор такой матрицы , чтобы вектор-столбец усилий предварительного натяжения был наиболее близок к истинному значению
Результат: модель способная по заранее заданным ограничениям на систему вычислять требуемые усилия предварительного натяжения
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения вант
Функция ReLU
Нейронная сеть
Вид нейронной сети: полносвязная нейронная сеть прямого распространения с обратным распространением ошибки
Параметры:
Функция активации: ReLU
Архитектура нейронной сети: 2 слоя (входной и выходной)
Выходной слой: размерность N (количество вант)
Входной слой: размерность K (количество ограничений)
Функция потерь: средняя квадратичная ошибка (MSE)

## Slide 9
Ген: значение усилия предварительного натяжения в i-ом ванте
Индивид: вектор-строка усилий предварительного натяжения вант
Функция приспособленности:
Отбор: турнирный
Скрещивание: одноточечный кроссинговер
Мутация: замена гена на случайное значение из допустимого интервала для соответствующего ванта
Нейронная сеть
Вид нейронной сети: полносвязная нейронная сеть прямого распространения с обратным распространением ошибки
Параметры:
Функция активации: ReLU
Архитектура нейронной сети: 2 слоя (входной и выходной)
Выходной слой: размерность N (количество вант)
Входной слой: размерность K (количество ограничений)
Функция потерь: средняя квадратичная ошибка (MSE)
Функция ReLU
Линейная регрессия
Генетический алгоритм
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения вант
Результат: индивид с наилучшим значением функции приспособленности
Общий вид модели:
Для исследуемой задачи модель будет иметь вид
или
Суть обучения модели: подбор такой матрицы , чтобы вектор-столбец усилий предварительного натяжения был наиболее близок к истинному значению
Результат: модель способная по заранее заданным ограничениям на систему вычислять требуемые усилия предварительного натяжения

## Slide 10
Генетический алгоритм
Ген: значение усилия предварительного натяжения в i-ом ванте
Индивид: вектор-строка усилий предварительного натяжения вант
Функция приспособленности:
Отбор: турнирный
Скрещивание: одноточечный кроссинговер
Мутация: замена гена на случайное значение из допустимого интервала для соответствующего ванта
Результат: индивид с наилучшим значением функции приспособленности
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения вант
Вид нейронной сети: полносвязная нейронная сеть прямого распространения с обратным распространением ошибки
Параметры:
Функция активации: ReLU
Архитектура нейронной сети: 2 слоя (входной и выходной)
Выходной слой: размерность N (количество вант)
Входной слой: размерность K (количество ограничений)
Функция потерь: средняя квадратичная ошибка (MSE)
Функция ReLU
Результаты
Нейронная сеть
Задача: Необходимо обеспечить отсутствие прогиба в центре пролетного строения так, чтобы не допустить отрыва пролетного строения от постоянной опоры.
Дано: Опорные реакции в точках крепления балки жесткости с опорой, вертикальные перемещение в центре пролетного строения (допустимое отклонение ±50мм)
Найти: Усилия предварительного натяжения вант

## Slide 11
Генетический алгоритм
Результаты
Задача: Необходимо обеспечить отсутствие прогиба в центре пролетного строения так, чтобы не допустить отрыва пролетного строения от постоянной опоры.
Дано: Опорные реакции в точках крепления балки жесткости с опорой, вертикальные перемещение в центре пролетного строения (допустимое отклонение ±50мм)
Найти: Усилия предварительного натяжения вант
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения вант
Ген: значение усилия предварительного натяжения в i-ом ванте
Индивид: вектор-строка усилий предварительного натяжения вант
Функция приспособленности:
Отбор: турнирный
Скрещивание: одноточечный кроссинговер
Мутация: замена гена на случайное значение из допустимого интервала для соответствующего ванта
Результат: индивид с наилучшим значением функции приспособленности
Номер ванта | Длина начального укорочения, мм |  | 
 | Линейная регрессия | Нейронная сеть | Генетический алгоритм
1 | 92,4262486 | 93,166 | 113,95
2 | 92,63023633 | 92,4509 | 83,47762
3 | 123,2490167 | 122,9399 | 33,01645
4 | 125,4928395 | 124,2251 | 9,045206
5 | 134,4752015 | 134,4313 | 437,8283
6 | 136,9707276 | 138,5048 | 35,7254
7 | 188,5325505 | 187,8964 | 195,5972
8 | 169,8461634 | 169,561 | 77,41258
9 | 397,3682896 | 394,2947 | 489,8105
10 | 324,0411211 | 321,9225 | 416,1493

## Slide 12
Генетический алгоритм
Результаты
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения
Номер ванта | Длина начального укорочения, мм |  | 
 | Линейная регрессия | Нейронная сеть | Генетический алгоритм
1 | 92,4262486 | 93,166 | 113,95
2 | 92,63023633 | 92,4509 | 83,47762
3 | 123,2490167 | 122,9399 | 33,01645
4 | 125,4928395 | 124,2251 | 9,045206
5 | 134,4752015 | 134,4313 | 437,8283
6 | 136,9707276 | 138,5048 | 35,7254
7 | 188,5325505 | 187,8964 | 195,5972
8 | 169,8461634 | 169,561 | 77,41258
9 | 397,3682896 | 394,2947 | 489,8105
10 | 324,0411211 | 321,9225 | 416,1493
Задача: Необходимо обеспечить отсутствие прогиба в центре пролетного строения так, чтобы не допустить отрыва пролетного строения от постоянной опоры.
Дано: Опорные реакции в точках крепления балки жесткости с опорой, вертикальные перемещение в центре пролетного строения (допустимое отклонение ±50мм)
Найти: Усилия предварительного натяжения вант
Линейная регрессия
Нейронная сеть

## Slide 13
Линейная регрессия
Нейронная сеть
Генетический алгоритм
Опорные реакции
Результаты
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения
Номер ванта | Длина начального укорочения, мм |  | 
 | Линейная регрессия | Нейронная сеть | Генетический алгоритм
1 | 92,4262486 | 93,166 | 113,95
2 | 92,63023633 | 92,4509 | 83,47762
3 | 123,2490167 | 122,9399 | 33,01645
4 | 125,4928395 | 124,2251 | 9,045206
5 | 134,4752015 | 134,4313 | 437,8283
6 | 136,9707276 | 138,5048 | 35,7254
7 | 188,5325505 | 187,8964 | 195,5972
8 | 169,8461634 | 169,561 | 77,41258
9 | 397,3682896 | 394,2947 | 489,8105
10 | 324,0411211 | 321,9225 | 416,1493
Вертикальное перемещение в центре пролета -0.029мм
Вертикальное перемещение в центре пролета -0.533мм
Вертикальное перемещение в центре пролета 0.0013мм
Вертикальные перемещения в центре пролетного строения

## Slide 14
Линейная регрессия
Нейронная сеть
Генетический алгоритм
Вертикальное перемещение в центре пролета -0.029мм
Вертикальное перемещение в центре пролета -0.533мм
Вертикальное перемещение в центре пролета 0.0013мм
Вертикальные перемещения в центре пролетного строения
Результаты
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения
Вычисление псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
Опорные реакции

## Slide 15
Вычисление псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
Результаты
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения
Линейная регрессия
Нейронная сеть
Генетический алгоритм
Вертикальное перемещение в центре пролета -0.029мм
Вертикальное перемещение в центре пролета -0.533мм
Вертикальное перемещение в центре пролета 0.0013мм
Псевдообратная матрица Мура-Пенроуза
Определение. Для любой прямоугольной матрицы , если удовлетворяет одному или нескольким из следующих условий
то матрица называется обобщенной обратной матрицей . Если удовлетворяет всем условиям, то такая матрица называется псевдообратной матрицей Мура-Пенроуза.
Вертикальные перемещения в центре пролетного строения

## Slide 16
Псевдообратная матрица Мура-Пенроуза
Определение. Для любой прямоугольной матрицы , если удовлетворяет одному или нескольким из следующих условий
то матрица называется обобщенной обратной матрицей . Если удовлетворяет всем условиям, то такая матрица называется псевдообратной матрицей Мура-Пенроуза.
Вычисление псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
Решение задачи:
- псевдообратная матрица Мура-Пенроуза
Исходное уравнение:

## Slide 17
Решение задачи:
- псевдообратная матрица Мура-Пенроуза
Исходное уравнение:
Псевдообратная матрица Мура-Пенроуза
Определение. Для любой прямоугольной матрицы , если удовлетворяет одному или нескольким из следующих условий
то матрица называется обобщенной обратной матрицей . Если удовлетворяет всем условиям, то такая матрица называется псевдообратной матрицей Мура-Пенроуза.
Вычисление псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
Перестройка набора данных
Перестройка набора данных:
В данном случае матрица будет являться обратной матрицей коэффициентов влияния
Непосредственного вычисления усилий предварительного натяжения:
– вектор-столбец усилий предварительного натяжения
– вектор-столбец накладываемых ограничений
– матрица, подбираемая в процессе обучения
Прямое решение матричного уравнения:

## Slide 18
Вычисление псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
Перестройка набора данных:
В данном случае матрица будет являться обратной матрицей коэффициентов влияния
Непосредственного вычисления усилий предварительного натяжения:
– вектор-столбец усилий предварительного натяжения
– вектор-столбец накладываемых ограничений
– матрица, подбираемая в процессе обучения
Прямое решение матричного уравнения:
Перестройка набора данных
Псевдообратная матрица Мура-Пенроуза
Ген: элемент псевдообратной матрицы
Индивид: обратная матрица, представленная в виде строки
Функция приспособленности: ,
Результат: индивид с наилучшим значением функции приспособленности
Генетический алгоритм
Построение псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
Решение задачи:
- псевдообратная матрица Мура-Пенроуза
Исходное уравнение:

## Slide 19
Генетический алгоритм
Построение псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
Ген: элемент псевдообратной матрицы
Индивид: обратная матрица, представленная в виде строки
Функция приспособленности: ,
Результат: индивид с наилучшим значением функции приспособленности
Результаты
Исследование вычисления псевдообратной матрицы
Критерии псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
 | Матрица коэффициентов модели линейной регрессии | Матрица весовых коэффициентов нейронной сети | Генетический алгоритм
 | 9.47e-07 | 0.064 | 0.051797
 | 2.069e-07 | 0.02159 | 0.029166
 | 2.655e-07 | 0.04663 | 0.0001259
 | 0.888 | 0.8892 | 0.27492
 | Матрица коэффициентов модели линейной регрессии | Матрица весовых коэффициентов нейронной сети | Генетический алгоритм
 | 9.47e-07 | 0.064 | 0.051797
 | 2.069e-07 | 0.02159 | 0.029166
 | 2.655e-07 | 0.04663 | 0.0001259
 | 0.888 | 0.8892 | 0.27492
Вычисление псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
Перестройка набора данных:
В данном случае матрица будет являться обратной матрицей коэффициентов влияния
Непосредственного вычисления усилий предварительного натяжения:
– вектор-столбец усилий предварительного натяжения
– вектор-столбец накладываемых ограничений
– матрица, подбираемая в процессе обучения
Прямое решение матричного уравнения:
Перестройка набора данных

## Slide 20
Результаты
Исследование вычисления псевдообратной матрицы
 | Матрица коэффициентов модели линейной регрессии | Матрица весовых коэффициентов нейронной сети | Генетический алгоритм
 | 9.47e-07 | 0.064 | 0.051797
 | 2.069e-07 | 0.02159 | 0.029166
 | 2.655e-07 | 0.04663 | 0.0001259
 | 0.888 | 0.8892 | 0.27492
 | Матрица коэффициентов модели линейной регрессии | Матрица весовых коэффициентов нейронной сети | Генетический алгоритм
 | 9.47e-07 | 0.064 | 0.051797
 | 2.069e-07 | 0.02159 | 0.029166
 | 2.655e-07 | 0.04663 | 0.0001259
 | 0.888 | 0.8892 | 0.27492
Критерии псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
Генетический алгоритм
Построение псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
Ген: элемент псевдообратной матрицы
Индивид: обратная матрица, представленная в виде строки
Функция приспособленности: ,
Результат: индивид с наилучшим значением функции приспособленности
Номер ванта | Длина начального укорочения, мм |  | 
 | Матрица коэффициентов линейной регрессия | Матрица весовых коэффициентов нейронной сети | Генетический алгоритм
1 | 62.32840441 | 60.15376517 | -2,885997
2 | 62.28032792 | 57.50530854 | 1,05115864
3 | 101.43353111 | 98.11421498 | 64,12610081
4 | 105.83842533 | 105.71312355 | 110,0233691
5 | 141.34481086 | 142.33041051 | 100,2193479
6 | 159.68255365 | 157.24819855 | 204,8097127
7 | 187.72141205 | 186.39117481 | 187,114723
8 | 198.23206197 | 208.13964054 | 371,4536239
9 | 376.75152571 | 373.8837439 | 298,1647337
10 | 290.26710025 | 280.15148201 | 131,8224339

## Slide 21
Номер ванта | Длина начального укорочения, мм |  | 
 | Матрица коэффициентов линейной регрессия | Матрица весовых коэффициентов нейронной сети | Генетический алгоритм
1 | 62.32840441 | 60.15376517 | -2,885997
2 | 62.28032792 | 57.50530854 | 1,05115864
3 | 101.43353111 | 98.11421498 | 64,12610081
4 | 105.83842533 | 105.71312355 | 110,0233691
5 | 141.34481086 | 142.33041051 | 100,2193479
6 | 159.68255365 | 157.24819855 | 204,8097127
7 | 187.72141205 | 186.39117481 | 187,114723
8 | 198.23206197 | 208.13964054 | 371,4536239
9 | 376.75152571 | 373.8837439 | 298,1647337
10 | 290.26710025 | 280.15148201 | 131,8224339
Результаты
Исследование вычисления псевдообратной матрицы
 | Матрица коэффициентов модели линейной регрессии | Матрица весовых коэффициентов нейронной сети | Генетический алгоритм
 | 9.47e-07 | 0.064 | 0.051797
 | 2.069e-07 | 0.02159 | 0.029166
 | 2.655e-07 | 0.04663 | 0.0001259
 | 0.888 | 0.8892 | 0.27492
 | Матрица коэффициентов модели линейной регрессии | Матрица весовых коэффициентов нейронной сети | Генетический алгоритм
 | 9.47e-07 | 0.064 | 0.051797
 | 2.069e-07 | 0.02159 | 0.029166
 | 2.655e-07 | 0.04663 | 0.0001259
 | 0.888 | 0.8892 | 0.27492
Критерии псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
Матрица коэффициентов модели линейной регрессии
Матрица весовых коэффициентов нейронной сети
Генетический алгоритм

## Slide 22
Матрица коэффициентов модели линейной регрессии
Матрица весовых коэффициентов нейронной сети
Генетический алгоритм
Результаты
Исследование вычисления псевдообратной матрицы
Опорные реакции
Номер ванта | Длина начального укорочения, мм |  | 
 | Матрица коэффициентов линейной регрессия | Матрица весовых коэффициентов нейронной сети | Генетический алгоритм
1 | 62.32840441 | 60.15376517 | -2,885997
2 | 62.28032792 | 57.50530854 | 1,05115864
3 | 101.43353111 | 98.11421498 | 64,12610081
4 | 105.83842533 | 105.71312355 | 110,0233691
5 | 141.34481086 | 142.33041051 | 100,2193479
6 | 159.68255365 | 157.24819855 | 204,8097127
7 | 187.72141205 | 186.39117481 | 187,114723
8 | 198.23206197 | 208.13964054 | 371,4536239
9 | 376.75152571 | 373.8837439 | 298,1647337
10 | 290.26710025 | 280.15148201 | 131,8224339
Вертикальное перемещение в центре пролета 0.055мм
Вертикальное перемещение в центре пролета -0.4377мм
Вертикальное перемещение в центре пролета 23.254мм
Вертикальные перемещения в центре пролетного строения

## Slide 23
Матрица коэффициентов модели линейной регрессии
Матрица весовых коэффициентов нейронной сети
Генетический алгоритм
Вертикальное перемещение в центре пролета 0.055мм
Вертикальное перемещение в центре пролета -0.4377мм
Вертикальное перемещение в центре пролета 23.254мм
Результаты
Исследование вычисления псевдообратной матрицы
Вертикальные перемещения в центре пролетного строения
Номер ванта | Длина предварительного натяжения, мм
1 | -4.96754019
2 | -14.27130328
3 | 53.76315726
4 | 109.32926573
5 | 83.85283451
6 | 223.27330457
7 | 177.93975744
8 | 316.54839202
9 | 296.87728894
10 | 166.14581038
Выводы
Опорные реакции
Поставленная задача была решена двумя способами
Все исследуемые методы показали удовлетворительные результаты в задаче непосредственного вычисления усилий предварительного натяжения вант
При помощи линейной регрессии и нейронной сети были построены обобщенные обратные матрицы
При помощи генетического алгоритма была построена псевдообратная матрицы Мура-Пенроуза
Все исследуемые методы показали удовлетворительные результаты в задаче построения обратной матрицы, при помощи которой вычислялись усилия предварительного натяжения вант
Результаты работы демонстрируют возможность упрощения поиска усилий предварительного натяжения вант

## Slide 24
Выводы
Результаты
Исследование вычисления псевдообратной матрицы
Вертикальные перемещения в центре пролетного строения
Матрица коэффициентов модели линейной регрессии
Матрица весовых коэффициентов нейронной сети
Генетический алгоритм
Вертикальное перемещение в центре пролета 0.055мм
Вертикальное перемещение в центре пролета -0.4377мм
Вертикальное перемещение в центре пролета 23.254мм
Поставленная задача была решена двумя способами
Все исследуемые методы показали удовлетворительные результаты в задаче непосредственного вычисления усилий предварительного натяжения вант
При помощи линейной регрессии и нейронной сети были построены обобщенные обратные матрицы
При помощи генетического алгоритма была построена псевдообратная матрицы Мура-Пенроуза
Все исследуемые методы показали удовлетворительные результаты в задаче построения обратной матрицы, при помощи которой вычислялись усилия предварительного натяжения вант
Результаты работы демонстрируют возможность упрощения поиска усилий предварительного натяжения вант
Благодарю за внимание!
С радостью отвечу на возникшие вопросы!

## Slide 25
Благодарю за внимание!
С радостью отвечу на возникшие вопросы!
Выводы
Поставленная задача была решена двумя способами
Все исследуемые методы показали удовлетворительные результаты в задаче непосредственного вычисления усилий предварительного натяжения вант
При помощи линейной регрессии и нейронной сети были построены обобщенные обратные матрицы
При помощи генетического алгоритма была построена псевдообратная матрицы Мура-Пенроуза
Все исследуемые методы показали удовлетворительные результаты в задаче построения обратной матрицы, при помощи которой вычислялись усилия предварительного натяжения вант
Результаты работы демонстрируют возможность упрощения поиска усилий предварительного натяжения вант

## Slide 26
Нейронная сеть
Вычисление псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
Аналогично методу, представленном в линейной регрессии
Основное предположение:
Идея подхода 2: обучение нейронной сети путем представления входного вектора в виде строки матрицы коэффициентов влияния, а выходного в виде столбца единичной матрицы
Результат: матрица весовых коэффициентов нейронной сети =

## Slide 27
Построение набора данных
Номер интервала | Длины интервалов, мм |  |  |  | 
 | 1 и 2 | 3 и 4 | 5 и 6 | 7 и 8 | 9 и 10
1 | (0, 47.1825) | (0, 82.9335) | (0, 121.2382) | (0, 135.9043) | (0, 201.1538)
2 | (47.1825, 94.365) | (82.9335, 165.867) | (121.2382, 242.4765) | (135.9043, 271.8085) | (201.1538, 402.3077)
3 | (94.365, 141.5475) | (165.867, 248.8) | (242.4765, 363.7147) | (271.8085, 407.7127) | (402.3077, 603.4616)
4 | (141.5475, 188.73) | (248.8, 331.7339) | (363.7147, 484.9529) | (407.7127, 543.617) | (603.4616, 804.6154)
 | 1 и 2 | 3 и 4 | 5 и 6 | 7 и 8 | 9 и 10
Длина L, мм | 18873 | 33173.39 | 48495.29 | 54361.7 | 80461.54
Диаметр сечения D, мм | 97.7205 | 100.609 | 109.691 | 118.076 | 104.337
Модуль Юнга E, | 176.52 | 176.52 | 176.52 | 176.52 | 176.52
Жесткость, кН/мм | 70.1478 | 42.3027 | 34.3974 | 35.5561 | 18.7574
 | 1 и 2 | 3 и 4 | 5 и 6 | 7 и 8 | 9 и 10
Длина L, мм | 18873 | 33173.39 | 48495.29 | 54361.7 | 80461.54
Диаметр сечения D, мм | 97.7205 | 100.609 | 109.691 | 118.076 | 104.337
 | 176.52 | 176.52 | 176.52 | 176.52 | 176.52
Жесткость, кН/мм | 70.1478 | 42.3027 | 34.3974 | 35.5561 | 18.7574
Параметры вант
Интервалы построения набора данных

## Slide 28
Результаты
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения
Задача равной размерности
Задача: определение таких усилий предварительного натяжения, чтобы вертикальные перемещения в точках крепления вант с пролетным строением было минимальным
– нулевой вектор-столбец
Номер ванта | , мм
1 | -87.637
2 | -87.438
3 | -229.739
4 | -228.544
5 | -398.821
6 | -383.853
7 | -491.392
8 | -432.049
9 | -382.789
10 | -255.789
Номер ванта | 
1 | -87.637
2 | -87.438
3 | -229.739
4 | -228.544
5 | -398.821
6 | -383.853
7 | -491.392
8 | -432.049
9 | -382.789
10 | -255.789

## Slide 29
Результаты
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения
Задача равной размерности
Номер ванта | Длина преднатяжения, мм |  | 
 | Линейная регрессия | Нейронная сеть | Генетический алгоритм
1 | 62.00026703 | 62.00282 | 60
2 | 61.91745758 | 61.923798 | 60
3 | 94.82142639 | 94.83898 | 100
4 | 94.55384827 | 94.56253 | 102
5 | 144.14501953 | 144.1425 | 136
6 | 143.35891724 | 143.36794 | 131
7 | 169.79396057 | 169.80432 | 176
8 | 170.99124146 | 170.9876 | 181
9 | 356.9536438 | 356.94052 | 351
10 | 325.03738403 | 325.06494 | 313

## Slide 30
Результаты
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения
Задача равной размерности
Линейная регрессия
Нейронная сеть
Генетический алгоритм

## Slide 31
Результаты
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения
Задача равной размерности
Номер ванта | , мм
1 | 62.0032033224794
2 | 61.9227593170796
3 | 94.8388233134479
4 | 94.5621149269789
5 | 144.142963875660
6 | 143.368158059234
7 | 169.803829520752
8 | 170.985826260967
9 | 356.940473047735
10 | 325.065461042356
Номер ванта | 
1 | 62.0032033224794
2 | 61.9227593170796
3 | 94.8388233134479
4 | 94.5621149269789
5 | 144.142963875660
6 | 143.368158059234
7 | 169.803829520752
8 | 170.985826260967
9 | 356.940473047735
10 | 325.065461042356

## Slide 32
Результаты
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения
Задача равной размерности
Номер ванта | Относительная ошибка вычисления, % |  | 
 | Линейная регрессия | Нейронная сеть | Генетический алгоритм
1 | 0,004736 | 0,000618 | 3,230806
2 | 0,008562 | 0,001677 | 3,105093
3 | 0,018344 | 0,000165 | 5,442051
4 | 0,008742 | 0,000439 | 7,865608
5 | 0,001426 | 0,000322 | 5,649227
6 | 0,006446 | 0,000152 | 8,626851
7 | 0,005812 | 0,000289 | 3,649017
8 | 0,003167 | 0,001037 | 5,856727
9 | 0,00369 | 1,32E-05 | 1,664276
10 | 0,008637 | 0,00016 | 3,711702
Значение относительной ошибки по сравнению с точным решением

## Slide 33
Результаты
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения
Задача равной размерности
Chart: Максимальное значение вертикальных перемещений, мм
| <50 | <40 | <30 | <20 | <10 | <7 | <5 | <3
 | 95.2 | 94.9 | 94.6 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.3 | 94.3
Процентное соотношение результатов, чьи наблюдаемые параметры (вертикальные перемещения в отслеживаемых точках) соответствуют определенной области, к общему числу индивидов

## Slide 34
Результаты
Непосредственное вычисление усилий предварительного натяжения
Линейная регрессия
Нейронная сеть
Генетический алгоритм
Деформированное состояния

## Slide 35
Результаты
Исследование вычисления псевдообратной матрицы
-0,0112 | -0,0054 | 0,1293
-0,0112 | -0,0038 | 0,1319
0,045 | 0,00614 | 0,3355
0,0181 | 0,01209 | 0,31548
0,1302 | 0,03134 | 0,613
0,0249 | 0,0157 | 0,4676
-0,0442 | 0,0415 | 0,4777
-0,0848 | -0,09021 | 0,2024
-0,6962 | 0,0171 | -0,1015
-0,1302 | -0,303 | -0,0228
Матрица коэффициентов модели линейной регрессии |  | 
-0,0086 | -0,0046 | 0,12918
-0,0093 | -0,0021 | 0,12611
0,04645 | 0,0079 | 0,33239
0,01686 | 0,01346 | 0,31573
0,12745 | 0,03196 | 0,61236
0,02942 | 0,015 | 0,46725
-0,0446 | 0,04284 | 0,47632
-0,0878 | -0,0965 | 0,21123
-0,7079 | 0,0205 | -0,1208
-0,1288 | -0,3024 | -0,0451
Матрица весовых коэффициентов нейронной сети |  | 
0,10439 | 0,83145 | -0,0308
0,62457 | 0,51583 | 1,0483
0,21788 | 0,55164 | 0,34392
0,24382 | 0,05563 | 0,30839
0,46584 | -0,3946 | 0,80877
-0,0948 | -0,192 | 0,34886
-0,8919 | -0,2558 | 0,21676
-0,3136 | 0,19759 | 0,15233
-0,1543 | 0,19699 | 0,11097
0,09033 | -0,4957 | 0,10898
Обратная матрица коэффициентов влияния, вычисленная при помощи нейронной сети |  | 
0,05053 | 0,0024 | 0,07533
0,04362 | 0,02785 | 0,12068
0,18079 | 0,0122 | 0,46289
0,0739 | 0,04811 | 0,47768
0,15407 | 0,02634 | 0,53773
-0,0767 | -0,0083 | 0,3799
-0,1677 | 0,05761 | 0,31437
-0,1973 | -0,1617 | 0,3332
-0,5603 | 0,03821 | -0,0502
-0,0226 | -0,2292 | -0,12
Псевдообратная матрица Мура-Пенроуза, вычисленная при помощи генетического алгоритма |  | 
Обратные матрицы коэффициентов влияния

## Slide 36
Результаты
Исследование вычисления псевдообратной матрицы
Матрица коэффициентов модели линейной регрессии
Вертикальное перемещение в центре пролета 0.055мм
Матрица весовых коэффициентов нейронной сети
Вертикальное перемещение в центре пролета -0.4377мм
Генетический алгоритм
Вертикальное перемещение в центре пролета 23.254мм
Опорные реакции
Вертикальные перемещения в отслеживаемой точке
Вертикальное перемещение в центре пролета 1.0856мм
Номер ванта | Длина начального укорочения, мм | 
 | Библиотека linalg | Генетический алгоритм
1 | -4.96754019 | -2,885997
2 | -14.27130328 | 1,05115864
3 | 53.76315726 | 64,12610081
4 | 109.32926573 | 110,0233691
5 | 83.85283451 | 100,2193479
6 | 223.27330457 | 204,8097127
7 | 177.93975744 | 187,114723
8 | 316.54839202 | 371,4536239
9 | 296.87728894 | 298,1647337
10 | 166.14581038 | 131,8224339

## Slide 37
Опорные реакции
Вертикальные перемещения в отслеживаемой точке
Результаты, полученные при помощи псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза, вычисленной библиотекой linalg
Вертикальное перемещение в центре пролета 1.0856мм
Результаты
Исследование вычисления псевдообратной матрицы
Номер ванта | Длина предварительного натяжения, мм
1 | -4.96754019
2 | -14.27130328
3 | 53.76315726
4 | 109.32926573
5 | 83.85283451
6 | 223.27330457
7 | 177.93975744
8 | 316.54839202
9 | 296.87728894
10 | 166.14581038
Выводы
Поставленная проблема была решена двумя способами
Удовлетворительные результаты, полученные непосредственным вычислением усилий предварительного натяжения, полученные всеми исследуемыми методами
Приближенное построение обобщенной обратной матрицы при помощи линейной регрессии и нейронной сети
Приближенное построение псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза при помощи генетического алгоритма
Удовлетворительные результаты, полученные при помощи построенных обратных матриц, вычисленных всеми исследуемыми методами

## Slide 38
Результаты
Исследование вычисления псевдообратной матрицы
Матрица коэффициентов модели линейной регрессии
Матрица весовых коэффициентов нейронной сети
Генетический алгоритм
Деформированное состояния

## Slide 39
Анализ результатов
Линейная регрессия
Преимущества | Недостатки
Скорость обучения | Требуется набор данных
Точность результатов в случае равной размерности | Построение псевдообратной матрицы
Точность результатов в случае разной размерности | Возможность влияния на результат
Построение обратной матрицы | 

## Slide 40
Анализ результатов
Нейронная сеть
Преимущества | Недостатки
Точность результатов в случае равной размерности | Требуется набор данных
Точность результатов в случае разной размерности | Построение псевдообратной матрицы
Вариативность использования | Скорость обучения
Построение обратной матрицы | 

## Slide 41
Анализ результатов
Генетический алгоритм
Преимущества | Недостатки
Точность результатов в случае равной размерности | Скорость обучения
Точность результатов в случае разной размерности | Набор удовлетворительных решений
Вариативность использования | 
Построение псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза | 
Набор удовлетворительных решений | 

## Slide 42
Перспектива будущих исследований
Анализ устойчивости построенных моделей и обратных матриц
Иные способы использования нейронной сети
Проверка полученных результатов на конструктивно более сложных вантовых мостовых сооружениях

## Slide 43
Перспектива будущих исследований
Исследование стабильности решений, получаемых представленными в работе методами, по отношению к малому изменению жесткостных параметров механической системы, а также по отношению к малому изменению требуемых значений наблюдаемых параметров.
Выводы
Поставленная проблема была решена двумя способами
Удовлетворительные результаты, полученные непосредственным вычислением усилий предварительного натяжения, полученные всеми исследуемыми методами
Приближенное построение обобщенной обратной матрицы при помощи линейной регрессии и нейронной сети
Приближенное построение псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза при помощи генетического алгоритма
Удовлетворительные результаты, полученные при помощи построенных обратных матриц, вычисленных всеми исследуемыми методами
Благодарю за внимание!
С радостью отвечу на возникшие вопросы!