СОДЕРЖАНИЕ

- Постановка задачи ………………………………………………………………………3

- Выполнение расчетов в Abaqus………………………………………………………...4

- Результаты………………………………………………………………………………..5

- Выводы…………………………………………………………………………………...7

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Дана круглая пластина с круглым вырезом по центру (рисунок 1).

Рисунок 1. Данная пластина

Необходимо в пакете Abaqus решить стационарную задачу теплопроводности, построить диаграмму распределения температуры по расчетной области, привести численные значения температуры в ключевых точках A и B. Учесть разные параметры материала (удельная теплопроводность:  = 0,000023 и  = 0,00006).

Стационарная задача теплопроводности описывается уравнением:

= 0,

где T – лапласиан температуры.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ В ABAQUS

Радиус выреза  r = 0,333 метр, длина и ширина пластины 2l = 2 метра.

Температура на внешних границах T = 25 K, на внутренних – T = 10 K.

Нанесем прямоугольную сетку, тип элементов DC2D4 (рисунок 2).

Рисунок 2. Конечно-элементная модель

Рассмотрим разные размеры нанесенной сетки: с числом элементов:

N= 909, 2882, 4312, 13846.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ниже представлены диаграммы распределения температуры при разных сетках     (рисунки 3 – 6).

Рисунок 3. Диаграмма распределения температуры (T, K) при числе элементов N = 909

Значения температуры в интересующих точках: T = 19.4621 K, T = 22.4691 K.

Рисунок 4. Диаграмма распределения температуры (T, K) при числе элементов N = 2882

Значения температуры в интересующих точках: T = 19.4650 K, T = 22.4831 K.

Рисунок 5. Диаграмма распределения температуры (T, K) при числе элементов N = 4312

Значения температуры в интересующих точках: T = 19.4651 K, T = 22.5001 K.

Рисунок 6. Диаграмма распределения температуры (T, K) при числе элементов N= 13846

Значения температуры в интересующих точках: T = 19.4652 K, T = 22.5082 K.

Построим графики зависимости температуры в точках A и B от количества элементов (рисунки 7 – 8).

Рисунок 7. Зависимость температуры (T, K)  в точке A от количества элементов

Рисунок 8. Зависимость температуры (T, K) в точке B от количества элементов

ВЫВОДЫ

Были решена стационарная задача теплопроводности в пакете Abaqus, построены диаграммы распределения температуры по расчетной области и графики температуры в точках A и B в зависимости от сетки.

Исходя из полученных графиков, можно сделать вывод, что температуры в точках A и B стремятся к какому-то определенному значению.