## Slide 1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Физико-механический институт Высшая школа теоретической механики и математической физики
Выполнила: студентка гр. 5040103/00101 Суббота Анастасия Дмитриевна
Руководитель: к.ф.-м.н., доцент ВШМиПУ Лукин Алексей Вячеславович
Исследование подходов к компактному моделированию упругих и диссипативных свойств грунта в системах типа "сооружение-основание"

## Slide 2
Прямой метод анализа взаимодействия системы «сооружение-основание»
Субструктурный метод анализа взаимодействия системы «сооружение-основание»
Эффекты «Взаимодействие грунта и основания» (SSI):
Эффекты инерционного взаимодействия и диссипации;
Эффекты кинематического взаимодействия;
Эффекты гибкости грунтового основания
Методики учета динамических характеристик грунта

## Slide 3: Задачи исследования
Выполнить обзор современных нормативных подходов к моделированию систем типа «сооружение-основание»;
Провести проверку точности аналитически полученных величин жесткости упругого полупространства, нагруженного посредством прямоугольного штампа как модели фундаментной плиты;
Численно реализовать методику задания распределено-упругих свойств грунта посредством семейства пружин, связанных с фундаментом;
Исследовать вопрос точности определения напряженно-деформируемого состояния фундамента при использовании компактных механических моделей грунта;
Рассмотреть задачу о компактном моделировании заглубленных фундаментов

## Slide 4
1. ASCE STANDART 4-16. Seismic Analysis of Safety-Related Nuclear Structures and Commentary, 2017;
2. Soil-Structure Interaction for Building Structures – NIST GCR 12-917-21, 2012;
3. Gazetas, G., "Foundation vibrations," Foundation Engineering Handbook, 2nd Edition, Chapter 15, H.-Y. Fang, ed., Chapman and Hall, New York, New York, 1991;
Жесткость горизонтальных пружин, Н/м | 
Жесткость вертикальных пружин, Н/м | 
Жесткость поворотных горизонтальных пружин, Н*м | 
Жесткость поворотных вертикальных пружин, Н*м | 
Жесткость горизонтальных пружин, Н/м | 
Жесткость вертикальных пружин, Н/м | 
Жесткость поворотных горизонтальных пружин, Н*м | 
Жесткость поворотных вертикальных пружин, Н*м | 
Жесткостные параметры грунта по ASCE 4-161:
Где жесткость, соответствующая данной степени свободы;
ширина фундамента в направлении, перпендикулярном направлению горизонтального сейсмического возбуждения;
длина фундамента в направлении, параллельном горизонтальному направлению сейсмического возмущения;
половина длины фундамента;половина ширина фундамента;
, , – моменты инерции
коэффициент Пуассона;
константы, которые являются функциями отношения размеров фундамента;
модуль сдвига
Обзор современных нормативных подходов к моделированию систем типа «сооружение-основание»
Жесткость горизонтальных пружин, направленных вдоль большей стороны фундамента, Н/м | 
Жесткость горизонтальных пружин, направленных вдоль меньшей стороны фундамента, Н/м | 
Жесткость вертикальных пружин, Н/м | 
Жесткость поворотных горизонтальных пружин при повороте вокруг оси, направленной вдоль меньшей стороны фундамента, Н*м | 
Жесткость поворотных горизонтальных пружин при повороте вокруг оси, направленной вдоль большей стороны фундамента, Н*м | 
Жесткость поворотных вертикальных пружин, Н*м | 
Жесткость горизонтальных пружин, направленных вдоль большей стороны фундамента, Н/м | 
Жесткость горизонтальных пружин, направленных вдоль меньшей стороны фундамента, Н/м | 
Жесткость вертикальных пружин, Н/м | 
Жесткость поворотных горизонтальных пружин при повороте вокруг оси, направленной вдоль меньшей стороны фундамента, Н*м | 
Жесткость поворотных горизонтальных пружин при повороте вокруг оси, направленной вдоль большей стороны фундамента, Н*м | 
Жесткость поворотных вертикальных пружин, Н*м | 
Жесткостные параметры грунта по NIST2,3:

## Slide 5
 | ASCE | NIRST | Отклонение, %
, Н/м | 1,36896*108 | 1,37987*108 | 0,8
, Н/м | 1,30673*108 | 1,31321*108 | 0,5
, Н/м | 1,45841*108 | 1,50855*108 | 3,44
, Н*м | 7,04000*108 | 6,02825*108 | 14,37
, Н*м | 1,90667*109 | 1,80098*109 | 5,54
, Н*м | 6,87914*108 | 2,05225*109 | 66,48
 | ASCE | NIRST | Отклонение, %
 | 1,36896*108 | 1,37987*108 | 0,8
 | 1,30673*108 | 1,31321*108 | 0,5
 | 1,45841*108 | 1,50855*108 | 3,44
 | 7,04000*108 | 6,02825*108 | 14,37
 | 1,90667*109 | 1,80098*109 | 5,54
 | 6,87914*108 | 2,05225*109 | 66,48
Сравнение нормативных документов для фундамента длиной L=8 м и шириной B=4 м
Отклонение по модулю жесткостей пружин рассчитанных по ASCE и NIST для различных отношений
Модуль Юнга, E [МПа] | 22
Коэффициент Пуассона, ν | 0,20
Плотность, ρ [т/м3] | 19,5
Длина основания, L [м] | 8
Ширина основания, B [м] | 4
Модуль сдвига, G [МПа] | = 92
Модуль Юнга, E [МПа] | 22
Коэффициент Пуассона, ν | 0,20
Плотность, ρ [т/м3] | 19,5
Длина основания, L [м] | 8
Ширина основания, B [м] | 4
Модуль сдвига, G [МПа] | 
Физико-механические свойства грунта и геометрические параметры основания
Сравнение современных нормативных подходов к моделированию систем типа «сооружение-основание»

## Slide 6: Проверка точности аналитически полученных величин жесткости на основе ASCE
Расчетная модель
Рассмотренные параметры численной модели:
Тип элемента конечно-элементной сетки;
Технология элемента;
Размер области грунтового основания при определенных размерах фундамента;
Размер элемента конечно-элементной сетки.
 | SOLID185 | Отклонение от значений ACSE | SOLID186 | Отклонение от значений ACSE
, Н/м | 1,5381*108 | 11 % | 1,5916*108 | 14 %
, Н/м | 1,4865*108 | 12,1 % | 1,5364*108 | 14,95 %
, Н/м | 1,7889*108 | 18,47 % | 1,8529*108 | 21,29 %
, Н*м | 1.9897*109 | 4,2 % | 2,16380*109 | 11,91 %
, Н*м | 7.2569*108 | 2,98 % | 8,17929*108 | 13,92 %
 | SOLID185 | Отклонение от значений ACSE | SOLID186 | Отклонение от значений ACSE
 | 1,5381*108 | 11 % | 1,5916*108 | 14 %
 | 1,4865*108 | 12,1 % | 1,5364*108 | 14,95 %
 | 1,7889*108 | 18,47 % | 1,8529*108 | 21,29 %
 | 1.9897*109 | 4,2 % | 2,16380*109 | 11,91 %
 | 7.2569*108 | 2,98 % | 8,17929*108 | 13,92 %
Сравнение результатов численного и аналитического решений
6
SOLID185
SOLID186

## Slide 7
Линейный элемент с равномерной сокращенной схемой интегрирования
Линейный элемент с полной схемой интегрирования
 | Полная схема интегрирования | Равномерная сокращенная схема интегрирования | Усовершенствованная формула деформации | Упрощенная улучшенная формула деформации
Отклонение от значений ASCE для , % | 18,12 | 11,00 | 18,28 | 18,32
Отклонение от значений ASCE для , % | 18,97 | 12,09 | 19,08 | 19,12
Отклонение от значений ASCE для , % | 23,76 | 18,47 | 23,89 | 23,93
Отклонение от значений ASCE для , % | 17,03 | 4,2 | 18,20 | 18,33
Отклонение от значений ASCE для , % | 20,89 | 2,98 | 21,37 | 21,49
 | Полная схема интегрирования | Равномерная сокращенная схема интегрирования | Усовершенствованная формула деформации | Упрощенная улучшенная формула деформации
 | 18,12 | 11,00 | 18,28 | 18,32
 | 18,97 | 12,09 | 19,08 | 19,12
 | 23,76 | 18,47 | 23,89 | 23,93
 | 17,03 | 4,2 | 18,20 | 18,33
 | 20,89 | 2,98 | 21,37 | 21,49
 | Полная схема интегрирования |  |  |  | Равномерная сокращенная схема интегрирования | 
 | SOLID185 | Отклонение от значений ACSE | SOLID186 | Отклонение от значений ACSE | SOLID186 | Отклонение от значений ACSE
, Н/м | 1,6719*108 | 18,12 % | 1,6012*108 | 14,51 % | 1,5916*108 | 14 %
, Н/м | 1,6127*108 | 18,97 % | 1,5444*108 | 15,39 % | 1,5364*108 | 14,95 %
, Н/м | 1,9130*108 | 23,76 % | 1,8611*108 | 21,64 % | 1,8529*108 | 21,29 %
, Н*м | 2,298*109 | 17,05 % | 2,189*109 | 12,93 % | 2,16380*109 | 11,91 %
, Н*м | 8,899*108 | 20,89 % | 7,924*108 | 11,15 % | 8,17929*108 | 13,92 %
 | Полная схема интегрирования |  |  |  | Равномерная сокращенная схема интегрирования | 
 | SOLID185 | Отклонение от значений ACSE | SOLID186 | Отклонение от значений ACSE | SOLID186 | Отклонение от значений ACSE
 | 1,6719*108 | 18,12 % | 1,6012*108 | 14,51 % | 1,5916*108 | 14 %
 | 1,6127*108 | 18,97 % | 1,5444*108 | 15,39 % | 1,5364*108 | 14,95 %
 | 1,9130*108 | 23,76 % | 1,8611*108 | 21,64 % | 1,8529*108 | 21,29 %
 | 2,298*109 | 17,05 % | 2,189*109 | 12,93 % | 2,16380*109 | 11,91 %
 | 8,899*108 | 20,89 % | 7,924*108 | 11,15 % | 8,17929*108 | 13,92 %
Исследование влияния технологии элемента на величины жесткости
Значения отклонений жесткостей пружин для элемента SOLI185

## Slide 8
 | Размер элемента КЭ сетки 0.5 м | Отклонение от значений ACSE | Размер элемента КЭ сетки 1 м | Отклонение от значений ACSE
, Н/м | 1,5576*108 | 12,11 | 1,5916*108 | 16,27
, Н/м | 1,5045*108 | 13,15 | 1,5364*108 | 17,57
, Н/м | 1,8151*108 | 19,65 | 1,8529*108 | 27,05
, Н*м | 2,06753*109 | 8,44 | 2,16380*109 | 13,49
, Н*м | 7,79666*108 | 10,75 | 8,17929*108 | 16,18
 | Размер элемента КЭ сетки 0.5 м | Отклонение от значений ACSE | Размер элемента КЭ сетки 1 м | Отклонение от значений ACSE
 | 1,5576*108 | 12,11 | 1,5916*108 | 16,27
 | 1,5045*108 | 13,15 | 1,5364*108 | 17,57
 | 1,8151*108 | 19,65 | 1,8529*108 | 27,05
 | 2,06753*109 | 8,44 | 2,16380*109 | 13,49
 | 7,79666*108 | 10,75 | 8,17929*108 | 16,18
 | Размер элемента КЭ сетки 1 м | Отклонение от значений ACSE | Размер элемента КЭ сетки 2 м | Отклонение от значений ACSE
, Н/м | 1,5132*108 | 10,54 | 1,5772*108 | 15,21
, Н/м | 1,4624*108 | 11,91 | 1,5219*108 | 16,46
, Н/м | 1,7517*108 | 20,11 | 1,8175*108 | 24,62
, Н*м | 2,16212*109 | 13,40 | 2,36066*109 | 23,81
, Н*м | 8,17461*108 | 16,12 | 9,17684*108 | 30,35
 | Размер элемента КЭ сетки 1 м | Отклонение от значений ACSE | Размер элемента КЭ сетки 2 м | Отклонение от значений ACSE
 | 1,5132*108 | 10,54 | 1,5772*108 | 15,21
 | 1,4624*108 | 11,91 | 1,5219*108 | 16,46
 | 1,7517*108 | 20,11 | 1,8175*108 | 24,62
 | 2,16212*109 | 13,40 | 2,36066*109 | 23,81
 | 8,17461*108 | 16,12 | 9,17684*108 | 30,35
Зависимость жесткостей от размеров элемента конечно-элементной сетки
Элемент SOLID186 с равномерно сокращенной схемой интегрирования для размера области 50х50х35 м
Элемент SOLID186 с равномерно сокращенной схемой интегрирования для размера области 100х100х85 м

## Slide 9
Размер области грунта | 50×50×35 м | 60×60×45 м | 70×70×55 м | 80×80×65 м | 90×90×75 м | 100×100×85 м
Количество узлов сетки | 368271 | 675331 | 1116191 | 1714851 | 2495311 | 3481571
Количество элементов сетки | 87500 | 162000 | 269500 | 416000 | 607500 | 850000
Зависимость жесткостей от геометрических параметров области грунта
Отклонение величин от значений эквивалентных жесткостей из ASCE

## Slide 10
Сравнение численных результатов со значениями NIST
Размер области грунта | 50×50×35 | 60×60×45 | 70×70×55 | 80×80×65 | 90×90×75 | 100×100×85
Отклонение от значений ASCE для , % | 13,99 | 12,50 | 11,44 | 10,65 | 10,03 | 9,53
Отклонение от значений ASCE для , % | 14,95 | 13,50 | 12,48 | 11,71 | 11,12 | 10,64
Отклонение от значений ASCE для , % | 21,29 | 19,68 | 18,60 | 17,81 | 17,21 | 16,74
Отклонение от значений ASCE для , % | 11,88 | 11,86 | 11,84 | 11,83 | 11,82 | 11,81
Отклонение от значений ASCE для , % | 13,93 | 13,91 | 13,89 | 13,89 | 13,88 | 13,88
Отклонение от значений ASCE для , % | 70,49 | 70,48 | 70,47 | 70,47 | 70,46 | 70,46
Размер области грунта | 50×50×35 | 60×60×45 | 70×70×55 | 80×80×65 | 90×90×75 | 100×100×85
 | 13,99 | 12,50 | 11,44 | 10,65 | 10,03 | 9,53
 | 14,95 | 13,50 | 12,48 | 11,71 | 11,12 | 10,64
 | 21,29 | 19,68 | 18,60 | 17,81 | 17,21 | 16,74
 | 11,88 | 11,86 | 11,84 | 11,83 | 11,82 | 11,81
 | 13,93 | 13,91 | 13,89 | 13,89 | 13,88 | 13,88
 | 70,49 | 70,48 | 70,47 | 70,47 | 70,46 | 70,46
Размер области грунта | 50×50×35 | 60×60×45 | 70×70×55 | 80×80×65 | 90×90×75 | 100×100×85
Отклонение от значений NIST для , % | 13,31 | 11,80 | 10,73 | 9,93 | 9,31 | 8,81
Отклонение от значений NIST для , % | 14,53 | 13,07 | 12,04 | 11,27 | 10,68 | 10,20
Отклонение от значений NIST для , % | 18,58 | 16,92 | 15,80 | 14,99 | 14,37 | 13,88
Отклонение от значений NIST для , % | 16,77 | 16,75 | 16,73 | 16,72 | 16,71 | 16,70
Отклонение от значений NIST для , % | 26,30 | 26,28 | 26,27 | 26,26 | 26,26 | 26,26
Отклонение от значений NIST для , % | 11,97 | 11,93 | 11,90 | 11,89 | 11,88 | 11,88
Размер области грунта | 50×50×35 | 60×60×45 | 70×70×55 | 80×80×65 | 90×90×75 | 100×100×85
 | 13,31 | 11,80 | 10,73 | 9,93 | 9,31 | 8,81
 | 14,53 | 13,07 | 12,04 | 11,27 | 10,68 | 10,20
 | 18,58 | 16,92 | 15,80 | 14,99 | 14,37 | 13,88
 | 16,77 | 16,75 | 16,73 | 16,72 | 16,71 | 16,70
 | 26,30 | 26,28 | 26,27 | 26,26 | 26,26 | 26,26
 | 11,97 | 11,93 | 11,90 | 11,89 | 11,88 | 11,88
Сравнение численных результатов со значениями ASCE
Сравнение прямого подхода к моделированию системы с методиками нормативных документов

## Slide 11: Задача о компактном моделировании заглубленных фундаментов
Где глубина залегания фундамента;
высота эффективного контакта с боковой стеной;
глубина до цента эффективного контакта с боковой стеной;
площадь контакта для эффективной высоты контакта. Если , то
Параметр | Значение, м
 | 10
 | 9
 | 4
 | 7
Параметр | Значение, м
 | 10
 | 9
 | 4
 | 7
 | Значения жесткостей |  | Отклонения значений, %
 | Численное решение | NIST | 
, Н/м | 5,5081*108 | 3,6505*108 | 50.89
, Н/м | 6,8083*108 | 5,3608*108 | 27
, Н*м | 4,1874*1010 | 3,1472*1010 | 24.84
, Н*м | 2,9990*1010 | 1,2686*1010 | 57.70
, Н*м | 2,9990*1010 | 1,4997*1010 | 49.99
 | Значения жесткостей |  | Отклонения значений, %
 | Численное решение | NIST | 
 | 5,5081*108 | 3,6505*108 | 50.89
 | 6,8083*108 | 5,3608*108 | 27
 | 4,1874*1010 | 3,1472*1010 | 24.84
 | 2,9990*1010 | 1,2686*1010 | 57.70
 | 2,9990*1010 | 1,4997*1010 | 49.99
Где жесткость, соответствующая данной степени свободы;
коэффициент заделки, который для каждого направления колебаний рассчитывается индивидуально по формулам:
Схема заглубленного фундамента
Геометрические параметры модели заглубленного фундамента:
Сравнение жесткостей для модели с заглубленным фундаментом:

## Slide 12
Параметр | Значение
Модуль Юнга | 32,5 *103 МПа
Коэффициент Пуассона | 0,2
Плотность | 2550 кг/м3
Нормативная прочность на сжатие | 30 МПа
Средняя прочность на сжатие | 38,5 МПа
Физико-механические свойства бетона
Постановки задачи:
Прямое моделирование грунта с совместной сеткой;
Прямое моделирование грунта с контактом no separation;
Моделирование грунта эквивалентными пружинами с жесткостями.
Варианты нагружения верхней плоскости фундамента:
Постоянная нагрузка равная 100 Па;
Распределенная нагрузка (Вар.1), заданная по формуле 100*x, где x - координата по оси направленной вдоль длинной стороны фундамента;
Распределенная нагрузка (Вар.2), заданная по формуле 100*|x|, где x - координата по оси направленной вдоль длинной стороны фундамента
Расчетная модель случая прямого моделирования при нагружении постоянной нагрузкой
Задача об определении напряженно-деформируемого состояния фундамента при использовании компактных механических моделей грунта
Расчетная модель случая прямого моделирования при нагружении распределенной нагрузкой (Вар.2)
Расчетная модель случая моделирования грунта множеством пружин при нагружении распределенной нагрузкой (Вар.1)

## Slide 13
Сравнение модуля максимальных значений перемещений при постоянной нагрузкой
Сравнение модуля максимальных значений перемещений при постоянной нагрузке (Вар.2)
Распределение перемещений по пути в центральном сечении для при нагружении постоянной нагрузкой
Распределение перемещений по пути в центральном сечении для при распределенной нагрузке (Вар.2)
Распределения перемещений в центральном сечении фундамента

## Slide 14
Распределения перемещений в центральном сечении и напряжений на верхней плоскости основания
Распределение перемещений по пути в центральном сечении для при распределенной нагрузке (Вар.1)
Сравнение модуля максимальных значений перемещений при распределенной нагрузке (Вар.1)
Сравнение модуля максимальных значений напряжений на верхней плоскости фундамента при распределенной нагрузке (Вар.1)
Прямое моделирование грунта с совместной сеткой
Прямое моделирование грунта с контактом no separation
Моделирование грунта эквивалентными пружинами с жесткостями
Распределение напряжений на верхней поверхности фундаментной плиты при распределенной нагрузке (Вар.1)

## Slide 15
Прямое моделирование грунта с совместной сеткой
Нормальные напряжения на нижней плоскости фундаментной бетонной плиты
Прямое моделирование грунта с контактом no separation
Сравнение максимальных значений напряжений на нижней плоскости фундамента при нагружении давлением равным 100 Па
Сравнение максимальных значений напряжений на нижней плоскости фундамента при нагружении давлением равным 100*х Па
Сравнение максимальных значений напряжений на нижней плоскости фундамента при нагружении давлением равным 100*|х| Па
Моделирование грунта эквивалентными пружинами с жесткостями
Распределения напряжений на нижней плоскости фундамента

## Slide 16
Увеличение жесткости боковых пружин может быть рассчитано по формулам:
Жесткость пружин в центре:
Коэффициент дефицита вращательной жесткости:
Длина области у края основания:
Проверка коэффициента :
Исследование методики задания распределено-упругих свойств грунта посредством семейства пружин
Жесткость пружин на краю основания вычисляется по формуле:
1. Harden, C.W., and Hutchinson, T.C., "Beam-on-nonlinear-Winkler-foundation modeling of shallow, rocking-dominated footings," Earthquake Spectra, 2009;
Вертикальное распределение пружин для воспроизведения общей жесткости на качание
Аналитические выкладки NIST:
Аналитические выкладки статьи1:
Где коэффициент, который обычно принимается в диапазоне от 0,3 до 0,5
Длина участка с более жесткими пружинами вычисляется по формуле:

## Slide 17
 |  | Количество жестких пружин с одного края |  | , Н*м |  | Погрешность, %
 | 0,2592 | 3 |  | 2,7023*109 |  | 1,01
 | 0,3 | 3 |  | 2,8614*109 |  | 4,82
 | 0,4 | 4 |  | 2,7986*109 |  | 2,52
 | 0,5 | 5 |  | 2,7414*109 |  | 0,43
Поворотная жесткость для L=4 м, B = 4 м 2,7298*109 Н*м |  |  |  |  |  | 
 | 0,2355 | 2 |  | 2,0289*109 |  | 12,66
 | 0,3 | 3 |  | 1,8852*109 |  | 4,68
 | 0,4 | 4 |  | 1,8437*109 |  | 2,37
 | 0,5 | 5 |  | 1,8062*109 |  | 0,29
Поворотная жесткость для L=4 м, B = 2 м 1,8010*109 Н*м |  |  |  |  |  | 
 | 0,1936 | 2 |  | 1,1588*109 |  | 2,47
 | 0,3 | 3 |  | 1,2404*109 |  | 4,39
 | 0,4 | 4 |  | 1,1078*109 |  | 6,77
 | 0,5 | 5 |  | 1,1886*109 |  | 0,03
Поворотная жесткость для L=4 м, B = 2 м 1,1882*109 Н*м |  |  |  |  |  | 
 | 0,1306 | 2 | 7,4322*108 |  | 5,19 | 
 | 0,3 | 3 | 8,1453*108 |  | 3,90 | 
 | 0,4 | 4 | 7,9637*108 |  | 1,59 | 
 | 0,5 | 5 | 7,8070*108 |  | 0,41 | 
Поворотная жесткость для L=4 м, B = 0,5 м ,839*108 Н*м |  |  |  |  |  | 
 |  | Количество жестких пружин с одного края |  |  |  | Погрешность, %
 | 0,2592 | 3 |  | 2,7023*109 |  | 1,01
 | 0,3 | 3 |  | 2,8614*109 |  | 4,82
 | 0,4 | 4 |  | 2,7986*109 |  | 2,52
 | 0,5 | 5 |  | 2,7414*109 |  | 0,43
 | 0,2355 | 2 |  | 2,0289*109 |  | 12,66
 | 0,3 | 3 |  | 1,8852*109 |  | 4,68
 | 0,4 | 4 |  | 1,8437*109 |  | 2,37
 | 0,5 | 5 |  | 1,8062*109 |  | 0,29
 | 0,1936 | 2 |  | 1,1588*109 |  | 2,47
 | 0,3 | 3 |  | 1,2404*109 |  | 4,39
 | 0,4 | 4 |  | 1,1078*109 |  | 6,77
 | 0,5 | 5 |  | 1,1886*109 |  | 0,03
 | 0,1306 | 2 | 7,4322*108 |  | 5,19 | 
 | 0,3 | 3 | 8,1453*108 |  | 3,90 | 
 | 0,4 | 4 | 7,9637*108 |  | 1,59 | 
 | 0,5 | 5 | 7,8070*108 |  | 0,41 | 
Зависимость жесткости от коэффициента для различных отношений
Зависимость вертикальной жесткости от коэффициента для отношения = 1
Зависимость вертикальной жесткости от коэффициента для отношения = 0,5
Зависимость вертикальной жесткости от коэффициента для отношения = 0,25
Зависимость вертикальной жесткости от коэффициента для отношения = 0,125
Исследование методики задания распределено-упругих свойств грунта посредством семейства пружин

## Slide 18
Сравнение модуля максимальных значений перемещений при распределенной нагрузке, заданной по формуле 100*x
Исследование методики задания распределено-упругих свойств грунта посредством семейства пружин
Прямое моделирование грунта с совместной сеткой
Прямое моделирование грунта с контактом no separation
Моделирование грунта распределенными эквивалентными пружинами с жесткостями
Моделирование грунта эквивалентными пружинами с жесткостями
Распределение напряжений на верхней поверхности фундаментной плиты при распределенной нагрузке, заданной по формуле 100*x
Прямое моделирование грунта с совместной сеткой
Прямое моделирование грунта с контактом no separation
Моделирование грунта распределенными эквивалентными пружинами с жесткостями
Моделирование грунта эквивалентными пружинами с жесткостями
Распределение напряжений на нижней поверхности фундаментной плиты при распределенной нагрузке, заданной по формуле 100*x

## Slide 19: Основные результаты:
Сформулированы рекомендации по использованию современных нормативных подходов к моделированию систем типа «сооружение-основание»;
Произведен подбор оптимальных параметров численной модели для прямого подхода к моделированию системы «сооружение-основание»
Отмечены ограничения методики задания распределено-упругих свойств грунта посредством семейства пружин, связанных с фундаментов;
Рассмотрена задача о компактном моделировании заглубленных фундаментов;
Исследован вопрос точности определения напряженно-деформируемого состояния фундамента при использовании компактных механических моделей грунта