## Slide 1: Оценка потенциала месторождений с учётом вероятностного распределения прогноза выработки остаточных запасов
Докладчик: Старовойтов Денис
Руководитель: И.С. Каешков, доцент ВШТМиМФ, к.т.н.
Консультант: Я.В. Иванова, ведущий специалист ООО Газпромнефть НТЦ

## Slide 2: Введение
Предмет исследования: Показатели разработки месторождения N: даны номера скважин и соответствующая им добыча нефти, воды и жидкости по месяцам
Актуальность: Остаточные извлекаемые запасы нефти (ОИЗ) характеризуют количество нефти, которое возможно извлечь из пласта после завершения первичной и вторичной добычи. Данные запасы играют значительную роль в нефтегазовой промышленности, поскольку их число влияет на инвестиционную привлекательность месторождения.
В настоящее время для оценки (ОИЗ) всё шире применяются вероятностные методы, так как точные методы оценки запасов часто сталкиваются с неопределенностью, обусловленной изменчивостью геологических условий и ограниченными исходными данными.
Дата | Добыча нефти, т | Добыча воды, т | Добыча жидкости, т | № скважины
01.04.2015 | 18,42 | 16,81 | 35,23 | 105
01.05.2015 | 1 089,38 | 692,00 | 1 781,38 | 105
01.06.2015 | 1 038,94 | 410,78 | 1 449,72 | 105
01.07.2015 | 1 002,24 | 344,02 | 1 346,26 | 105
01.08.2015 | 1 054,14 | 278,46 | 1 332,60 | 105
01.09.2015 | 951,60 | 233,00 | 1 184,59 | 105
01.10.2015 | 843,65 | 283,55 | 1 127,20 | 105
01.11.2015 | 772,84 | 241,72 | 1 014,56 | 105
01.12.2015 | 801,88 | 243,66 | 1 045,53 | 105
01.01.2016 | 906,52 | 297,41 | 1 203,93 | 105

## Slide 3
Характеристики вытеснения нефти используют для оценки ОИЗ. К ним и будет применяться вероятностная оценка.
Месторождение N имеет высокий накопленный водонефтяной фактор, большую и стабильную историю разработки, поэтому рассматривается модифицированный метод Назарова-Сипачёва:
Здесь и – добыча нефти и воды, коэффициенты экстраполяции. Необходимо выполнить переход в координаты, учитывающие время t:
С учетом постоянной системы разработки для этого был выбран метод постоянного дебита нефти:
Далее подставляется в используемый метод.
Характеристики вытеснения нефти
Стадии разработки нефтяных месторождений

## Slide 4
Проблематика: Не существует алгоритма для подбора оптимальных коэффициентов Они определяются интервалом значений, на котором происходит аппроксимация методом наименьших квадратов. Интервал подбирают вручную исходя из вида графика либо производят расчёт по всей истории разработки, что снижает точность прогноза.
Цель работы: Разработка методологии и соответствующего ПО, которое позволит подбирать оптимальные интервалы для расчёта коэффициентов экстраполяции и построение вероятностных прогнозов ОИЗ и НИЗ на данных интервалах.
Проблема определения оптимального интервала

## Slide 5: Идея решения задачи

## Slide 6
В данной работе предлагается метод подбора оптимального интервала прогнозирования добычи нефти и значений Ln(ВНФ), удовлетворяющего двум условиям:
Стабильность, что означает наиболее однородные данные без резких изменений. Выбранная характеристика вытеснения позволяет найти ОИЗ, но чувствительна к резким изменениям показателей разработки, поэтому большой разброс данных снижает качество прогноза.
Возрастание Ln(ВНФ) вследствие роста обводненности, а также снижение добычи нефти, происходящее на последнем этапе разработки месторождения.
Далее на выбранном интервале требуется построить вероятностный прогноз методом Монте-Карло, основанный на распределениях коэффициентов экстраполяции.
В итоге, необходимо получить 9 профилей НИЗ и ОИЗ, основанных на сочетаниях прогнозов добычи нефти и Ln(ВНФ).
Постановка задачи

## Slide 7
Используется понятие математического ожидания случайной величины Х = f(w):
Дисперсия:
Стандартное отклонение:
Коэффициент вариации:
Характеризует разброс значений относительно их среднего. По минимальному среди всех промежутков на графике добычи нефти определяется наиболее стабильный.
Закрепляется конечная точка интервала An, а начальная проходит значения от A1 до Ai, формируя множество промежутков [A1; An]… [Ai; An]
Применение статистических параметров
Chart: График добычи нефти по скважине 26
Дата А1 | 0 | 1200
Дата An | 0 | 1200
Дата Ai | 0 | 1200

## Slide 8
Стабильный интервал может иметь возрастающий или убывающий тренд. Отбираем такой, чтобы добыча нефти снижалась, а ln(ВНФ) рос.
Ищем коэффициенты для функции вида:
должны минимизировать сумму квадратов ошибок:
Формула коэффициентов для линейной регрессии:
и - средние значения, то есть:
Промежуток соответствует a и с < 0 так как
Применение МНК для расчёта тренда

## Slide 9: Вероятностная оценка методом Монте-Карло
С помощью метода Монте-Карло за 10000 испытаний были сгенерированы распределения коэффициентов a, b, c, d. Формула метода:
Здесь - искомая величина, - такая случайная величина, что М = m, а D = b. N – число случайных величин .
Для выделения прогнозных профилей используется понятие N-перцентиля – это значение в массиве данных, такое что N% чисел из массива будут больше или равны этому числу. Полученные прогнозы разбиты на позитивный (p10), негативный (p90) и медианный (р50).

## Slide 10: Результаты работы программы

## Slide 11: Данные об оптимальных интервалах
№ скважины | Минимальный CV | Дата начала стабильного периода | a | b | c | d
1 | 8,804531 | 2022-04-01 | -0,04876 | 1000,405 | -0,0167 | 4,319527
2 | 16,62593 | 2022-04-01 | -0,12419 | 2467,121 | -0,01194 | 4,302563
3 | 12,83065 | 2021-07-01 | -0,05829 | 1300,272 | -0,01523 | 4,99138
4 | 17,58497 | 2021-09-01 | -0,04268 | 956,0527 | -0,0069 | 4,195287
5 | 11,00403 | 2022-02-01 | -0,04593 | 960,5093 | -0,01868 | 4,870551
6 | 22,00302 | 2021-12-01 | -0,05584 | 1156,268 | -0,00221 | 3,281884
7 | 24,82269 | 2022-03-01 | -0,07733 | 1521,807 | -0,03713 | 4,681171
8 | 19,47195 | 2021-08-01 | -0,05058 | 1028,75 | -0,01206 | 4,110167
В результате работы программы получена таблица с данными об оптимальных прогнозирования добычи нефти и Ln(ВНФ) для каждой скважины, включающая минимальный CV и соответствующие ему коэффициенты a, b, c, d, где a и c < 0

## Slide 12: Графики прогнозов по скважинам

## Slide 13: Графики прогнозов по скважинам

## Slide 14: Суммарные прогнозы по месторождению
В результате суммирования прогноза и фактических данных по всем скважинам для добычи нефти и усреднения данных Ln(ВНФ) по всем скважинам были получены итоговые графики по месторождению.

## Slide 15
 | ОИЗ при медленном росте обводненности | ОИЗ при ожидаемом росте обводненности | ОИЗ при быстром росте обводненности
Сумма P10 добычи нефти | 132588.064 | 132588.064 | 38508.904
Сумма P50 добычи нефти | 85600.354 | 54797.471 | 30887.483
Сумма P90 добычи нефти | 14002.957 | 13302.492 | 11518.715
 | ОИЗ при медленном росте обводненности | ОИЗ при ожидаемом росте обводненности | ОИЗ при быстром росте обводненности
Сумма P10 добычи нефти | 1715812.992 | 1657745.555 | 1621733.832
Сумма P50 добычи нефти | 1668825.282 | 1638022.399 | 1614112.411
Сумма P90 добычи нефти | 1597227.885 | 1596527.420 | 1594743.643
 | Позитивный прогноз (p10) | Медианный прогноз (p50) | Негативный прогноз (p90)
Даты пересечения c Ln(ВНФ) = 4 | 01-09-2027 | 01-02-2025 | 01-01-2024
Находим сумму значений прогноза p10, p50 и p90 по добыче нефти до полученных дат пересечений с Ln(ВНФ) = 4 и получаем ОИЗ в тоннах.
Добавим НДН и получим НИЗ в тоннах.
Ищем пересечение прогнозов с Ln(ВНФ) = 4, так как при этом числе достигается максимальная обводненность и добыча становится нерентабельной:
Поиск прогнозных ОИЗ и НИЗ

## Slide 16: Сравнение с фактическими данными
Прогнозы до применения методики (расчёт по всей истории разработки)
Прогнозы после применения методики (расчет с учётом оптимальных интервалов)

## Slide 17: Выводы
Предложено решение проблемы автоматизации отбора промежутков исследования для поиска коэффициентов экстраполяции, что может значительно повысить эффективность и скорость процесса.
Произведен расчёт вероятностной оценки запасов, основанный распределениях коэффициентов экстраполяции, что позволяет более точно оценить ОИЗ
Выполнено сравнение полученных расчётов с фактическими данными из которого следует, что методика сокращает разрыв между негативным и позитивным прогнозом, уточняя прогнозы.

## Slide 18: Дальнейшее развитие темы
Автоматизация подбора комбинаций кривых падения и кривых обводнения с учётом фактических данных месторождения
Учёт статических и динамических неопределенностей, таких как толщина пласта, проницаемость, система расстановки скважин. Данные параметры учитываются в других исследованиях по данной теме.
Автоматизация подбора видов распределения параметров, так как в данной работе используется только нормальное распределение
Расчёт экономических показателей NPV и EMV

## Slide 19: Спасибо за внимание!