## Slide 1: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СТАНКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Выполнил студент группы 5030103/00301
Руководитель доцент ВШТМиМФ, к.ф.-м.н.
Консультант ассистент ВШТМиМФ
М.В. Трубачев
С.В. Каштанова
А.Д. Ершов

## Slide 2: Цели и задачи исследования
Цель:
Исследование возможности применения методов машинного обучения в системе прогнозирования риска нарушения работы оборудования.
Задачи:
Проанализировать исходные данные
Провести предобработку данных
Выбрать и обучить модели
Сравнить результаты по различным метрикам и выявить эффективные модели

## Slide 3: Актуальность исследования
Практическая значимость для предприятий:
Прогнозирование поломки оборудования сможет уменьшить трудозатраты на обслуживание, поможет предотвратить лишние затраты на профилактику, а также классифицировать тип поломки.
Последствия повреждений:
Простои в производстве
Экономические потери
Ухудшение качества продукта

## Slide 4: Существующие методы профилактики и предотвращения повреждений
Регулярное техническое обслуживание
Использование современных материалов
Мониторинг состояния оборудования
Пример приложения (winnum) для мониторинга состояния станков

## Slide 5: Типы рассматриваемых повреждений
Износ инструментов и компонентов (Tool wear failure)
Поломка питания (Power failure)
Отказ из-за перенапряжения (Overstrain failure)
Перегрев (Heat dissipation failure)

## Slide 6: Дисбаланс классов
Поломка питания
Количество станков
Перегрев
Нет поломки
Отказ из-за перенапряжения
Износ инструментов
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

## Slide 7: Алгоритм SMOTE
Из выбранных k соседей случайным образом выбирается один сосед. Пусть x - оригинальный пример, а ​ - выбранный сосед. Новый синтетический пример создается на отрезке между и ​. Это делается по следующей формуле:
Генерируя виртуальные записи обучения путем линейной интерполяции

## Slide 8: Результаты применения SMOTE
Поломка питания
Количество станков
Перегрев
Нет поломки
Отказ из-за перенапряжения
Износ инструментов
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

## Slide 9: Описание исходных параметров
Скорость вращения (Rotational speed) [об/мин]
Момент силы (Torque) [Н * м]
Время использования (Tool wear) [мин]
Поломка (Target) [0/1]
Тип станка (Type) [S/M/L]
Температура воздуха (Air temp) [К]
Температура станка (Process temp) [К]
Тип поломки (Failure type) – Целевой параметр
Полезны для обучения модели
Не несут ценности в выявлении поломки
Уникальный идентификатор (UID)
Идентификатор станка (ProductId)
В качестве дополнительного параметра (feature) возьмем мощность вращающегося объекта:
P – мощность [Вт]
– моменты силы [Н * м]
– угловая скорость [рад/с]
– кол-во оборотов в минуту

## Slide 10: Корреляционный анализ
Мы будем применять корреляционный анализ с вычислением
корреляции Пирсона к столбцам-признакам, чтобы выявить степень линейной
зависимости между ними.
Вычисляется по следующей формуле:
где и – значения переменных и для наблюдения i, , - средние
значения наблюдений.
Мощность
Поломка
Мощность
Поломка
Время
Время
Момент
силы
Момент
силы
Скорость
вращения
Скорость
вращения
Т. станка
Т. станка
Т. воздуха
Т. воздуха

## Slide 11: Постановка задачи
Задача обучения с учителем:
Есть множество пар
- Многоклассовая классификация
Отображение
Необходимо построить алгоритм α по множеству пар, который будет приближать отображение

## Slide 12: Используемые алгоритмы машинного обучения
Алгоритм k – ближайших соседей
Логистическая регрессия

## Slide 13: Используемые алгоритмы машинного обучения
Случайный лес
Алгоритм опорных векторов
- предсказание t – го дерева
Гиперплоскость определяется как
– вектор весов, b - смещение

## Slide 14: Метрики для оценки моделей
Точность
Полнота
F1 – мера (гармоническое среднее)
– кол-во истинных положительных прогнозов
– кол-во ложных положительных прогнозов
– кол-во ложных отрицательных прогнозов

## Slide 15: Результаты (F1 - мера)
 | Случайный лес | К ближайших соседей | Логистическая регрессия | Метод опорных векторов
Перегрев | 0.88 | 0.037 | 0.5 | 0.042
Нет поломки | 1 | 0.7 | 0.73 | 0
Отказ от перенапряжения | 0.79 | 0.22 | 0.35 | 0.11
Поломка питания | 0.97 | 1 | 0 | 0.65
Износ инструментов и компонентов | 0.79 | 0.031 | 0.076 | 0.0095
Точность | 1 | 0.54 | 0.58 | 0.025

## Slide 16: Выводы
По итогам выполненной работы по прогнозированию риска механических повреждений станков можно сделать следующие выводы:
Модель случайного леса продемонстрировала высокую точность, полноту и F1-меру.
Логистическая регрессия и алгоритм опорных векторов показали низкую эффективность. Модель K-ближайших соседей также продемонстрировала низкую точность.
Может быть полезным внедрение модели на основе случайного леса для прогнозирования риска механических повреждений станков в систему мониторинга оборудования, что позволит своевременно классифицировать поломки.
В дальнейшем можно продолжить работу по выявлению дополнительных параметров, и сбору данных за продолжительный промежуток времени.

## Slide 17: Ограниченность данных
Имеющиеся данные ограничены, для более точного и применимого прогноза необходимо собирать данные за длительные промежутки времени. Текущие данные представляют собой точечный анализ, который служит первым шагом в более обширном исследовании.
Исследование демонстрирует, какие алгоритмы лучше справляются с задачей в условиях ограниченных данных и дисбаланса классов.

## Slide 18: Логистическая регрессия
Обучающая выборка:
Предполагается, что вектор ответов — бернуллиевский случайный вектор с независимыми компонентами.
Вероятность принадлежности объекта к одному из двух классов определим как:

## Slide 19: Логистическая регрессия
В качестве начального приближения вектора
Оценка параметров логистической регрессии на k + 1 шаге итеративного приближения имеет вид
Процедура оценки параметров повторяется, пока норма разности
не станет достаточно мала
Алгоритм классификации имеет вид:
- пороговое значение функции регрессии

## Slide 20: Отыскание пороговое значение алгоритма классификации
В алгоритме используется то значение σ0, которое соответствует наибольшему расстоянию от отрезка [(0,0),(1,1)], означающего отказ от принятия решения о классификации, до кривой ROC

## Slide 21: Результаты (F1 - мера)
 | Случайный лес |  | К ближайших соседей |  | Логистическая регрессия |  | Метод опорных векторов | 
 | до | после | до | после | до | после | до | после
Перегрев | 0.88 | 0.88 | 0 | 0.037 | 0 | 0.5 | 0 | 0.042
Нет поломки | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.98 | 0.73 | 0.98 | 0
Отказ от перенапряжения | 0.83 | 0.79 | 0 | 0.22 | 0 | 0.35 | 0 | 0.11
Поломка питания | 0.97 | 0.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51 | 0.65
Износ инструментов и компонентов | 0.86 | 0.79 | 0 | 0.031 | 0 | 0.076 | 0 | 0.0095
Точность | 1 | 1 | 0.98 | 0.54 | 0.97 | 0.58 | 0.97 | 0.025