## Slide 1: Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого Кафедра Теоретической механики
Разработка методики оценки влияния поверхностной инфраструктуры на параметры разработки нефтегазового месторождения
Студент группы 3640103/80401 Г.А. Чигарев
Научный руководитель:
доцент ВШТМ, к. ф.-м. н., В. А. Кузькин
Куратор, ООО Газпромнефть НТЦ:
Координатор проекта В. М. Бабин
Санкт-Петербург
2020

## Slide 2: Актуальность работы
В связи со сложной и разветвленной трубопроводной сетью месторождения, остро стоит вопрос разработки быстрых и легких инструментов, позволяющих создавать предварительный прогноз по уровню добычи и давлений в системе.

## Slide 3: Модель трубопроводной сети
Сеть представляет собой комбинацию нескольких элементов:
Скважина – точечный источник расхода жидкости. Представляется собой зависимость расхода газожидкостной смеси от давления в кусте ;
Куст(замерная установка) – узел, соединяющий источники (скважины). Определяется давлением куста ;
Технологическая линия – узел, собирающий газожидкостную смесь с кустов в общий коллектор и выходящий на пункт сбора. Определяется давлением линии
Пункт сбора – точка фиксированного давления, выполняющая роль граничного условия с постоянным давлением

## Slide 4: Постановка задачи
Разработать методику (модель сети), позволяющую оценить изменения давлений во всех узлах трубопроводной сети - кустах и технологической линии, при изменении объема газожидкостной смеси на любом из ее элементов.
При этом:
Давление на пункте сбора считать постоянным:
Расход газожидкостной смеси, поступающей со скважин, считать известной функцией, зависящей от давления в кусте:
Считать поток газожидкостной смеси линейным, то есть исключить из рассмотрения процесс взаимного проскальзывания фаз:
Считать температуру в системе постоянной, то есть не учитывать зависимость свойств газожидкостной смеси от температуры:

## Slide 5: Модель куста. Расход жидкости на входе
Модель куста основана на уравнения баланса расхода жидкости на входе и на выходе из куста: | 
Баланс расхода жидкости по фазам: | 
Расход газа: | 
Расход газа, выделившегося из нефти: | 
Расход нефти: | 
Расход воды: | 
Свойства жидкости (газосодержание Rs и объемные коэффициенты газа Bg и нефти Bo) определяются по данным фактических замеров месторождений. | 
Баланс расхода жидкости по фазам: | 
Расход газа: | 
Расход газа, выделившегося из нефти: | 
Расход нефти: | 
Расход воды: | 
Свойства жидкости (газосодержание Rs и объемные коэффициенты газа Bg и нефти Bo) определяются по данным фактических замеров месторождений. | 

## Slide 6: Определение свойств флюида
Газосодержание нефти Rs – объем газа, растворенного в одном кубическом метре нефти. | 
Объемный коэффициент сжимаемости газа Bg - отношение объема пластового газа к объему газа при стандартных условиях | 
Объемный коэффициент сжимаемости нефти Bo - отношение объема пластовой нефти к объему нефти при стандартных условиях | 

## Slide 7: Модель куста. Расход жидкости на выходе
Закон Бернулли при отсутствии перепада высот: | 
Для ламинарного режима течения: | 
Расход жидкости на выходе из куста: | где - коэффициент гидропроводности.
Определение коэффициента гидропроводности : | 
Закон Бернулли при отсутствии перепада высот: | 
Для ламинарного режима течения: | 
Расход жидкости на выходе из куста: | 

## Slide 8: Модель куста. Замечание про давление в линии
Для того, чтобы замкнуть уравнения, необходимо определить
давление в линии .
В данной работе будем считать его постоянным по длине
Технологической линии, но изменяющимся во времени.
Причины:
Точность входных данных может находиться в диапазоне %;
Полноценный учет зависимости давления от длины требует подробных данных о топологии сети;
Полноценный учет зависимости давления от длины требует решения задачи гидравлики с большим количеством источниковых слагаемых, что не отвечает требованиям быстроты расчёта;
Зависимость перепада давления в трубе в зависимости от ее длины (при диаметре 100 мм.)
Длина, км. | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50
Перепад давления в трубе, % | 1.4 | 2.5 | 5.5 | 13.4 | 26.0 | 105.9

## Slide 9: Модель куста. Общее уравнение
Таким образом мы получаем уравнение баланса расхода жидкости в системе, которое может быть записано относительно давлений системы: | 
При увеличении расхода в элементе на величину , новое состояние системы будет характеризоваться давлениями и : | 
Тогда уравнение для изменения давления будет выглядеть следующим образом: | 
Получим систему нелинейных уравнений порядка N для определения изменений давлений во всей системе – N давлений кустов и давление : | . . .
Чтобы замкнуть систему, необходимо записать определяющее соотношение для давления . | 
В связи с невысокой точностью входных данных, для исключения расхождения решения при неправильном выборе начального приближения, будем решать систему методом Левенберга-Марквардта. | 
Таким образом мы получаем уравнение баланса расхода жидкости в системе, которое может быть записано относительно давлений системы: | 
В связи с невысокой точностью входных данных, для исключения расхождения решения при неправильном выборе начального приближения, будем решать систему методом Левенберга-Марквардта. | 

## Slide 10: Определение давления в линии
В качестве замыкающего соотношения для изменения давления d будем использовать следующие предположения:
1. Давление постоянно:
2. Изменение давления зависит от изменения давлений :
Для определения этой зависимости воспользуемся алгоритмом, аналогичным алгоритму определения давления на кусте, только все свойства флюида переведем в условия линии. В этом случае кусты становятся источниками газожидкостной смеси с известными зависимостями расхода от давления, а давление на сборе остается постоянным согласно постановке задачи.
Уравнение баланса расхода жидкости в технологической линии: | 
При увеличении расхода жидкости в линии на величину, новое состояние будет характеризоваться давлением : | 
Тогда уравнение для изменения давления будет выглядеть следующим образом: | 
где и - скалярные произведения векторов , и , размерности N – количества кустов в технологической линии. | 
Уравнение баланса расхода жидкости в технологической линии: | 

## Slide 11: Сравнение с симулятором Schlumberger PIPESIM
PIPESIM – стационарный симулятор многофазного потока, разработанный компанией Schlumberger и повсеместно используемый для моделирования движения жидкости и газа. PIPESIM содержит широкий выбор как стандартных (для отрасли) определяющих соотношений для параметров многофазного потока, полученных на основе экспериментальных данных, так и улучшенных 3-х фазных механистических моделей.
Для сравнения с симулятором будем использовать систему, состоящую из 3х или 100 кустов, объединенных в одну технологическую линию Agzu1, имеющую нулевую длину и выходящую на фиксированное давление в пункте сбора Sk. Начальные условия: Давления во всех узлах трубопроводной сети; Расход жидкости во всех узлах трубопроводной сети. Граничные условия: Расход жидкости на кустах и его изменение на следующий шаг; Фиксированное давление на конце трубопроводной сети.
PIPESIM – стационарный симулятор многофазного потока, разработанный компанией Schlumberger и повсеместно используемый для моделирования движения жидкости и газа. PIPESIM содержит широкий выбор как стандартных (для отрасли) определяющих соотношений для параметров многофазного потока, полученных на основе экспериментальных данных, так и улучшенных 3-х фазных механистических моделей.

## Slide 12: Сравнение с симулятором Schlumberger PIPESIM. Типы жидкости
Исследуется поведение системы при различных типах газожидкостной смеси. Данные по составу нефти и газа взяты с реальных данных месторождений ООО Газпромнефть:
ВОДА – чистая вода, газ отсутствует;
НЕФТЬ – смесь воды (14% от общего объема жидкости), нефти и газа, газосодержание 46 м3/м3;
ГАЗ – смесь воды (8% от общего объема жидкости), нефти и газа, газосодержание 562 м3/м3.
Для данный системы необходимо определить зависимость коэффициента гидропроводности каждого участка от величины расхода жидкости:

## Slide 13: Модель куста. Сравнение с симулятором при постоянном давлении в линии

## Slide 14: Модель куста. Сравнение с симулятором при учёте давления в линии

## Slide 15: Модель куста. Сравнение с симулятором при учёте давления в линии для 100 скважин

## Slide 16: Сравнение времени работы
Постоянное давление в линии. 3 скважины |  | 
 | Модель | PIPESIM
Время инициализации, с | 0.47 | 0.97
Время расчёта, с | 0.90 | 1.28
Учёт давления в линии. 3 скважины |  | 
 | Модель | PIPESIM
Время инициализации, с | 0.66 | 0.97
Время расчёта, с | 1.20 | 1.28
Учёт давления в линии. 100 скважин |  | 
 | Модель | PIPESIM
Время инициализации, с | 2.59 | 3.25
Время расчёта, с | 3.36 | 28.00

## Slide 17: Публикации и использование
Публикации:
Евгений Юдин, Ринат Хабибуллин, ООО «Газпромнефть НТЦ»; Ильяс Галяутдинов, ПАО «Газпром нефть»; Алла Андрианова, Кирилл Горидько, Никита Смирнов, Владимир Бабин, а также Григорий Чигарёв, ООО «Газпромнефть НТЦ»; Игорь Ломухин, ООО «Газпромнефть-Оренбург»; Ярослав Мурзаев, Инжиниринговый центр МФТИ, SPE-196816-RU «МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГАЗЛИФТНОЙ СКВАЖИНЫ С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗЛИФТНОГО ГАЗА»
Е.В. Юдин, к.ф.-м.н., Р.А. Хабибуллин, к.т.н., И.М. Галяутдинов, к.э.н., Н.А. Смирнов, В.М. Бабин, Г.А. Чигарев ООО «Газпромнефть НТЦ», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ПАО «Газпром нефть», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого «СОЗДАНИЕ ПРОКСИ-ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ВОСТОЧНОГО УЧАСТКА ОРЕНБУРГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОГО ОБЪЕМА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ» 17 ДЕКАБРЯ 2019
Тестирование и работа:
На текущий момент модель в рамках интегрированного продукта проходит тестирования в рабочих условиях месторождений компании Газпромнефть:
Восточный участок Оренбургского месторождения;
НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ, Холмогорское месторождение;
СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ.

## Slide 18: Результаты работы и направление дальнейшего развития
Результаты:
Разработана методика оценки изменения давления в узлах трубопроводной сети при изменениях параметров ее элементов;
При небольших (10-15%) изменениях объема газожидкостной смеси в сети модель сохраняет высокую точность вычислений;
Скорость вычислений модели для небольшого участка сопоставима с симулятором, для большого месторождения почти на порядок превосходит его;
Модель автоматически адаптируется на реальные данные о топологии сети;
Разработанная модель может быть использована для предварительного расчета поверхностной инфраструктуры и в данный момент проходит тестирование на реальных данных месторождений Газпромнефть.
Дальнейшие развитие:
Полноценный учет разности скоростей между входом и выходом в узел сети, то есть расчет коэффициента гидропроводности
Полноценный учёт протяженности коллектора. Для определения зависимости давления в технологической линии от ее протяженности необходимо использовать многофазные гидродинамические корреляции и решать задачу перетока многофазного флюида;
Учёт полноценной топологии коллектора;
Учёт взаимного проскальзывания фаз.