## Slide 1
Обобщение квазитрехмерной модели пенного ГРП для учета зависимости реологических свойств жидкости разрыва от температуры
Выполнил студент гр. 3630103/60201 Филиппова В.В.

## Slide 2: Введение
Схематичная картина процесса гидроразрыва пласта1
1Черный С.Г. , В.Н. Лапин, Д.В. Есипов, Д.С. Куранаков. Методы моделирования зарождения и распространения трещин ; Изд-во СО РАН, 2016

## Slide 3: Пенный ГРП
Преимущества:
Минимизируется используемый объем жидкой фазы
Захват и перенос пропанта из-за высокой вязкости
Низкий уровень утечек в пласт
После ГРП газ выталкивает
жидкость из трещины
Недостатки:
Высокая стоимость
Сложности в расчете геометрии трещины ГРП из-за сложной физики и введения упрощений
Пена = жидкость + газ (N2, CO2)

## Slide 4: Моделирование пенного ГРП
Модель обычного ГРП Модель пенного ГРП
Нет газа в жидкости Есть газ в жидкости
K = const K ≠ const
n = const n ≠ const
𝜌 = const 𝜌 ≠ const
Г — объемная доля газа в жидкости (качество)

## Slide 5: Влияние объёмной доли газа на развитие финальной формы трещины в квазитрёхмерной модели
(а) (б)
Развитие трещины при пенном ГРП
при Г = 0% (а) и Г = 25% (б)
Notes: Но на текущий момент программа учитывает только влияние газовой фазы в пене и пренебрегает влиянием температуры. Поэтому для учёта её влияния в данной работе будут заменены зависимости для k и n на таблицы, построенные согласно экспериментальным данным, а для вычисления промежуточных значений будет использована интерполяция.

## Slide 6: Моделирование пенного ГРП
Геометрия трещины в
квазитрехмерной постановке 2
2 Antonov I.D. Numerical Modeling of Hydraulic Fracturing with Foams and Energized Fluids, 2020
Уравнение неразрывности:
Уравнение движения жидкости:
где — количество слоев в рассматриваемой ячейке
Геометрический коэффициент:
– объемный расход смеси на единицу длины
— давление за вычетом напряжения

## Slide 7: Моделирование пенного ГРП
Связь раскрытия с давлением в трещине:
Длина трещины:
Рост трещины в высоту:
— плоский модуль Юнга
σi — минимальное горизонтальное напряжение слоёв
Геометрия трещины в
квазитрехмерной постановке 2
2 Antonov I.D. Numerical Modeling of Hydraulic Fracturing with Foams and Energized Fluids, 2020

## Slide 8: Моделирование пенного ГРП
(величина утечки жидкости гидроразрыва через берега трещины в породу) подчиняется эмпирическому закону Картера 3 :
— коэффициент утечки газовой и жидкой компонент соответственно
— момент времени, в который фронт жидкости прошёл точку
Геометрия трещины в
квазитрехмерной постановке 2
2 Antonov I.D. Numerical Modeling of Hydraulic Fracturing with Foams and Energized Fluids, 2020
3 Howard and Fast: Optimum fluid characteristics for fracture extension, API, 261-270 USA (1972)

## Slide 9: Моделирование пенного ГРП
Начальные и граничные условия:
– размер расчётной области
и – массовый расход жидкости и газа на входе соответственно
hi — толщина слоёв горных пород
с — номер перфорируемого слоя
Модель реологии:
— показатель поведения жидкости
— коэффициент густоты потока
Геометрия трещины в
квазитрехмерной постановке2
2Antonov I.D. Numerical Modeling of Hydraulic Fracturing with Foams and Energized Fluids, 2020

## Slide 10: Задачи, решаемые в работе
Обобщение квазитрёхмерной модели развития трещины при пенном ГРП на учёт зависимости реологических параметров пен от температуры путём поиска подходящего метода интерполяции данных
Проведение серии расчетов с использованием исходной и обобщенной модели учета температуры с целью их качественного и количественного сравнения (случай без утечек)
Проведение серии расчетов с использованием исходной и обобщенной модели учета температуры с целью их качественного и количественного сравнения (случай с утечками)

## Slide 11: Исследование подходящих методов интерполяции
что будет при х = 45 и у = 70?
Пример данных для интерполяции
Notes: Реализация алгоритма интерполяции параметров степенной жидкости по качеству и температуре

## Slide 12
Линейная интерполяция
Алгоритм линейной интерполяции

## Slide 13
Интерполяция многочленом
Лагранжа
Пример данных для интерполяции

## Slide 14
Экспоненциальная интерполяция
Пример данных для интерполяции

## Slide 15: Сравнение методов
Из оставшихся методов выбираем наиболее точный - экспоненциальной интерполяции.
Вид интерполяции | Средняя погрешность интерполяции, %
Линейная интерполяция | 17,61
Интерполяция многочленом Лагранжа | 17,84
Экспоненциальная интерполяция | 4,15
Notes: Таблица красивая

## Slide 16
Проведены серии расчетов с использованием исходной модели (где K и n вычисляются с помощью корреляционных соотношений, по которым вычислялись используемые значения для пен) и обобщенной модели (где K и n учитываются непосредственно по экспериментальным данным интерполяционным методом)
Исследование проводилось для трёх пен:
2396.53 кг/м3, 3594.79 кг/м3, 4793.06 кг/м3
Исследуемые температуры:
311 K, 325 K, 339 K, 353 K, 366 K.
Сравнение исходной модели с обобщенной в случае без утечек

## Slide 17: Исследование исходной модели (без утечек)
Корреляционные соотношения4 для безразмерного индекса поведения жидкости (n) и коэффициента густоты потока (k)
4Sudhakar D. Khade, SPE; Subhash N. Shah, SPE. New Rheological Correlations For Guar Foam Fluids, 2003

## Slide 18: Исследование исходной модели (без утечек)
Корреляционные соотношения4 для безразмерного индекса поведения жидкости (n) и коэффициента густоты потока (k)
4Sudhakar D. Khade, SPE; Subhash N. Shah, SPE. New Rheological Correlations For Guar Foam Fluids, 2003

## Slide 19
Параметры исследуемых пен

## Slide 20: Пример входных данных
Параметры пласта |  | 
Параметр | Значение | Описание
E, ГПа | 25 | Плоский модуль упругости E
T, K | 350 | Температура пласта
Cl, м/мин0.5 | 0 | Коэффициент утечек по Картеру для жидкой компоненты
Hср, м | 110 | Высота центра перфораций
Hперф, м | 20 | Протяжённость перфораций
Cl_gas, м/мин0.5 | 0 | Коэффициент утечек по Картеру для газовой компоненты

## Slide 21: Пример входных данных
Параметры расчета |  | 
P3D |  | Тип используемого сечения
dt | 2 | Шаг расчета по t
dx, м | 5 | Шаг расчета по x
Nx | 132 | Начальное число ячеек (не менее 7)
draw_step | 40 | Определяет частоту обновления изображения трещины (1 — каждый временной шаг, 10 — каждый десятый)
Параметры жидкости |  | 
CO2 |  | Используемый газ
rho_I | 1800 | Плотность жидкой фазы
Загрузить данные для K, Па сn |  | Таблица данных для коэффициента густоты потока жидкости, образующей пену, при различных температуре и качестве
Загрузить данные для n |  | Таблица данных для индекса поведения жидкости, образующей пену, при различных температуре и качестве

## Slide 22: Пример входных данных
Прямая задача |  |  |  | 
Время ступени, мин | Расход жидкости, м3/мин | Расход газа, м3/мин | Давление закачиваемого газа, МПа | Температуры закачиваемого газа, К
15 | 1 | 0 | 0.1 | 300
15 | 1 | 400 | 0.1 | 300
Слоистость | 
Высота слоя, м | Напряжение, МПа
100 | 39
20 | 35
50 | 37
50 | 40

## Slide 23: Исследование модели с учётом влияния температуры по 1 закону (без утечек)
Температура в трещине считается по закону5:
где температура пласта
температура закачиваемой пены.
С помощью экспоненциальной интерполяции находим значения для k и n, подставляя в качестве аргументов необходимое качество пены Q и температуру, вычисленную по данному закону.
5Babenkov M. B. Temperature of rock formation and fracturing fluid during the hydraulic fracturing process, 2018

## Slide 24: Исследование модели с учётом влияния температуры по 1 закону (без утечек)
При увеличении плотности пены наблюдается увеличения влияния температуры на геометрию трещины;
При учёте температурных эффектов длина трещины может отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 18.31%.
Исходная:
Обобщённая по 1 закону:

## Slide 25: Исследование модели с учётом влияния температуры по 1 закону (без утечек)
При увеличении плотности пены наблюдается увеличения влияния температуры на геометрию трещины;
При учёте температурных эффектов раскрытие трещины может отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 22.04%.
Исходная:
Обобщённая по 1 закону:

## Slide 26: Исследование модели с учётом влияния температуры по 1 закону (без утечек)
При увеличении плотности пены наблюдается увеличения влияния температуры на геометрию трещины;
При учёте температурных эффектов высота трещины может отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 5.99%.
Исходная:
Обобщённая по 1 закону:

## Slide 27: Исследование модели с учётом влияния температуры по 2 закону (без утечек)
Температура в трещине считается по закону5:
Где температура пласта, температура закачиваемой пены;
удельная теплоёмкость закачиваемой жидкости, удельная теплоёмкость пласта;
м3 плотность пласта, плотность закачиваемой жидкости.
С помощью экспоненциальной интерполяции находим значения для k и n, подставляя в качестве аргументов необходимое качество пены Q и температуру, вычисленную по данному закону.
5Babenkov M. B. Temperature of rock formation and fracturing fluid during the hydraulic fracturing process, 2018

## Slide 28: Исследование модели с учётом влияния температуры по 2 закону (без утечек)
При увеличении плотности пены наблюдается увеличения влияния температуры на геометрию трещины;
При учёте температурных эффектов длина трещины может отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 14.71%.
Исходная:
Обобщённая по 2 закону:

## Slide 29: Исследование модели с учётом влияния температуры по 2 закону (без утечек)
При увеличении плотности пены наблюдается увеличения влияния температуры на геометрию трещины;
При учёте температурных эффектов раскрытие трещины может отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 16.77%.
Исходная:
Обобщённая по 2 закону:

## Slide 30: Исследование модели с учётом влияния температуры по 2 закону (без утечек)
При увеличении плотности пены наблюдается увеличения влияния температуры на геометрию трещины;
При учёте температурных эффектов высота трещины может отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 4.39%.
Исходная:
Обобщённая по 2 закону:

## Slide 31: Исследование моделей ГРП (случай без утечек). Выводы
Исходная модель и упрощённый учёт теплообмена |  |  |  | Исходная модель и полноценный учёт теплообмена |  | 
 | Длина | Раскрытие | Высота | Длина | Раскрытие | Высота
Максимум | 18.31 | 22.04 | 5.99 | 14.71 | 16.77 | 4.39
Минимум | 0.00 | 0.59 | 0.33 | 0.00 | 0.08 | 0.15
Среднее | 7.23 | 9.67 | 2.26 | 6.65 | 7.53 | 1.70
При увеличении плотности пены наблюдается увеличения влияния температуры на геометрию трещины;
При учёте температурных эффектов геометрические параметры могут отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 22.04%.

## Slide 32: Сравнение исходной модели с обобщенной в случае с утечками
Проведены серии расчетов с использованием исходной модели (где K и n вычисляются с помощью корреляционных соотношений) и обобщенной модели (где K и n учитываются по экспериментальным данным интерполяционным методом).
Утечки в моделях (расход закачиваемой пены на утечку в породу) учитываются по закону Картера.
Cl, м/мин0.5 Коэффициент утечек по Картеру для жидкой компоненты
Cl_gas, м/мин0.5 Коэффициент утечек по Картеру для газовой компоненты
Исследование проводилось для трёх пен:
2396.53 кг/м3, 3594.79 кг/м3, 4793.06 кг/м3
Исследуемые температуры:
311 K, 325 K, 339 K, 353 K, 366 K.

## Slide 33: Исследование модели с учётом влияния температуры по 1 закону (с утечками)
5Babenkov M. B. Temperature of rock formation and fracturing fluid during the hydraulic fracturing process, 2018
Температура в трещине считается по закону5:
где температура пласта
температура закачиваемой пены.
С помощью экспоненциальной интерполяции находим значения для k и n, подставляя в качестве аргументов необходимое качество пены Q и температуру, вычисленную по данному закону.

## Slide 34: Исследование модели с учётом влияния температуры по 1 закону (с утечками)
При увеличении плотности пены наблюдается увеличения влияния температуры на геометрию трещины;
При учёте температурных эффектов длина трещины может отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 17.39%.
Исходная:
Обобщённая по 1 закону:

## Slide 35: Исследование модели с учётом влияния температуры по 1 закону (с утечками)
При увеличении плотности пены наблюдается увеличения влияния температуры на геометрию трещины;
При учёте температурных эффектов раскрытие трещины может отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 14.66%.
Исходная:
Обобщённая по 1 закону:

## Slide 36: Исследование модели с учётом влияния температуры по 1 закону (с утечками)
При увеличении плотности пены наблюдается увеличения влияния температуры на геометрию трещины;
При учёте температурных эффектов высота трещины может отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 7.94%.
Исходная:
Обобщённая по 1 закону:

## Slide 37: Исследование модели с учётом влияния температуры по 2 закону (с утечками)
Температура в трещине считается по закону5:
Где температура пласта, температура закачиваемой пены;
удельная теплоёмкость закачиваемой жидкости, удельная теплоёмкость пласта;
м3 плотность пласта, плотность закачиваемой жидкости.
С помощью экспоненциальной интерполяции находим значения для k и n, подставляя в качестве аргументов необходимое качество пены Q и температуру, вычисленную по данному закону.
5Babenkov M. B. Temperature of rock formation and fracturing fluid during the hydraulic fracturing process, 2018

## Slide 38: Исследование модели с учётом влияния температуры по 2 закону (с утечками)
При увеличении плотности пены наблюдается увеличения влияния температуры на геометрию трещины;
При учёте температурных эффектов длина трещины может отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 12.50%.
Исходная:
Обобщённая по 2 закону:

## Slide 39: Исследование модели с учётом влияния температуры по 2 закону (с утечками)
При увеличении плотности пены наблюдается увеличения влияния температуры на геометрию трещины;
При учёте температурных эффектов длина трещины может отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 21.38%.
Исходная:
Обобщённая по 2 закону:

## Slide 40: Исследование модели с учётом влияния температуры по 2 закону (с утечками)
При увеличении плотности пены наблюдается увеличения влияния температуры на геометрию трещины;
При учёте температурных эффектов длина трещины может отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 7.95%.
Исходная:
Обобщённая по 2 закону:

## Slide 41: Исследование моделей ГРП (случай с утечками). Выводы
Исходная модель и упрощённый учёт теплообмена |  |  |  | Исходная модель и полноценный учёт теплообмена |  | 
 | Длина | Раскрытие | Высота | Длина | Раскрытие | Высота
Максимум | 17.39 | 14.66 | 7.94 | 12.50 | 21.38 | 7.95
Минимум | 0.00 | 0.82 | 1.09 | 0.00 | 9.60 | 0.91
Среднее | 8.30 | 6.07 | 5.28 | 4.31 | 13.93 | 4.50
При увеличении плотности пены наблюдается увеличения влияния температуры на геометрию трещины;
При учёте температурных эффектов геометрические параметры могут отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 21.38%.

## Slide 42: Заключение
Проведена серия исследований для определения подходящего интерполяционного метода, благодаря которому была получена обобщенная реологическая модель пенного ГРП на учёт температуры. Также разработан соответствующий модуль и встроен в программу расчета геометрии трещины при пенном ГРП;
Проведена серия исследований с учётом температуры по двум законам для реологических моделей пенного ГРП в случае с утечками, в результате которой было установлено, что геометрия трещины значительно зависит от температуры;
Проведена серия исследований с учётом температуры по двум законам для реологических моделей пенного ГРП в случае без утечек, в результате которой было установлено, что геометрия трещины значительно зависит от температуры, поэтому пренебрежение её влиянием повлечёт за собой ошибки в оценке геометрии трещины при пенном ГРП.

## Slide 43
Спасибо за внимание!