## Slide 1: Создание видеокурса по фехтованию
Выполнил:
Студент гр.20510/1 ФМФ
Александров Сергей

## Slide 2: Пример движения:
Укол в грудную клетку(“Эстокада”)
Этапы движения:
1)Начальная позиция фехтовальщика:
Обратите внимание как расположены ноги фехтовальщика: основной вес тела приходиться
на правую ногу, левая нога под углом 45 градусов относительно направления удара. Такая позиция придаёт устойчивость и позволяет с легкостью осуществить укол

## Slide 3
2)Конечная позиция фехтовальщика:
Ноги широко расставлены.
Удар наносится под углом, а не по прямой(это очень важно)

## Slide 4
3)Движение целиком (видео):

## Slide 5
5)Подробное изучение колющего удара(видео):

## Slide 6: Математическая модель руки фехтовальщика
Выполнил:
Студент гр.30510/1 ФМФ
Дзенушко Дайнис

## Slide 7: Цель работы
Создать математическую модель, которая по заданным
параметрам (углам в суставах, координатам плеча)
восстанавливает положение руки и приходит в него
из любого положения (с визуализацией на языке C#)

## Slide 8: Степени свободы
Наша модель руки имеет 9 степеней свободы: 2 — поступательное движение плеча (вперед/назад; вверх/вниз) 3 — плечевой сустав (сферический шарнир) 1 — локтевой сустав 1 — вращение кистью вокруг своей оси 2 — запястье (2 перпендикулярных цилиндрических шарнира)

## Slide 9: Задание поворотов

## Slide 10: Кватернионы
Кватернион - аналог комплексных чисел распространенный на 4-х мерное пространство.

## Slide 11: Полезные формулы
Где w – скаляр, v – вектор
- кватернион поворачивающий на угол a
вокруг вектора v
- сопряжение
- норма
- обратный кватернион

## Slide 12: Поворот вектора
Для того чтобы повернуть вектор используя кватернионы необходимо:
Превратить вектор r в кватернион:
Умножить на кватернион
Для этого нам нужна формула умножения кватернионов
Теперь просто отбрасываем скалярную часть (w) кватерниона R’ и получаем повернутый вектор

## Slide 13: Реализация вращения
Для визуализации вместо того чтобы поворачивать руку на небольшие углы а потом из нового положения поворачивать ее дальше, было решено поворачивать руку на каждом шаге из начальной точки траектории с каждым шагом на все большие углы.

## Slide 14: Реализация в пакете MATLAB

## Slide 15: Структура интерфейса программы (на языке С#)
Интерфейс реализован на основе вкладок (TabControl).

## Slide 16: Вкладка Graph
Данная вкладка содержит визуализацию нынешнего положения руки и обладает следующим функционалом: вращение камеры и Zoom.
В ней работают комбинации клавиш:
  Up/Down – вращение вокруг горизонтальной оси
  Left/Right – вращение вокруг вертикальной оси
  Ctrl + Up/Down/Left/Right – ускоренное вращение
  +/- (OemPlus/OemMinus) – это Zoom

## Slide 17: Вкладка Settings
Данная вкладка отвечает за настройку параметров отображения модели.

## Slide 18: Программная реализация 3D-графики
Интерфейс программы реализован при помощи библиотеки WPF (Windows Presentation Foundation) и встроенного в Microsoft Visual Studio редактора языка XAML.

## Slide 19: Элемент Viewport3D
Графическое содержимое 3-D в приложении WPF инкапсулировано в элементе Viewport3D. Графическая система рассматривает Viewport3D как двухмерный визуальный элемент. Viewport3D - окно просмотра трехмерной сцены.

## Slide 20: Рисование объектов в 3-D

## Slide 21: Манипуляторы

## Slide 22: Последние модификации
ver_1.0.0.33:
Сохранение настроек отображения модели в бинарный файл
Вращение отдельных частей модели
Использование кватернионов вместо тензоров поворота
Оптимизация вращения модели

## Slide 23: Ближайшие модификации
Оптимизация вычислений связанных с вращением
Разделение отображения результатов и вычислений
Подготовка кода программы к переходу к общему случаю манипулятора
Создание интерфейса, позволяющего создавать модель и задавать движения

## Slide 24
Спасибо за внимание