Динамика всплытия пузырька

В.А.Архипов, Д.Б.Дабаева,

Томский государственный университет, Томск, dabaeva_db@mail.ru

Исследования по динамике капель связаны с такими технологическими процессами, как распыление топлива в двигателях внутреннего сгорания и ракетных двигателях, капельное охлаждение, обработка растений химикатами, орошение посева, технологическими процессами в пищевой и фармацевтической промышленности и многими другими. В частности одной из важных экологических задач является прогнозирование топологии и динамики распространения капель токсичных компонентов, образующихся при выпадении атмосферных осадков на поверхность бассейнов-отстойников, расположенных на ряде предприятий химической, атомной и других отраслей промышленности.

Для определения динамики всплытия сферического пузырька диаметром D в жидкости, то есть для нахождения зависимости скорости всплытия пузырька от времени u(t), рассматривается уравнение движения, учитывающее силу тяжести, силу Архимеда и силу сопротивления:

(1)

где ,  – масса и объем пузырька; – скорость гравитационного осаждения;  – ускорение свободного падения;  – плотность жидкости;  – безразмерный коэффициент сопротивления;  – площадь миделева сечения частицы.

Для стоксовского режима движения (Re<0.1) коэффициент сопротивления сферической частицы равен

(2)

где  – диаметр частицы;  – коэффициент динамической вязкости жидкости.

С учетом выражения для коэффициента сопротивления (2) уравнение движения частицы (1) примет вид:

(3)

где  – плотность материала частицы.

Для Стационарного случая уравнение движения (1) примет вид                                                                     (4)

При подстановке уравнения (4) в значение числа Re=uρD  и при Re=1можно определить Dmax.

В таблице1 приведены значения Dmax и соответствующие им скорости для стационарного случая  u0 для жидкостей с вязкостью 10-3,10-2 ,10-1Па*с.

Таблица1

| µ, Па*с | 10-3 | 10-2 | 10-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dmax, м | 1.22*10-3 | 56.85*10-3 | 5.646*10-3 |
| uo, м/с | 0.77 | 175.8 | 0.1734 |

Решение уравнения (3) имеет вид

(5)

При t→∞ u→u0, так как значение exp→0.Значит уравнение (5) можно представить в виде

(6)

С помощью формулы (6)представлен график зависимости скорости от времени для пузырьков воздуха с различными диаметрами.

В ряде практически важных задач необходимо учитывать влияние нестационарных и «наследственных» сил, действующих на частицу [3-5]. При нестационарном движении тела как в идеальной, так и в вязкой жидкости на него со стороны жидкости действует сила, связанная с присоединенной массой [6]. Для пузырька сила сопротивления направлена противоположно вектору ускорения пузырька  и равен

(7)

где – объем пузырька .

Уравнение движения шара с учетом  (7) примет вид

или

(8)

где  – действующие на шар внешние силы (сила тяжести, сила Архимеда и сила сопротивления).

Коэффициент при  в (8) можно рассматривать как некоторую эффективную массу пузырька, которая складывается из массы самого пузырька  и присоединенной массы , которая равна половине массы жидкости, вытесненной им.

Для экспериментального исследования режимов деформации одиночного пузырька воздуха при его всплытии в вязкой жидкости при числах Re<1 была разработана установка. Установка состоит из Кюветы призматической формы 150150600 мм, изготовленного из оптического стекла. Пузырьки получались с помощью медицинского шприца, установленного в нижней части кюветы. Для получения пузырьков разного размера использовались сменные иглы. Система визуализации включала источник света и цифровую видеокамеру. Для измерения размеров и скорости всплытия пузырька снаружи кюветы в плоскости движения пузырька установлена масштабная линейка с ценной деления 1 мм

Литература

1. Усанина А.С. Динамика и устойчивость формы капель и пузырьков при течении вязкой жидкости: дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / А.С. Усанина ; Томский государственный университет. – Томск, 2011. –  158 с.

- Шиляев М.И., Шиляев А.М. Аэродинамика и тепломассообмен газодисперсных потоков, Томск.; Изд-во Том. гос. арх.-строит. ун-та, 2003. 272 с.

- Висицкий Е.Г., Петров А.Г., Шундерюк М.М. Движение частиц в вязкой жидкости под действием силы тяжести и вибрации при наличии силы Бассе // Прикладная математика и механика. 2009. Т. 73. Вып. 5. С. 763-775.

- Невский Ю.А., Осипцов А.Н. О роли нестационарных и «наследственных» сил в задачах гравитационной конвекции суспензий // Вест. МГУ. Сер. 1. Математика, механика. 2008. № 4.С. 37-40.

- Водопьянов И.С., Петров А.Г., Шундерюк М.М. О нестационарном осаждении сферической твердой частицы в вязкой жидкости // Известия РАН. Механика жидкости и газа. 2010. № 2. С. 98-107.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 6. Гидродинамика. М.: Наука, 1986. 736 с.