## Slide 1
Анализ устойчивости конструкций при помощи метода конечных элементов
Докладчик: Шуваев М.В. ВШТМиМФ 5030103/00302
Научный руководитель: Орлов А.И. старший преподаватель ВШТМиМФ

## Slide 2
Проектированию прочных корпусов для производства обитаемых и необитаемых подводных аппаратов сопутствует ряд расчетных проблем, одной из которых является потеря устойчивости.
Потеря устойчивости оболочек – это трудное для точного прогнозирования явление. На потерю устойчивости конструкций могут влиять:
Свойства материала
Конструктивные особенности
Погрешности изготовления конструкции
Проблематика и актуальность проекта

## Slide 3
Цель и задача проекта
Цель исследования - отыскание метода расчета оболочек на устойчивость при помощи конечно-элементного пакета ANSYS, а так же сравнение результатов с аналитическими расчетами.
В ходе работы предстояло последовательно выполнить следующие задачи:
Анализ независимых литературных источников с целью нахождения математического аппарата, позволяющего рассчитать критические нагрузки для оболочечных конструкций;
Анализ возможностей и средств пакета ANSYS в области анализа потери устойчивости конструкций;
Нахождение методов, позволяющих учитывать несовершенства изготовления конструкций;
Анализ результатов, полученных в ходе работы и определение рекомендаций для последующих исследований в этой области.

## Slide 4
Ход работы
Формулы позволяющие вычислить критическое давление для оболочки под внешним давлением, найденные в независимых литературных источниках:
Для гладкой оболочки:
Формула П.Ф. Папковича [1]:
где – модуль Юнга, – радиус оболочки, – длина оболочки, – толщина оболочки
- формула Мизеса [2]
Для подкрепленной [3]:
,
[1] - В.Л. Александров, М.К. Глозман, Д.М. Ростовцев, Н.Л. Сиверс. «Проектирование конструкций основного корпуса подводных аппаратов», 1994.
[2] - В.Т. Лизин, В.А. Пяткин. «Проектирование тонкостенных конструкций», 1976.
[3] - Российский морской регистр судоходства. «Правила классификации и постройки необитаемых подводных аппаратов», 2023.
Рисунок 1. Гладкая и подкрепленная оболочки.

## Slide 5
Начальный вектор узловых перемещений:
где матрица жесткости, вектор узловых сил на первом шаге процесса.
Матрица жесткости, соответствующая текущей итерации:
Определяются узловые реакции и вектор невязки этих реакций:
где невязка узловых реакций на i-ом шаге
Вектор дополнительных узловых перемещений:
Производится корректировка вектора узловых перемещений:
Условие сходимости :
где ,
В программе ANSYS реализован итерационный метод Ньютона-Рафсона. Его суть заключается в последовательном определении перемещений в узлах, возникающих из-за невязки сил.
Итерационный метод

## Slide 6
Сеточная сходимость
Рисунок 2. Сеточная сходимость.
Рисунок 3. Готовая КЭ сетка.

## Slide 7
Материал
Плотность | 7850, кг/
Коэффициент Пуассона | 0.3
Модуль Юнга | 200, ГПа
Тангенциальный модуль | 1602,МПа
Предел текучести | 285, МПа
Предел прочности | 425, МПа
Плотность | 
Коэффициент Пуассона | 0.3
Модуль Юнга | 200, ГПа
Тангенциальный модуль | 1602,МПа
Предел текучести | 285, МПа
Предел прочности | 425, МПа
Выбрана сталь 09Г2С – конструкционная низколегированная сталь для сварных конструкций. Она обладает высокой прочностью и часто используется в конструкциях, работающих под давлением.

## Slide 8
Нелинейная постановка задачи, нагрузка разбивается на 100 подшагов, расчет проводился при включенном параметре Large Deflection.
Схема расчета потери устойчивости методом Nonlinear Static Analysis
Расчет гладкой оболочки
На торцах A, B установлено шарнирное закрепление (
К внешней стороне приложено давление 1 МПа.
Рисунок 4. ГУ гладкой оболочки.
Рисунок 5. Форма потери устойчивости гладкой оболочки.

## Slide 9
Рассмотрена оболочка, оснащенная силовым набором – шпангоутами. Силовой набор значительно увеличивает нагрузку, которую способна выдержать конструкция. Величина начальной погиби – 0.0025R
Длина шпации, | 400 мм
Высота шпангоута, | 142.5 мм
Ширина шпангоута, | 10 мм
 | 400 мм
 | 142.5 мм
 | 10 мм
Расчет подкрепленной оболочки
Параметры силового набора
На торце A установлено шарнирное закрепление
На торце B установлено шарнирное закрепление
К внешней стороне приложено давление 2.5 МПа.
Рисунок 6. Геометрия подкрепленной оболочки.
Рисунок 7. ГУ подкрепленной оболочки.
Рисунок 8. Форма потери устойчивости подкрепленной оболочки.

## Slide 10
Рисунок 9. График потери устойчивости гладкой оболочки.
Рисунок 10. График потери устойчивости подкрепленной оболочки.
Результаты расчетов гладкой и подкрепленной оболочки

## Slide 11
Диаметр | 500 мм
Толщина | 25 мм
Высота | 150 мм
Глубина | 172 мм
Параметры люка
Люк с подкреплением выреза
Рисунок 11. Геометрия оболочки с подкреплённым люком.
Рисунок 12. Форма потери устойчивости оболочки с подкреплённым люком.

## Slide 12
Люк без подкрепления выреза
Рисунок 13. Геометрия оболочки с люком без подкрепления.
Рисунок 14. Форма потери устойчивости оболочки с люком без подкрепления.

## Slide 13
При значении нагрузки 4.88 МПа решение прерывается. На этом шаге было достигнуто критическое давление для оболочки с неподкрепленным люком. У люка без подкрепления произойдет снижение (примерно на ) нагрузки, которую способна выдержать оболочка.
Потеря устойчивости у люка с подкреплением происходит при такой же величине нагрузки, при каком теряет устойчивость оболочка без люка (5.44 МПа).
Рисунок 15. График потери устойчивости оболочек с конструкционной особенностью.
Результаты расчетов оболочки с конструкционной особенностью

## Slide 14
Выводы
По итогам проведенной работы можно отметить следующие результаты:
Проанализированы формулы, позволяющие произвести расчет на устойчивость, как гладких, так и подкрепленных силовым набором оболочек с учетом начальных несовершенств формы;
Расчет при помощи Nonlinear Static Analysis, который учитывает начальные несовершенства формы, позволяет получить результаты, совпадающие с аналитическими методами, что говорит об эффективности данного подхода;
Расчет методом Nonlinear Static Analysis показал, что данный метод подходит для исследования конструкций с конструктивными особенностями, такими как люк.