## Slide 1: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Высшая школа теоретическая механика Разработка методики численного эксперимента для определения дополнительного модуля упругости криволинейного стержня
Выполнил : Куаге Нжики Ж.И
Научный руководитель: Елена И.А.
29.06.2020

## Slide 2: 1. Постановка задачи теории стержней
Законы статики
При условии, что внешние силы и моменты отсутствуют закон статики нам дает:
T’ = 0 (1.1), M’ + t × T = 0. (1.2) Где Т – вектор сила, М – вектор момент
векторы деформации
ε = u’ + t × ψ (1.3), Φ = ψ’ (1.4) ε – вектор деформации растяжения-сдвига, Φ – вектор деформации-изгиба кручения
Определяющие уравнения
T = A · ε + B · Φ (1.5), M = ε · B + C · Φ (1.6); A, B, C – тензоры жесткости
В случай плоского стержня тензоры жесткости A, B, C
имеют следующий вид:
(1.7)
(1.8)
(1.9)
d1 = n, d2 = b, d3 =t

## Slide 3: 2. Цель работы В нашей работе мы будем проводить численные эксперименты в пакете ANSYS и исследовать разные методы для нахождения модуля упругости B23, который входит в тензор В.

## Slide 4: 3. Граничные условия
Силовые граничные условия
= T b (3.1)
M = R T t (3.2)
Кинематические граничные условия
u = 0 (3.4)
ψ = 0 (3.5)

## Slide 5: 4. Решение задачи теорий стержней.
T = T b (4.1) , M = RT t (4.2), (4.3), (4.4)
(4.5), (4.6)
(4.7); ψ (4.8)
(4.9), (4.10); (4.11)

## Slide 6: 5. Связь между теорией стержней и трехмерной теорией.
+ (5.1) - трехмерный вектор перемещении
- = ≈ (1 - (5.2)
= ≈ (1 - (5.3)
≈ (1 - (5.4)
(5.5) – параметр кривизны

## Slide 7: 6. Основная идея определения В23
Получили решение задачи теорией стрежней с неизвестным коэффициентом В23
Решаем трехмерную задачу в пакете ANSYS.
По интегральным формулам определяем перемещение и повороты стержней.
Приравниваем перемещение и повороты трехмерной теорией к решению задачи теории стержней.
Исследуем разные методы для определения коэффициента В23.

## Slide 8: 7. Определение и
Из решении задачи теории стержней мы получили:
(7.1); = (7.2)
Для того чтобы выразить и через решение трехмерной задачи воспользуемся следующие формулы:
- = (7.3); = (7.4)

## Slide 9: 8. Методы определение В23
Из решении задачи теорией стержней получили, что:
При условии, что T, R, и известные, решаем это уравнение с неизвестным коэффициентом и получаем следующие решения:
(8.1)
Первый корень со знаком (+) перед квадратным корнем будет первый метод определения , а второй корень будет второй метод.
Где (8.2); (8.3) - Жесткость на кручение.
; G - Модуль сдвига
Из решении задачи теорией стержней получили, что:
При условии, что T, R и известные, решаем эти уравнения с неизвестными коэффициентами и получаем следующие решения:
(8.4); (8.5)- Эта формула будет третий метод
= - => . не будем рассматривать этот случай.

## Slide 10: 9. Постановка трехмерной задачи
Наша модель представляет себя как ¾ трехмерного кольца с прямоугольным сечением. Для более точных результатов создали 3 сечения в углах 20, , .Согласно с принципом Сен-Венан Эти углы подбирали так, чтобы они были далеко от торцов стержня.
Подбирали 10 стержней с разными сечениями и граничными условиями:
M = R T;
T = 10 000 H
Тип сечения | a(m) | b(m) | М (Н.м) | R(м)
1 | 0.1 | 0.05 | 10 500 | 1.05
2 | 0.1 | 0.1 | 10 500 | 1.05
3 | 0.1 | 0.15 | 10 500 | 1.05
4 | 0.1 | 0.2 | 10 500 | 1.05
5 | 0.2 | 0.1 | 11 000 | 1.1
6 | 0.2 | 0.2 | 11 000 | 1.1
7 | 0.2 | 0.3 | 11 000 | 1.1
8 | 0.2 | 0.5 | 11 000 | 1.1
9 | 0.3 | 0.1 | 11 500 | 1.15
10 | 0.3 | 0.2 | 11 500 | 1.15

## Slide 11: Сеточная сходимость при a = 0,2 m; b= 0,2 m
Chart: Число элементов *10^5
| 0 | 1.9 | 2.08 | 2.62 | 2.75 | 3.06
ϴ = 210 | 0 | 3.28 | 3.28 | 3.25 | 3.39 | 3.25
ϴ = 160 | 0 | 5.13 | 4.99 | 5.16 | 5.26 | 5.05
ϴ = 120 | 0 | 3.78 | 3.67 | 3.83 | 3.97 | 3.88

## Slide 12: Сеточная сходимость при a = 0,2 m; b= 0,2 m
Chart: Число элементов *10^5
| 0 | 1.9 | 2.08 | 2.6 | 2.7 | 3.06
ϴ = 210 | 0 | -2.49 | -2.46 | -2.47 | -2.58 | -2.47
ϴ =160 | 0 | -4.44 | -4.32 | -4.47 | -4.71 | -4.37
ϴ = 120 | 0 | -4.1 | -3.89 | -4.04 | -4.21 | -4.11

## Slide 13: Сеточная сходимость при a = 0,2 m; b= 0,2 m
Chart: Число элементов *10^5
| 1.9 | 2.08 | 2.6 | 3.06
ϴ =210 | 0 | -1.9 | -1.74 | -1.8 | -1.75
ϴ =160 | 0 | -1.34 | -1.34 | -1.35 | -1.32
ϴ =120 | 0 | -1.15 | -1.11 | -1.16 | -1.18

## Slide 14: 10. Результаты полученные с методом 1
- средние значение по сечению, δ =100* - отклонение от среднего значении , = - Средние отклонение по сечению
 | полученные значения (*10^8) |  |  | Средние значение (*10^8) | Отклонение от средних значении δ (%) |  |  | Средняя погрешность (%)
 | ϴ = 120 | ϴ = 160 | ϴ = 210 |  | ϴ = 120 | ϴ = 160 | ϴ = 210 | 
Тип 1 | -0,086078951 | -0,0870788720 | -0,0874407189 | -0,086852 | 0,9190298335 | 0,2513242405 | 0,6677055930 | 0,612
Тип 2 | -0,267740693 | -0,2714644213 | -0,2729757677 | -0,27068 | 1,1161402445 | 0,2790660438 | 0,8370742008 | 0,744
Тип 3 | -0,472469199 | -0,4791361060 | -0,4820312762 | -0,47781 | 1,1444031288 | 0,2702903339 | 0,8741127949 | 0,763
Тип 4 | -0,679622892 | -0,6894228406 | -0,6936634434 | -0,687477 | 1,1671179541 | 0,2759425583 | 0,8911753958 | 0,77
Тип 5 | -0,706473314 | -0,7218221036 | -0,7275936077 | -0,71855 | 1,6987969690 | 0,0044625114 | 1,2525458241 | 0,985
Тип 6 | -2,184359246 | -2,2403568597 | -2,2626685308 | -2,2289 | 2,0154382862 | 2,0154382862 | 1,5096682130 | 1,84
Тип 7 | -3,844430088 | -3,9506943261 | -3,9861919951 | -3,9267 | 2,1126841546 | 0,6041759508 | 1,5085082039 | 1,4084
Тип 8 | -7,182178995 | -7,3831553570 | -7,4716874334 | -7,34518 | 2,2309496606 | 0,5128503015 | 1,7180993591 | 1,487
Тип 9 | -1,182034130 | -1,2126554474 | -1,2236763284 | -1,2060 | 2,0034622808 | 0,5436932055 | 1,4597690752 | 1,335
Тип 10 | -3,987322031 | -4,1292275880 | -4,1734718897 | -4,09647 | 2,6767254704 | 0,8008065254 | 1,8759189450 | 1,784
 |  |  |  |  | Отклонение от средних значении δ (%) |  |  | 
 | ϴ = 120 | ϴ = 160 | ϴ = 210 |  | ϴ = 120 | ϴ = 160 | ϴ = 210 | 
Тип 1 | -0,086078951 | -0,0870788720 | -0,0874407189 | -0,086852 | 0,9190298335 | 0,2513242405 | 0,6677055930 | 0,612
Тип 2 | -0,267740693 | -0,2714644213 | -0,2729757677 | -0,27068 | 1,1161402445 | 0,2790660438 | 0,8370742008 | 0,744
Тип 3 | -0,472469199 | -0,4791361060 | -0,4820312762 | -0,47781 | 1,1444031288 | 0,2702903339 | 0,8741127949 | 0,763
Тип 4 | -0,679622892 | -0,6894228406 | -0,6936634434 | -0,687477 | 1,1671179541 | 0,2759425583 | 0,8911753958 | 0,77
Тип 5 | -0,706473314 | -0,7218221036 | -0,7275936077 | -0,71855 | 1,6987969690 | 0,0044625114 | 1,2525458241 | 0,985
Тип 6 | -2,184359246 | -2,2403568597 | -2,2626685308 | -2,2289 | 2,0154382862 | 2,0154382862 | 1,5096682130 | 1,84
Тип 7 | -3,844430088 | -3,9506943261 | -3,9861919951 | -3,9267 | 2,1126841546 | 0,6041759508 | 1,5085082039 | 1,4084
Тип 8 | -7,182178995 | -7,3831553570 | -7,4716874334 | -7,34518 | 2,2309496606 | 0,5128503015 | 1,7180993591 | 1,487
Тип 9 | -1,182034130 | -1,2126554474 | -1,2236763284 | -1,2060 | 2,0034622808 | 0,5436932055 | 1,4597690752 | 1,335
Тип 10 | -3,987322031 | -4,1292275880 | -4,1734718897 | -4,09647 | 2,6767254704 | 0,8008065254 | 1,8759189450 | 1,784

## Slide 15: Результаты полученные с методом 2
- средние значение по сечению, δ =100* - отклонение от средних значении , = - Средние отклонение по сечению
 | полученные значения (*10^8) |  |  | Средние значение (*10^8) | Отклонение от средних значении δ (%) |  |  | Средняя погрешность (%)
 | ϴ = 120 | ϴ = 160 | ϴ = 210 |  | ϴ = 120 | ϴ = 160 | ϴ = 210 | 
Тип 1 | 0,0903674143 | 0,0892769511 | 0,0888886432 | 0,08952 | 0,9703216732 | 0,2683755507 | 0,7019461226 | 0,637
Тип 2 | 0,2861815654 | 0,2819386121 | 0,2802509162 | 0,282 | 1,2135090583 | 0,3085267190 | 0,9049823393 | 0,8
Тип 3 | 0,5085348262 | 0,5007789220 | 0,4974809412 | 0,5 | 1,2620874642 | 0,3038676585 | 0,9582198057 | 0,83
Тип 4 | 0,7345470037 | 0,7230171489 | 0,7181343681 | 0,72 | 1,2969812846 | 0,3127249511 | 0,9842563334 | 0,856
Тип 5 | 0,7759853600 | 0,7578529693 | 0,7512427380 | 0,76 | 1,8843491029 | 0,5065792827 | 1,3777698202 | 1,25
Тип 6 | 2,4809618458 | 2,4090739998 | 2,3815044199 | 2,42 | 2,3647727558 | 0,6120197860 | 1,7527529698 | 1,57
Тип 7 | 4,4299966030 | 4,2881427869 | 4,2426096210 | 4,3 | 2,5493744661 | 0,7475132416 | 1,8018612246 | 1,69
Тип 8 | 8,4183275763 | 8,1392880893 | 8,0216763271 | 8,19 | 2,7555612614 | 0,6600606996 | 2,0955005618 | 1,832
Тип 9 | 1,3144806023 | 1,2779210424 | 1,2652341134 | 1,28 | 2,2314409529 | 0,6211778936 | 1,6102630593 | 1,48
Тип 10 | 4,6724496203 | 4,4828622412 | 4,4266378551 | 4,527 | 3,2148214658 | 0,9893291609 | 2,2254923049 | 2,13
 |  |  |  |  | Отклонение от средних значении δ (%) |  |  | 
 | ϴ = 120 | ϴ = 160 | ϴ = 210 |  | ϴ = 120 | ϴ = 160 | ϴ = 210 | 
Тип 1 | 0,0903674143 | 0,0892769511 | 0,0888886432 | 0,08952 | 0,9703216732 | 0,2683755507 | 0,7019461226 | 0,637
Тип 2 | 0,2861815654 | 0,2819386121 | 0,2802509162 | 0,282 | 1,2135090583 | 0,3085267190 | 0,9049823393 | 0,8
Тип 3 | 0,5085348262 | 0,5007789220 | 0,4974809412 | 0,5 | 1,2620874642 | 0,3038676585 | 0,9582198057 | 0,83
Тип 4 | 0,7345470037 | 0,7230171489 | 0,7181343681 | 0,72 | 1,2969812846 | 0,3127249511 | 0,9842563334 | 0,856
Тип 5 | 0,7759853600 | 0,7578529693 | 0,7512427380 | 0,76 | 1,8843491029 | 0,5065792827 | 1,3777698202 | 1,25
Тип 6 | 2,4809618458 | 2,4090739998 | 2,3815044199 | 2,42 | 2,3647727558 | 0,6120197860 | 1,7527529698 | 1,57
Тип 7 | 4,4299966030 | 4,2881427869 | 4,2426096210 | 4,3 | 2,5493744661 | 0,7475132416 | 1,8018612246 | 1,69
Тип 8 | 8,4183275763 | 8,1392880893 | 8,0216763271 | 8,19 | 2,7555612614 | 0,6600606996 | 2,0955005618 | 1,832
Тип 9 | 1,3144806023 | 1,2779210424 | 1,2652341134 | 1,28 | 2,2314409529 | 0,6211778936 | 1,6102630593 | 1,48
Тип 10 | 4,6724496203 | 4,4828622412 | 4,4266378551 | 4,527 | 3,2148214658 | 0,9893291609 | 2,2254923049 | 2,13

## Slide 16: Результаты полученные с методом 3
- средние значение по сечению, δ =100* - отклонение от среднего значении , = - Средние отклонение по сечению
 | полученные значения (*10^8) |  |  | Средние значение (*10^8) | Отклонение от средних значении δ (%) |  |  | Средняя погрешность (%)
 | ϴ = 120 | ϴ = 160 | ϴ = 210 |  | ϴ = 120 | ϴ = 160 | ϴ = 210 | 
Тип 1 | 0,00427280 | 0,002191787 | 0,0014437357 | 0,026959 | 62,1603966693 | 17,2869414156 | 44,8734552537 | 41
Тип 2 | 0,018374 | 0,010448846 | 0,0072554579 | 0,012223 | 53,1005352573 | 13,5322867832 | 39,5682484741 | 35
Тип 3 | 0,0359364623 | 0,021579752 | 0,0154041867 | 0,0246238 | 48,2665819103 | 11,7050727547 | 36,5615091555 | 31,8
Тип 4 | 0,0547294613 | 0,033499481 | 0,0244019992 | 0,0379757 | 46,1623643459 | 11,1812582489 | 34,9811060970 | 30,5
Тип 5 | 0,0693577165 | 0,035969639 | 0,0236069501 | 0,043282 | 61,3876656552 | 16,3103320164 | 45,0773336388 | 40,9
Тип 6 | 0,2959966308 | 0,168447770 | 0,1186458755 | 0,195427 | 52,3523833613 | 13,3597996343 | 38,9925837270 | 34,86
Тип 7 | 0,5843621943 | 0,336903086 | 0,2559982797 | 0,394255 | 49,0276655521 | 14,2445704733 | 34,7830950789 | 32,6
Тип 8 | 1,2345786579 | 0,755401498 | 0,5494073650 | 0,8489 | 45,9367976690 | 10,8383695761 | 35,0984280929 | 30,5
Тип 9 | 0,1322309707 | 0,065186923 | 0,0415045280 | 0,0800 | 66,0486852046 | 18,1648559711 | 47,8838292335 | 44,02
Тип 10 | 0,6843256870 | 0,353298061 | 0,2529010474 | 0,4311 | 59,2623904782 | 18,1060926608 | 41,1562978173 | 39,38
 |  |  |  |  | Отклонение от средних значении δ (%) |  |  | 
 | ϴ = 120 | ϴ = 160 | ϴ = 210 |  | ϴ = 120 | ϴ = 160 | ϴ = 210 | 
Тип 1 | 0,00427280 | 0,002191787 | 0,0014437357 | 0,026959 | 62,1603966693 | 17,2869414156 | 44,8734552537 | 41
Тип 2 | 0,018374 | 0,010448846 | 0,0072554579 | 0,012223 | 53,1005352573 | 13,5322867832 | 39,5682484741 | 35
Тип 3 | 0,0359364623 | 0,021579752 | 0,0154041867 | 0,0246238 | 48,2665819103 | 11,7050727547 | 36,5615091555 | 31,8
Тип 4 | 0,0547294613 | 0,033499481 | 0,0244019992 | 0,0379757 | 46,1623643459 | 11,1812582489 | 34,9811060970 | 30,5
Тип 5 | 0,0693577165 | 0,035969639 | 0,0236069501 | 0,043282 | 61,3876656552 | 16,3103320164 | 45,0773336388 | 40,9
Тип 6 | 0,2959966308 | 0,168447770 | 0,1186458755 | 0,195427 | 52,3523833613 | 13,3597996343 | 38,9925837270 | 34,86
Тип 7 | 0,5843621943 | 0,336903086 | 0,2559982797 | 0,394255 | 49,0276655521 | 14,2445704733 | 34,7830950789 | 32,6
Тип 8 | 1,2345786579 | 0,755401498 | 0,5494073650 | 0,8489 | 45,9367976690 | 10,8383695761 | 35,0984280929 | 30,5
Тип 9 | 0,1322309707 | 0,065186923 | 0,0415045280 | 0,0800 | 66,0486852046 | 18,1648559711 | 47,8838292335 | 44,02
Тип 10 | 0,6843256870 | 0,353298061 | 0,2529010474 | 0,4311 | 59,2623904782 | 18,1060926608 | 41,1562978173 | 39,38

## Slide 17: Сравнение средних значении В23 при разных методах
(*10^8) | Метод 1 | Метод 2 | Метод 3
Тип 1 | -0,086852 | 0,08952 | 0,026959
Тип 2 | -0,27068 | 0,282 | 0,012223
Тип 3 | -0,47781 | 0,5 | 0,0246238
Тип 4 | -0,687477 | 0,72 | 0,0379757
Тип 5 | -0,71855 | 0,76 | 0,043282
Тип 6 | -2,2289 | 2,42 | 0,195427
Тип 7 | -3,9267 | 4,3 | 0,394255
Тип 8 | -7,34518 | 8,19 | 0,8489
Тип 9 | -1,2060 | 1,28 | 0,0800
Тип 10 | -4,09647 | 4,527 | 0,4311
 | Метод 1 | Метод 2 | Метод 3
Тип 1 | -0,086852 | 0,08952 | 0,026959
Тип 2 | -0,27068 | 0,282 | 0,012223
Тип 3 | -0,47781 | 0,5 | 0,0246238
Тип 4 | -0,687477 | 0,72 | 0,0379757
Тип 5 | -0,71855 | 0,76 | 0,043282
Тип 6 | -2,2289 | 2,42 | 0,195427
Тип 7 | -3,9267 | 4,3 | 0,394255
Тип 8 | -7,34518 | 8,19 | 0,8489
Тип 9 | -1,2060 | 1,28 | 0,0800
Тип 10 | -4,09647 | 4,527 | 0,4311

## Slide 18: Сравнение средних погрешностей при разных методах
(%) | Метод 1 | Метод 2 | Метод 3
Тип 1 | 0,612 | 0,637 | 41
Тип 2 | 0,744 | 0,8 | 35
Тип 3 | 0,763 | 0,83 | 31,8
Тип 4 | 0,77 | 0,856 | 30,5
Тип 5 | 0,985 | 1,25 | 40,9
Тип 6 | 1,84 | 1,57 | 34,86
Тип 7 | 1,4084 | 1,69 | 32,6
Тип 8 | 1,487 | 1,832 | 30,5
Тип 9 | 1,335 | 1,48 | 44,02
Тип 10 | 1,784 | 2,13 | 39,38
 | Метод 1 | Метод 2 | Метод 3
Тип 1 | 0,612 | 0,637 | 41
Тип 2 | 0,744 | 0,8 | 35
Тип 3 | 0,763 | 0,83 | 31,8
Тип 4 | 0,77 | 0,856 | 30,5
Тип 5 | 0,985 | 1,25 | 40,9
Тип 6 | 1,84 | 1,57 | 34,86
Тип 7 | 1,4084 | 1,69 | 32,6
Тип 8 | 1,487 | 1,832 | 30,5
Тип 9 | 1,335 | 1,48 | 44,02
Тип 10 | 1,784 | 2,13 | 39,38

## Slide 19: 12. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Самые стабильные результаты по сечениям получили с методом 1 и 2:
После упрощения этой формулы получили, что: (12.1)
Подставляем это приближение в формулах для деформации и получаем, что компоненты векторов деформации стремятся в бесконечности и это не возможно.
Рассматриваем подробно результаты получены третьем методом :
если , получаем, что: (12.2)
В таблице ниже видим, что значения при мало отличаются от значения , когда учитываем .
 |  | с учетом
Тип 1 | 0,0478 | 0,035
Тип 2 | 0,00971 | 0,0334
Тип 3 | 0,00465 | 0,008
Тип 4 | 0,00298 | 0,001
Тип 5 | 0,00313 | 0,0004
Тип 6 | 0,000636 | 0,000241
Тип 1 | 0,0478 | 0,035
Тип 2 | 0,00971 | 0,0334
Тип 3 | 0,00465 | 0,008
Тип 4 | 0,00298 | 0,001
Тип 5 | 0,00313 | 0,0004
Тип 6 | 0,000636 | 0,000241

## Slide 20: Заключение
Была решена трехмерная задача с помощью численного пакета ANSYS.
Построили решение задачи теорией стержней.
Путем сравнения решений этих задач, был определен модуль упругости В23 разными методами.
Методы 1 и 2 давали похожие результаты, но с противоположным знаком. При этом значения В23 получились нефизичные, поскольку они нам дадут бесконечные деформации.
Метод 3 нам давал большие погрешности, но значения В23 получились вполне разумными так как они дают малую поправку в деформации.
Метод 3 позволяет определить порядок величины В23.