АННОТАЦИЯ

Тема: «Моделирование падение спускаемого аппарата на поверхность Марса»

Автор: Богданов Д.В.

Научный руководитель: Иванова Е.А.

В данной работе рассмотрено моделирование падения спускаемых аппаратов “Скиапарелли” и “Марс-6”. Методы моделирования почвы в программном комплексе Ansys.

Целью работы является разработка конечно-элементной модели процесса падения спускаемого аппарата с целью определения размеров кратера, которые могут быть использованы при поиске «Марс – 6».

В настоящей работе описание поведения почвы проводится на основании модели Друкера-Прагера. Выбранная модель позволяет исследовать почву и получать достаточно точные результаты.

Разработаны конечно-элементные модели падения тела на поверхность почвы.

Результатами решения тестовой задачи моделирования падения «Скиапарелли» стали размеры кратера. Данные размеры достаточно точно соответствуют реальным результатам, предоставленным Европейским космическим агентством.

Результатами решения задачи моделирования падения «Марс-6» так же стали размеры кратера..