Курсовой проект по кристаллографии

«Исследование кристалла,заданного с помощью символов, определение его прямой и обратной решетки»

Выполнил:

Студент 3 курса

Кафедры «Теоретическая Механика»

Лапин Руслан

Дана формула кристалла

Первый символ P означает, что кристалл соответствует простейшей ячейке Бравэ.

Символ означает, что имеется главная ось 6 порядка, перпендикулярная плоскости m. Индекс 3 показывает, что так же имеется винтовая трансляция вдоль главной ось. Трансляция происходит вдоль главной оси на расстояние-половина вектора «с» (ось решетки) на угол равный половине угла соответствующего главной оси. Ось 6 порядка, значит ей соответсвует угол 60 рад. А угол  трансляции равен 30 рад.

Символ m означает наличие плоскости симметрии m.

Для данной формулы изображение структуры кристалла имеет вид:

Рис1. Схема кристалла.

В условии сказано, что размеры решетки равны: а = 0,398нм, с = 0,652нм.

Данному типу и размерам соответствует элемент: бериллий.

Найдем теперь объем прямой решетки. Помним:

Тогда

Найдем вектора обратной решетки.

, где

Рис2. Прямая и обратные решетки

Тогда объем обратной решетки будет равен :

Проверим будет ли выполнено основное свойство объемов прямой и обратной решетки:

. Да, основное свойство выполнено, значит решетки найдены верно.