## Slide 1: Виртуальная расходометрия как средство мониторинга работы нефтяной скважины
Выполнил Логинов Александр Андреевич, гр. 3640103/80401
Руководитель: Троицкая Ольга Анатольевна, к.ф.-м.н., доцент Высшей школы теоретической механики СПбПУ

## Slide 2: Цель работы
Создать математическую модель скважины с электроприводным центробежным насосом, которая позволит по косвенным параметрам работы восстанавливать объем добываемой жидкости в промежутки между реальными замерами.

## Slide 3: Задачи работы
Объединить модели течения жидкости в насосно-компрессорных трубах (НКТ) и работы погружного оборудования.
Разработать алгоритм восстановления дебита жидкости на поверхности по косвенным параметрам работы скважины с электроприводным центробежным погружным насосом.
Автоматизировать подготовку и обработку большого объема промысловой информации.
Разработать алгоритм восстановления дебита жидкости на базе методов машинного обучения, подтвердить возможность такого подхода к задаче виртуальной расходометрии.
Проверить оба алгоритма на реальных промысловых данных с месторождений, определить метрики качества.

## Slide 4: Постановка задачи
Проблема
Отсутствие регулярных замеров дебита скважин, непонимание текущих режимов работы и оптимальности эксплуатации имеющегося оборудования
Решение
Создание программного комплекса, позволяющего собирать всю имеющуюся информацию о скважине и алгоритма, способного по параметрам работы насоса восстановить динамику изменения дебита между фактическими замерами.
Эффекты
детальное понимание режимов работы скважины с использованием всех имеющихся данных
уточнение паркового коэффициента на месторождении
выявление неявных осложнений в работе скважин, максимизация межремонтных периодов внутрискважинного оборудования
потенциальное удешевление замерных мероприятий

## Slide 5: Почему скважины с УЭЦН?
Основные причины:
Большинство скважин
Большая часть добычи
Относительно высокое качество данных о работе
*ПКВ – периодическое кратковременное включение
*ПДФ – постоянно действующий фонд

## Slide 6: Подходы для решения задачи виртуальной расходометрии
Статистический подход
Использование моделей машинного обучения для предсказания дебита добывающих скважин
Плюсы: статистические модели могут выявлять корреляции между измеренными параметрами, отсутствие физических ограничений на модель
Минусы: модель не описывает реальное физическое поведение системы
Физический подход
Численное моделирование на основе нестационарных уравнений (материального баланса, момента, сохранения энергии) для описания тепло- и массо- переноса для многофазной системы (ствол скважины, штуцер, резервуар)
Плюсы: физически обоснованное моделирование многофазного процесса
Минусы: модели сложные с точки зрения разработки и требовательные к качеству входных данных
Упрощенный физический + машинное обучение
Использует более простые стационарные физические модели с параметрами, откалиброванными по историческим данным + проверка методов МО на реальных данных
Плюсы: модели обеспечивают компромисс между точностью результатов и сложностью моделирования
Минусы: отсутствие унифицированного подхода, модель для каждого объект (месторождения) должна быть построена с учетом его особенностей
ML
Phys
ML
Phys

## Slide 7: Компоненты нефтяной скважины с УЭЦН

## Slide 8: Виртуальный расходомер на базе физической модели
8

## Slide 9: Модель течения жидкости в стволе скважины
Полноценные гидродинамические модели
Упрощенные корреляции: учет режима потока и проскальзывания фаз
скорость
простота
Однофазный поток
Многофазный поток
Перераспределение фаз, фазовые переходы,
Непостоянство свойств от координаты, времени, термобарических условий

Модели многокомпонентных сред

## Slide 10: Модель Беггз-Брилла
Числа Фруда и Рейнольдса для потока:
Перепад давления:
Плотность смеси с учётом проскальзывания:
Приведенная кинетическая энергия:
Объемное содержание жидкости
Определение режима потока
(
Объемное содержание с учетом проскальзывания:
Коэффициент трения
< 3000

## Slide 11: Модель УЭЦН
Паспортная характеристика насоса, рабочее тело – вода, скорость вращения – 50 Гц
Вязкость водонефтяной смеси >> воды;
Частота вращения варьируется от 0 до 70 Гц;
Сильное влияние газа на стабильность работы насоса
Необходимо вносить поправки в паспортную характеристику ЭЦН;
Учет сепарации части газа – новая корреляция Маркеза

## Slide 12: Модель УЭЦН, корректировка паспортной характеристики
По вязкости
По частоте вращения
, )

## Slide 13: Алгоритм восстановления дебита
Ключевые процессы:
Обработка сигналов – устранение шума, удаление пропусков
Адаптация насоса под реальные условия (поправки на частоту и вязкость)
Поиск объема жидкости, соответствующего потребляемой модельной мощности
Визуализация результатов

## Slide 14: Алгоритм восстановления дебита
Вычислить по PVT-свойствам для заданных условий (Корреляция Стэндинга)
Определить = ()/2
Определить модельную мощность
Вычислить поправочный коэффициент во всех «опорных» точках и линейно интерполировать значения между ними:
Определить модельную мощность во всех точках, где есть замеры активной по интерполированному
Решить обратную задачу поиска дебита по мощности (с учетом поправок на вязкость и частоту), опираясь на предыдущее предсказание
Перевести дебит в поверхностные условия (обв-ть и ГФ интерполированы):
Поиск модельной мощности
Поправочный коэффициент

## Slide 15: Общий алгоритм
Восстановление промежуточных значений дебитов
Measurements
time
Адаптация модели
ЭЦН+НКТ
Measurements
time
Очистка данных
Контроль новых замеров

## Slide 16: Пример результатов
Реальный дебит, м3/сут
Восстановленный дебит, м3/сут
Оценка качества модели
Выкалывание каждой 2-й точки и вычисление
Мощностная хар-ка

## Slide 17: Результаты апробирования
Скважина | Месторождение | Насос | Средний дебит ж-ти | MAE score | Средняя ошибка расчетов, %
1 | А | ВНН5-44 | 50.48 | 1.07 | 2.12
2 | А | ВНН5-59 | 67.94 | 2.53 | 3.72
3 | А | ВНН5-44 | 100.47 | 3.01 | 3.00
4 | А | ВНН5-59 | 93.88 | 5.71 | 6.09
5 | Б | ЭЦНД5А-500 АСП-эталон | 612.96 | 1.93 | 0.31
6 | Б | 30.1ЭЦНДИ5-80 | 74.16 | 3.28 | 4.42
7 | Б | 30.1ЭЦНДИ5-100 | 115.68 | 6.71 | 5.80
8 | Б | 30.1ЭЦНДИ5-125 | 107.69 | 3.19 | 2.96
9 | В | 3.1ЭЦНМИК5А-320 | 383.48 | 12.11 | 3.16
10 | В | 30.1ЭЦНДИ5А-160 | 195.66 | 3.05 | 1.56
Высокое качество предсказаний для разных скважин, месторождений, насосов
Распределение относительной ошибки

## Slide 18: Виртуальный расходомер на базе машинного обучения
18

## Slide 19: Введение
Цель: проверить гипотезу о возможности использования МО на реальных данных с месторождений для задачи виртуальной расходометрии
Машинное обучение
С учителем
Без учителя


## Slide 20: Используемые модели
Ридж-регрессия
Случайный лес
Прогнозная формула
Функция ошибки
Подбор на 5-блочной перекрестной проверке
Ансамблевый метод, базовый алгоритм – дерево решений
Выбор L признаков => предсказание => средний результат

## Slide 21: Результаты
Признаки
Предсказание
Размер обучающей выборки
активная мощность, токи и напряжения по фазам, полная мощность, коэффициент мощности, давление на приеме ЭЦН, загрузка двигателя.
Train/test
80/20
около 200 точек
по высокочастотным (3ч) данным
Скважина | Модель ЭЦН | Средняя ошибка физ. модели, % | Средняя ошибка ридж, % | Средняя ошибка случайный лес, %
1 | ЭЦН5А-320Э | 5.51 | 2.66 | 1.62
2 | ЭЦН5А-320Э | 9.46 | 2.26 | 2.8
3 | ВНН5А-280 | 3.67 | 0.39 | 1.81
4 | ВНН5А-280 | 4.49 | 1.23 | 1.55
5 | IIЭЦН5А-250...(Р) | 9.71 | 3.73 | 3.09

## Slide 22: Результаты
Реальный дебит, м3/сут
Восстановленный дебит, м3/сут
Случайный лес, скв. 1
Случайный лес, скв. 3
Ридж, скв. 1
Ридж, скв. 3
Реальный дебит, м3/сут
Восстановленный дебит, м3/сут
Распределение важности признаков на скв 1 и 3

## Slide 23: Заключение
Предложен алгоритм восстановления дебита скважины, использующий простые физические зависимости для определения объема жидкости по параметрам работы ЭЦН
Алгоритм реализован на языке Python с подключением элементов VBA
Налажена обработка сырых данных с месторождения, начат процесс внедрения в информационные системы дочерних обществ
Реализован алгоритм ВР на базе методов машинного обучения, подтверждена возможность такой реализации
Для обоих алгоритмов определены метрики качества, подтверждена их точность