## Slide 1: Методы измерения ВГД
К.П. Фролова
(СПбГПУ, ИПММ, 5 курс, каф. ТМ)

## Slide 2: Структура глаза
Сечение глазного яблока

## Slide 3: Тонометрия
Принцип (а) импрессионной и
(б) аппланационной тонометрии
pt – тонометрическое давление
W – вес прикладываемого груза
S – площадь зоны контакта
p – истинное ВГД
N – влияние сил, увеличивающее зону контакта за счет прикладываемого груза
M – влияние сил упругости роговицы , уменьшающее зону контакта

## Slide 4: Аппланационный тонометр Маклакова
Измерение ВГД методом Маклакова
p1,p0 – ВГД в начале опыта и после введения объема жидкости ΔV *
А – коэффициент ригидности оболочки
Фриденвальд

## Slide 5: Аппланационный тонометр Гольдмана
Изображения верхней и нижней площадок сплющивания
Диаметр аппланации всегда постоянен и равен 3.06 мм.
Сила, действующая на площадку сплющивания со стороны призмы, в 0.1 г соответствует внутриглазному давлению в 1 мм.рт.ст.

## Slide 6: Математическая модель измерения ВГД по методу Маклакова
Модель двух сопряженных сферических сегментов
Склера и роговица - сферические сегменты
Роговица - безмоментная мягкая оболочка
Глаз до нагружения заполнен несжимаемой жидкостью с давлением p0
ΔV – изменение объема под сегментом ACDB
s – длина дуги образующей оболочки
r– расстояние до оси симметрии
ϕ - угол между нормалью к оболочке и осью симметрии
Ʌ - податливость оболочки при повышении давления

## Slide 7
Математическая модель измерения ВГД по методу Маклакова
Модель, учитывающая форму склеральной оболочки
Зависимость истинного ВГД от соотношения полуосей
Зависимость истинного ВГД от объема глаза
Β=b/a
d=4.5 мм
P=5г
Es=12МПа
Er=2.4МПа
hs=hr=0.5мм
ПЗО=2a
b=12мм
P=10г

## Slide 8: Конечно – элементные модели измерения ВГД
Показатели ВГД, полученные тонометром Гольдмана и тонометром Маклакова
Гольдман:
Роговица
Склера
Трансверсально – изотропная сферическая оболочка постоянной толщины, имеющая радиус роговицы
Маклаков (10 г):
Корнеосклеральная оболочка
Сопряженные оболочки

## Slide 9: Влияние многослойности роговицы на значение ВГД
Многослойная структура роговицы
Осредненные значения модулей упругости
В тангенциальном направлении
В направлении толщины
Осредненные значения коэффициентов Пуассона
Учет неоднородности по толщине упругих свойств основных слоев роговицы делает более низкими значения тонометрического и истинного ВГД

## Slide 10: Роговица как вязко – эластическая система
Роговица – вязко-эластическая система. Статический метод, подобный тонометрии по Гольдману, не может измерить и учесть ее вязкостные свойства.
Эластичность - свойство вещества отвечать на воздействие прямо пропорционально приложенной силе, вне зависимоти от продолжительности и скорости воздействия
Вязкость - свойство вещества отвечать на воздействие в первую очередь в зависимости от скорости приложения силы

## Slide 11: Анализатор биомеханических свойств глаза (ORA)
Процедура измерения №1
Процедура измерения №2
Процедура измерения №3
Процедура измерения №4

## Slide 12: Снимаемые параметры
Двунаправленный процесс аппланации роговицы
IOPG
ВГД по Гольдману
IOPCC
Роговично - компенсированное ВГДрк
CH Корнеальный гистерезис
CRF Фактор резистентности роговицы
CCT Толщина роговицы

## Slide 13: Преимущества использования
Корнеальный гистерезис является важным показателем биомеханических свойств роговицы. Это доказано при исследовании пациентов с кератоконусом, дистрофией Фукса и пациентов, которым были выполнены эксимерлазерные операции.
Измерение КГ должно стать стандартной процедурой при отборе пациентов на рефракционные операции.
Регистрация КГ важный метод в диагностике и мониторинге заболеваний роговицы.
Знание КГ важно в диагностике и лечении глаукомы, в особенности с низким давлением.
После рефракционных операций роговично-компенсированное ВГД является более стабильным показателем, чем ВГД по Гольдману

## Slide 14: Литература
Бауэр С.М.. Об аппланационных методах измерения внутриглазного давления // Труды семинара «Компьютерные методы в механике сплошной среды» - 2006-2007 г. – С.3-19.
Бауэр С.М. , Воронкова Е.Б.. Модели теории оболочек и пластин в задачах офтальмологии // Вестник СПбГУ. Сер.1. Т.1 (59) - 2014 - Вып.3 – С.438-458.
Бауэр С.М., Зимин Б.А, Колежук У.Н., Качанов А.Б., Любимов Г.А.. О математическом моделировании измерения внутриглазного давления при тонометрии по методу Маклакова// Биомеханика глаза. Сб. трудов конференции Моск. НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. - 2005. - C. 121–123.
Бауэр С.М., Качанов А. Б., Семенов Б.Н., Слесорайтите Е.. О влиянии толщины роговицы на показатели внутриглазного давления при измерении ВГД аппланационными методами //Биомеханика глаза. Сб. трудов конференции. М.: Ин-т глазных болезней им. Гельмгольца. – 2007 - C. 119–124.
Бауэр С.М., Любимов Г.А., Товстик П.Е.. Математическое моделирование метода Маклакова измерения внутриглазного давления // Известия РАН. Механика жидкости и газа – 2005 - №1 - C. 24–39.
Бауэр С.М.., Типясев А.С.. О математической модели оценки внутриглазного давления по методу Маклакова // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 1. - 2008. - №4 - C. 98–101.
Еричев В.П., Еремина М.В., Якубова Л.В., Арефьева Ю.А. Анализатор биомеханических свойств глаза в оценке вяз­ко–элас­ти­че­ских свойств роговицы в здоровых глазах // Глаукома – 2007 – № 1. – С. 11 – 15.
Иомдина Е. Н..Биомеханика склеральной оболочки глаза при миопии: диагностика нарушений и их экспериментальная коррекция: автореф. дис.... д-ра. М., 2000. 32 c.
Карамшина Л.А.. Механические модели аппланационной тонометрии с учетом многослойности роговицы // Российский журнал биомеханики. – 2011 - №3. - C. 37–44.