## Slide 1: МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ В ГАЗОПРОВОДЕ
Подготовил студент группы 3630103/70101 Кухарски Ф. М.
Научный руководитель: к.х.н. Саитова А. А.
Консультант: к.ф.-м.н. Моисеева Е.

## Slide 2
Режимы
течения
Quibén, Jesús (2005). Experimental and analytical study of two-phase pressure drops during evaporation in horizontal tubes.
Режим течения
Цель – определить режим течения газожидкостной системы известного состава
это геометрическое распределение жидкости и газа внутри трубопровода

## Slide 3
Химический состав
Таблица 1. Начальный химический состав газа.
Таблица 2. Химический состав газожидкостной смеси при
(Газ: 99.406%, Жидкость: 0.594%)
Термобарические условия задачи:
Для всех пар значений «давление-температура», для которых в системе при исходном химическом составе газа (Таблица 1) выделяется конденсат, с помощью пакета PVTsim20 рассчитано количество газа и конденсата в газожидкостной системе и их химический состав. В таблице 2 представлен состав смеси при
Ларюхин А.И., Еремина Л.Н., Митницкий Р.А., Мониторинг физико-химических характеристик углеводородов для контроля и совершенствования добычи, подготовки и
транспортировки продукции Уренгойского нефтегазоконденсатного комплекса. // Вести газовой науки, 2013. №4 (15). 106–112 с.

## Slide 4
Газожидкостная смесь
Фазовая диаграмма однокомпонентной системы
Фазовая диаграмма многокомпонентной системы
Объект исследования: многокомпонентная углеводородная газоконденсатная смесь
• Многокомпонентные системы имеют двухфазный регион в широком диапазоне давлений и температур
• Углеводородные газы переходят в жидкое состояние вместе с первым сконденсировавшимся в системе углеводородным компонентом
Danesh A. PVT and phase behaviour of petroleum reservoir fluids. – Elsevier, 1998.

## Slide 5
Flow patterns
Quibén, Jesús (2005). Experimental and analytical study of two-phase pressure drops during evaporation in horizontal tubes.
Режим течения
Ожидаемыми являются режимы течения для смесей с малым содержанием жидкости (< 2.1 %)

## Slide 6
Методы определения режима течения
Классификация методов определения режимов течения:
• Экспериментальные
• Механистические
• Вероятностные
Baker O. et al. Design of pipelines for the simultaneous flow of oil and gas //Fall meeting of the petroleum branch of AIME. – Society of Petroleum Engineers, 1953.
Taitel Y., Dukler A. E. A model for predicting flow regime transitions in horizontal and near horizontal gas‐liquid flow //AIChE journal. – 1976. – Т. 22. – №. 1. – С. 47-55.
Amaya-Gómez R. et al. Probabilistic approach of a flow pattern map for horizontal, vertical, and inclined pipes //Oil & Gas Science and Technology–Revue d’IFP Energies nouvelles. – 2019. – Т. 74. – С. 67

## Slide 7
Методы определения режима течения
с использованием фазовых чисел Фруда
Число Фруда для жидкости
Число Фруда для газа
с использованием числа Фруда для смеси
РАССЛОЕННЫЙ
ПРЕРЫВИСТЫЙ
КОЛЬЦЕВОЙ
Shell. Gas/Liquid separators – type selection and design rules.
ВНИИГАЗ. Инструкция по гидравлическому расчету промысловых трубопроводов для газожидкостных смесей.

## Slide 8
Подзадачи
Для использования выбранных методов
необходимо знать:
Плотность газовой составляющей смеси
Плотность жидкой составляющей смеси
Вязкость газовой составляющей смеси
Вязкость жидкой составляющей смеси
Проблемы:
Отсутствие табличных данных для плотности и вязкости смесей
Условия высокого давления
Существование компонентов смеси как в жидком, так и в газообразном состоянии при одних термобарических условиях

## Slide 9
Таблица 3. Составы газовых смесей с экспериментальными
данными по плотности и вязкости.
Экспериментальные данные
Salehpour A. R., Nasrifar K. Predicting the Liquid Density of Gas Condensates And LNG Mixtures from Equations of State //Journal of Algorithms and Computation. – 2013., Т. 42(2). – С. 257–268.
Lee A. L. et al. The viscosity of natural gases //Journal of Petroleum Technology. – 1966. – Т. 18. – №. 08. – С. 997–1000
Вычисления плотности и вязкости газовой смеси были произведены в сопоставлении с экспериментальными данными по четырем составам газа.
Вычисления плотности и вязкости конденсата были произведены с опорой на результаты работы Salehpour A. R., Nasrifar K. Predicting the Liquid Density of Gas Condensates And LNG Mixtures from Equations of State //Journal of Algorithms and Computation. – 2013., Т. 42(2). – С. 257–268.

## Slide 10
Плотность газа. Уравнения состояния
• Уравнение Ван-дер-Ваальса:
• Уравнение Пенга-Робинсона:
• Уравнение Соаве-Редлиха-Квонга:
Брусиловский А. И. Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа. (2002)
Таблица 4. Вычисление плотности газа. Точность уравнений
Ван-дер-Ваальса, Пенга-Робинсона и Соаве-Редлиха-Квонга.

## Slide 11
Плотность жидкости. Уравнения состояния
• Уравнение Гуо-Ду:
Salehpour A. R., Nasrifar K. Predicting the Liquid Density of Gas Condensates And LNG Mixtures from Equations of State //Journal of Algorithms and Computation. – 2013., Т. 42(2). – С. 257–268.
• Уравнение Патела-Тея:
Таблица 5. Вычисление плотности жидкости. Точность уравнений Гуо-Ду и Патела-Тея.
Состав GC1: N2, 3.912%; CO2, 0.750%; C1, 70.203; C2, 9.220; C3, 2.759; i-C4, 0.662; n-C4, 0.981; i-C5, 0.402;
n-C5, 0.422; C6, 0.816; C7+, 9.873%. C7+: MW=192.8, Sp. Gr=0.803
Состав GC2: C1, 82.32%; C3, 8.71%; n-C5, 5.05%; n-C10, 1.98%; n-C16, 1.94%
Состав GC3: C1, 82.05%; C3, 8.95%; n-C5, 5.00%; n-C10, 1.99%; n-C16, 2.01%

## Slide 12
Вязкость газа
Пусть и - термобарические условия задачи
Вычисление вязкости газовой смеси для для
Поправка вычисленной вязкости для области
высоких давлений (и )
Формула Хеннинга-Ципперера (1936):
Herning F., Zipperer L. Calculation of the viscosity of technical gas mixtures from the viscosity of the individual gases //Gas u. Wasserfach. – 1936. – Т. 79. – С. 69.
Wilke C. R. A viscosity equation for gas mixtures //The journal of chemical physics. – 1950. – Т. 18. – №. 4. – С. 517–519.
Формула Уилке (1950):
Таблица 6. Вычисление вязкости газа.
Точность формул Хеннинга-Ципперера и Уилке.

## Slide 13
Вязкость газа. Поправка для высоких давлений
С. Бретшнайдер. Свойства газов и жидкостей. Инженерные методы расчета. (1966)
Dean D. E., Stiel L. I. The viscosity of nonpolar gas mixtures at moderate and high pressures //AIChE Journal. – 1965. – Т. 11. – №. 3. – С. 526–532.
Графический метод:
Поправка Дина-Стила (1965):
Пусть и - термобарические условия задачи
Вычисление вязкости газовой смеси для для
Поправка вычисленной вязкости для области
высоких давлений (и )

## Slide 14
Экспериментальные значения вязкости отобразим в осях приведенного давления и приведенной вязкости для разных значений приведенной температуры
Аппроксимируем экспериментальные значения и получим поправочные коэффициенты в области приведенных давления и температуры, используемых в задаче
Вязкость газа. Поправка для высоких давлений

## Slide 15
Приведенная температура
Приведенное давление
Таблица 7. Поправочные коэффициенты для вязкости газа в области высоких давлений.
Для получения вязкости газовой смеси в условиях высокого давления, необходимо умножить вязкость смеси в условиях нормального давления на коэффициент, соответствующий приведенным значениям температуры и давления из таблицы 7.
Вязкость газа. Поправка для высоких давлений

## Slide 16
Вязкость жидкости
Для вычисления вязкости смеси жидкостей используется классическое правило смешения Грунберга-Ниссана (1949) для оценки значения вязкости конденсата:
Grunberg, L., Nissan, A. Mixture Law for Viscosity. Nature 164, 799–800 (1949)
Reid R. C., Prausnitz J. M., Sherwood T. K. The Properties of Liquids and Gases.(Stichworte Teil 2). – McGraw-Hill, 1977.
Ожидаемая погрешность вычислений может быть большой для смесей химически подобных веществ, однако не должна превышать 15% (Рид, 1977)

## Slide 17
Результаты для плотности газа
Уравнения состояния Пенга-Робинсона и Ван-дер-Ваальса показали близкие результаты со средним отклонением в 0.48%, максимальным – 1.14%, в то время как среднее отклонение уравнения состояния Соаве-Редлиха-Квонга от уравнения Пенга-Робинсона составило 3.76%, максимальное – 4.9%.

## Slide 18
Оба метода вычисления плотности конденсата показали близкие результаты: средний модуль отклонения уравнения состояния Гуо-Ду от уравнения Патела-Тея составил 0.95%, максимум - 1.27%.
Результаты для плотности жидкости

## Slide 19
Оба метода – Хеннинга-Ципперера и Уилке – показали близкие результаты: средний модуль отклонения составляет 0.79%, максимум – 0.84%.
Обе поправки – графическая и Дина-Стила – также показали близкие результаты: средний модуль отклонения составил 0.54%, максимум - 0.90%.
Нормальное давление
Высокое давление
Результаты для вязкости газа

## Slide 20
Оценочные результаты для вязкости конденсата представлены в таблице и на графике ниже.
Результаты для вязкости жидкости

## Slide 21
Режим течения
РАССЛОЕННЫЙ
ПРЕРЫВИСТЫЙ
КОЛЬЦЕВОЙ
Первый метод показал стратифицированный или расслоенный волновой режим течения
Второй метод показал кольцевой дисперсный режим течения
Так как точки, характеризующие режим течения, находятся близко к границе с кольцевым режимом течения, истинный режим течения можно охарактеризовать как переходный от расслоенного к кольцевому или переменный.
с использованием фазовых чисел Фруда
с использованием числа Фруда для смеси
Число Фруда для жидкости
Число Фруда для газа

## Slide 22
Результаты и выводы
• Произведен анализ фазового состояния и процесса конденсации газоконденсатных многокомпонентных углеводородных смесей: выявлено, что двухфазное равновесие системы наблюдается в широком диапазоне температур, а отдельный компонент системы может находиться как в жидком, так и в газообразном состоянии одновременно;
• Произведен литературный обзор работ, посвященных методам определения режимов течения: определена сложность и эффективность использования этих методов, механистические методы выбраны как оптимальные в сравнении с менее точными экспериментальными и более трудоемкими статистическими методами;
• Определен состав газоконденсатной смеси в условиях высокого давления для демонстрации процесса определения режима течения: для условий, характерных при транспортировке природного газа по магистральным газопроводам, с помощью программного пакета PVT sim20 определены такие термобарические условия, для которых в системе выделяется конденсат, для этих условий определено количество конденсата и газожидкостной смеси, а также химический состав газа и конденсата;
• Выбраны два механистических метода нахождения режима течения, и определены режимные параметры, необходимые для их использования: оба выбранных метода широко используются в практике расчета магистральных трубопроводов, для их использования, помимо геометрических и расходных параметров, необходимо знать плотность и вязкость газовой и жидкой составляющих газожидкостной смеси;
• Определены проблемы нахождения режимных параметров газовой и конденсатной многокомпонентной углеводородной смеси в условиях высокого давления: табличные данные представлены в большинстве случаев для чистых компонентов, в то время как в работе рассматривается многокомпонентная система, отдельные компоненты могут находиться как в жидком, так и в газообразном состоянии одновременно, условия задачи – условия высокого давления;
• Произведен литературный обзор работ, посвященных нахождению режимных параметров: выбраны методы определения режимных параметров, найдены экспериментальные данные для газовой смеси и работы с результатами вычисления параметров конденсатной смеси;
• Для вычисления плотности газовой смеси были выбраны уравнения состояния Ван-дер-Ваальса, Пенга Робинсона и Соаве-Редлиха-Квонга: уравнение ПР показало лучшую точность на экспериментальных данных;
• Для вычисления плотности конденсатной смеси были выбраны уравнения состояния Гуо-Ду и Патела-Тея: уравнение ПТ показало лучшую точность на экспериментальных данных - его результаты используются для определения режима течения;
• Для вычисления вязкости газовой смеси были выбраны формулы Хеннинга-Ципперера и Уилке: формула ХЦ оказалась проще и точнее на экспериментальных данных. Для поправки значения вязкости на область высоких давлений был использован графический метод и метод Дина-Стила, наиболее точным был выбран метод ДС, так как графические методы обычно менее точны. Для определения режима течения используются результаты уравнение ХЦ и поправки ДС;
• Для вычисления вязкости конденсатной смеси была выбрана классическая оценочная формула Грунберга-Ниссана, погрешность вычисления по которой не должны превышать 15% - ее результаты используются для определения режима течения;
• С помощью режимных параметров, вычисленных по наиболее точным формулам, был определен режим течения газоконденсатной смеси: режим оказался переменным между расслоенным волновым и кольцевым дисперсным режимом течения;
• Данная работа является полноценной и может быть использована, например, в задачах, связанных с определением конструкторских особенностей проектируемых газопроводов, или в задачах, посвященных определению количественных характеристик совместного течения газа и жидкости, для которых необходимо знать режим течения и зону взаимодействия двух фаз.

## Slide 23
Спасибо за внимание!

## Slide 24
Наличие конденсата в системе
Таблица П1. Наличие конденсата в системе.
Таблица П2. Процентное содержание конденсата в системе.

## Slide 25
Экспериментальный метод (Baker, 1953)
Baker O. et al. Design of pipelines for the simultaneous flow of oil and gas //Fall meeting of the petroleum branch of AIME. – Society of Petroleum Engineers, 1953.
где и - массовые фазовые скорости;
– это плотность;
– поверхностное натяжение;
– динамическая вязкость;
индексы отвечают за газовую фракцию, жидкую фракцию, воздух и воду соответственно.

## Slide 26
Механистический метод (Taitel and Duckler, 1976)
Taitel Y., Dukler A. E. A model for predicting flow regime transitions in horizontal and near horizontal gas‐liquid flow //AIChE journal. – 1976. – Т. 22. – №. 1. – С. 47-55.
где – это давление; – координата вдоль оси трубопровода;
– плотность жидкости; – плотность газа;
– ускорение свободного падения;
– угол наклона трубопровода к горизонтали;
– диаметр трубопровода; – скорость;
– кинематический коэффициент вязкости жидкости;
индексы и соответствуют поверхностным параметрам жидкости и газа соответственно.

## Slide 27
Статистический метод (Amaya-Gomez, 2019)
Amaya-Gómez R. et al. Probabilistic approach of a flow pattern map for horizontal, vertical, and inclined pipes //Oil & Gas Science and Technology–Revue d’IFP Energies nouvelles. – 2019. – Т. 74. – С. 67
Главной особенностью карт режимов течения статистических (или вероятностных) методов является наличие переходных областей, в которых наблюдается сразу два режима.
Это подтверждает необходимость с особым вниманием интерпретировать результаты, полученные с помощью карт режимов течения, на которых нет переходных областей, в случаях, когда точки, соответствующие режиму течения, лежат близко к границам между режимами течения.

## Slide 28
Метод определения режима течения с использованием фазовых чисел Фруда
Число Фруда для жидкости
Число Фруда для газа
Shell. Gas/Liquid separators – type selection and design rules.
ВНИИГАЗ. Инструкция по гидравлическому расчету промысловых трубопроводов для газожидкостных смесей.
где – плотность жидкости; – плотность газа;
– фазовая скорость жидкости;
– фазовая скорость газа;
– ускорение свободного падения;
– диаметр трубопровода.

## Slide 29
Метод определения режима течения с помощью числа Фруда для смеси
РАССЛОЕННЫЙ
ПРЕРЫВИСТЫЙ
КОЛЬЦЕВОЙ
Shell. Gas/Liquid separators – type selection and design rules.
ВНИИГАЗ. Инструкция по гидравлическому расчету промысловых трубопроводов для газожидкостных смесей.
где – плотность жидкости; – плотность газа;
– вязкость жидкости; – вязкость газа;
- приведенная вязкость;
– число Рейнольдса для газа;
– скорость смеси;
– объемный расход смеси;
– объемный расход жидкости;
– диаметр трубопровода;
– число Фруда смеси;
– ускорение свободного падения;
– расходное объемное
содержание жидкости в потоке смеси.