САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА  ВЕЛИКОГО

Курсовая работа

«Исследование протяженного фундамента в прямоугольной области при изменении температуры»

Выполнил:

студент 3-го курса

кафедры «Теоретическая механика»

Филимонов А.С.

Проверил:

Ле-Захаров С.А.

Санкт-Петербург, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Постановка задачи ………………………………………………………………………3

- Выполнение расчетов в Abaqus………………………………………………………...4

- Результаты………………………………………………………………………………..6

- Выводы…………………………………………………………………………………...8

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Необходимо исследовать фундаментную (блочную) систему при изменении температуры:

- Определить максимальные перемещения (∆х) между двумя блоками. Данное значение будет определять величину компенсационных швов.

- Какие нужно оставить зазоры между блоками, чтобы при нагревании фундамент не потрескался.

Рисунок 1. Модель одного блока.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ В ABAQUS

Длина блока 25 сантиметров, ширина 10 сантиметров. Два блока расположены вплотную друг к другу.

1) Охладим оба блока на 25 градусов по Цельсию. Зафиксируем границы фундамента (рисунок 2).

Рисунок 2. Модель двух блоков с граничными условиями(охлаждение)

2)Нагреем оба блока на 25 градусов по Цельсию. Зафиксируем границы фундамента, поставим граничные условия, воспользуемся условиями симметрии и оставим только по половине от каждого блока(рисунок 3).

Расстояние между блоками возьмем ∆, полученное из 1) пункта.

Рисунок 3. Модель двух блоков с граничными условиями(нагревание)

Фундамент бетонный, значения для тяжелого бетона (модуль Юнга E = 1.8*10, коэффициент Пуассона = 0.17, теплопроводность = 1.69, коэффициент теплового (линейного) расширения = 1.45*10 ).
Нанесем на модели двух блоков сетки с одинаковыми размерами элементов. В итоге они будут выглядеть одинаково (рисунок 4).

У фундамента тип элементов S4R (linear quadrilateral).

Рисунок 4. Конечно-элементная модель

РЕЗУЛЬТАТЫ

Были получены распределения перемещений  (рисунок 5).

Рисунок 5. Значения  для модели с уменьшением температуры.

Таким образом:

При охлаждении блоков на 25 градусов образуется зазор между блоками ∆= 0.01604 см. Возьмем это значение за первое приближение для компенсационного шва. 
Далее мы рассмотрим случай, когда расстояние между блоками ∆=0.005302 см. И температура была увеличена на 25 градусов по Цельсию.

Воспользуемся условиями симметрии и оставим только половинки двух блоков,

Были получены распределения максимальных напряжений для данного случая (рисунок 6).

Рисунок 6. Напряжения, возникнувшие при взаимодействии двух блоков

Таким образом:

При нагревании блоков на 25 градусов возникли напряжения |σ| = 78.61 МПа.

Когда максимальные напряжения бетона на сжатие |σ| = 64.24 МПа.

ВЫВОДЫ

В пакете Abaqus были построены две модели взаимодействия бетонных блоков, в одной из которых было реализовано уменьшение температуры двух блоков, а в другой – увеличение температуры и исследование полученных напряжений.

Были получены распределения перемещений для одной модели и на основании полученных данных построена соответствующая вторая модель для исследования напряжений.

Также были определено, что при уменьшении компенсационного расстояния между блоками в 2 раза, дает напряжения на границе, превышающее возможное максимальное напряжение бетона на сжатие на 18%, что говорит нам о том, что бетон разрушится.

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что величина компенсационных швов не может быть меньше полученных значений для зазоров между блоками(∆= 0.01604 см).