## Slide 1: НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ГИПЕРПАРАМЕТРОВ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН Выпускная квалификационная работа
Студент: Кукуев А.И.
Руководитель: Симонов М.В., старший преподаватель ВШТМиМФ
Консультант: Печко К.А., главный специалист НОЦ «Газпромнефть-Политех»

## Slide 2
Актуальность
Одной из ключевых задач, стоящих перед компаниями нефтегазовой отрасли, является оптимизация работы добывающих скважин. От эффективности и качества их эксплуатации напрямую зависят объемы добычи углеводородов и, как следствие, финансовые результаты деятельности предприятия. В связи с этим применение моделей машинного обучения для анализа данных о работе добывающих скважин представляется перспективным направлением. Однако эффективность таких моделей во многом определяется правильным подбором гиперпараметров.
Цель
Нахождение доверительных интервалов гиперпараметров для моделей машинного обучения добывающих скважин.

## Slide 3
Задачи:
Создать модель машинного обучения для добывающих скважин на языке Python, предсказывающей значение целевой переменной относительно параметров, регистрируемых телеметрией на месторождениях
Проверить эффективность созданной модели на основе данных, полученных с месторождений
Провести сбор и анализ гиперпараметров, используемых в модели, и сформировать выборки их значений
Сделать статический анализ и построить доверительные интервалы для гиперпараметров модели

## Slide 4: Обзор используемых в исследовании параметров добывающей скважины
Целевая переменная – забойное давление
Параметры:
Дебит скважины
Устьевое давление
Газовый фактор
Обводненность скважины

## Slide 5
Сведения о параметрах скважины
– формула для расчета забойного давления (без учета трения)
– давление на забое скважины, Па;
– высота столба жидкости в скважине, м;
– плотность жидкости, кг/м3;
– давление на устье скважины, Па.

## Slide 6
Сведения о параметрах скважины
– формула Дарси-Вейсбаха (с учетом потерь на трение)
– градиент давления, Па/м;
– коэффициент трения, зависящий от режима течения и шероховатости стенки скважины;
– плотность флюида, кг/м3;
– скорость флюида, м/с;
– диаметр скважины, м.

## Slide 7
Сведения о параметрах скважины
– формула расчета дебита нефтяной скважины
– дебит;
– высота столба жидкости в скважине, м;
– производительность насоса;
– статический уровень, расстояние от начала подземных вод до первых слоёв почвы;
– динамический уровень, абсолютная величина, получаемая при замере уровня воды после откачивания.

## Slide 8: Обзор исходных данных с месторождения

## Slide 9: Обзор исходных данных с месторождения
Из распределения видно, что по большому количеству строк отсутствуют одновременно данные по ГФ и обводненности

## Slide 10: Модель машинного обучения
В данной работе используется модель градиентного бустинга от sklearn. Она является моделью ансамблевого обучения, которая объединяет множество слабых моделей для создания одной сильной.

## Slide 11: Методы оптимизации
Метод оптимизации | Grid Search | Random search | CmaEsSampler (CMA-ES) из библиотеки Optuna | Tree-structured Parzen Estimator (TPE) из библиотеки Hyperopt
Преимущества | - Простота реализации - Высокая точность результатов | - Меньшая вычислительная сложность по сравнению с Grid Search - Легко поддается параллельной обработке | - Наличие встроенных визуализаций - Имеет поддержку распределенных вычислений | - Использует алгоритм деревьев решений - Возможность сохранять и загружать результаты оптимизации -
Недостатки | - Высокая вычислительная сложность - Неэффективен при большом количестве гиперпараметров | - Отсутствие гарантий нахождения - Необходимость в большом количестве испытаний | - Высокие требования к ресурсам - Сложный синтаксис и недостаток документации | - Более сложен в реализации - Чувствителен к начальным условиям

## Slide 12: Алгоритм Grid Search
Определение пространства гиперпараметров
Создание сетки
Оценка качества модели
Выбор оптимальных гиперпараметров

## Slide 13: Алгоритм Random Search
Определение пространства гиперпараметров
Случайный выбор значений
Оценка качества модели
Повторение шагов 2 и 3
Выбор оптимальных гиперпараметров

## Slide 14
Алгоритм CMA-ES
Инициализация и оценка качества
Отбор и обновление ковариационной матрицы
Обновление вектора шага:
Обновление популяции и проверка условий остановки:

## Slide 15: Алгоритм TPE
Инициализация и оценка качества
, где – вектор гиперпараметров
Построение дерева решений
,
Выбор гиперпараметров:
Проверка условий остановки

## Slide 16: Метод bootstrap
Выбор набора гиперпараметров
Выбор наборов данных с заменой (B) из исходного набора данных (D)
(бутстреп-выборки)
Для каждой бутстреп-выборки обучение модели машинного обучения с гиперпараметрами
Оценка качества модели с помощью функции целевого параметра
Вычисление среднего значения качества модели и стандартного отклонения
Вычисление доверительного интервала для набора гиперпараметров

## Slide 17
Кроссплот предсказанного забойного давления от истинного для скважины 1

## Slide 18
Кроссплот предсказанного забойного давления от истинного для скважины 2

## Slide 19
Кроссплот предсказанного забойного давления от истинного для скважины 3

## Slide 20
Кроссплот предсказанного забойного давления от истинного для скважины 4

## Slide 21
Кроссплот предсказанного забойного давления от истинного для скважины 5

## Slide 22: Сравнение времени работы и точности методов
№ скважины | Метод оптимизации | Затраченное время, сек | Точность
1 | GridSearch | 31,61 | 0,89
 | RandomSearch | 3,25 | 0,89
 | CMA-ES | 11,74 | 0,89
 | TPE | 14,1 | 0,89
2 | GridSearch | 21,35 | 0,80
 | RandomSearch | 2,77 | 0,76
 | CMA-ES | 9,73 | 0,80
 | TPE | 13,26 | 0,80
3 | GridSearch | 20,40 | 0,84
 | RandomSearch | 2,25 | 0,74
 | CMA-ES | 10,47 | 0,79
 | TPE | 10,34 | 0,74
4 | GridSearch | 19,54 | 0,95
 | RandomSearch | 2,08 | 0,91
 | CMA-ES | 9,85 | 0,95
 | TPE | 11,87 | 0,95
5 | GridSearch | 20,46 | 0,91
 | RandomSearch | 2,21 | 0,86
 | CMA-ES | 10,95 | 0,91
 | TPE | 10,51 | 0,86

## Slide 23: Полученные доверительные интервалы для скважин
№ скважины | Метод оптимизации | learning_rate | max_depth | min_samples_split | n_estimators
1 | GridSearch | [0.05, 0.1] | [4, 6] | [4, 5] | [10, 75]
 | RandomSearch | [0.1, 0.2] | [4, 10] | [4, 8] | [50, 125]
 | CMA-ES | [0.05, 0.2] | [4, 8] | [4, 7] | [10, 100]
 | TPE | [0.1, 0.2] | [4, 7] | [4, 7] | [10, 50]
2 | GridSearch | [0.05, 0.1] | [4, 6] | [4, 8] | [40, 100]
 | RandomSearch | [0.1, 0.2] | [4, 10] | [5, 8] | [50, 125]
 | CMA-ES | [0.05, 0.1] | [5, 8] | [4, 8] | [40, 100]
 | TPE | [0.1, 0.2] | [4, 5] | [4, 4] | [10, 20]
3 | GridSearch | [0.05, 0.1] | [4, 6] | [4, 7] | [10, 50]
 | RandomSearch | [0.05, 0.2] | [4, 10] | [5, 8] | [30, 100]
 | CMA-ES | [0.05, 0.1] | [7, 9] | [5, 8] | [20, 100]
 | TPE | [0.05, 0.2] | [4, 7] | [4, 7] | [10, 50]
4 | GridSearch | [0.05, 0.2] | [5, 6] | [4, 6] | [20, 75]
 | RandomSearch | [0.05, 0.2] | [5, 9] | [4, 6] | [20, 75]
 | CMA-ES | [0.05, 0.2] | [5, 10] | [4, 8] | [10, 75]
 | TPE | [0.05, 0.2] | [4, 7] | [4, 6] | [10, 40]
5 | GridSearch | [0.05, 0.2] | [4, 6] | [4, 6] | [10, 100]
 | RandomSearch | [0.05, 0.2] | [5, 10] | [4, 7] | [20, 125]
 | CMA-ES | [0.1, 0.2] | [4, 9] | [4, 8] | [10, 50]
 | TPE | [0.05, 0.2] | [4, 7] | [4, 6] | [10, 50]

## Slide 24: Формирование доверительных интервалов месторождения N
learning_rate: [0.05, 0.2]
max_depth: [4, 9]
min_samples_split: [4, 8]
n_estimators: [10, 100]

## Slide 25: Заключение
Была изучена задача нахождения оптимальных гиперпараметров для моделей машинного обучения
Рассмотрены различные методы оптимизации гиперпараметров, такие как GridSearch, RandomSearch, CMA-ES и TPE.
Проведено сравнение точности и затраченного времени
Сформированы доверительные интервалы гиперпараметров для моделей скважин и месторождения N