САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА  ВЕЛИКОГО

Отчет по лабораторной работе №3

«Определение перемещения  в характерных точках балки, находящейся под нагрузкой и после ее снятия,  в двумерной и трехмерной постановке; определение ее собственных частот и собственных форм»

Выполнил:

студент 3-го курса

кафедры «Теоретическая механика»

Шварёв Н.Г.

Проверил:

Ле-Захаров С.А.

Санкт-Петербург, 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Постановка задачи ………………………………………………………………………3

- Выполнение расчетов в Abaqus………………………………………………………...4

- Результаты………………………………………………………………………………..5

- Выводы…………………………………………………………………………………..9

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Дана балка, закрепленная на концах, как показано на рисунке 1. К концам приложены моменты сил. Сечение балки имеет форму квадрата. Требуется определить перемещение  в точках A и B под действием моментов; определить 10 первых собственных частот и собственных форм колебаний балки; определить  для точек A и B после снятия нагрузки.

Рисунок 1. Граничные условия

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ В ABAQUS

Длина балки l = 1 метр, длина и ширина сечения d = 3 сантиметра, приложенные моменты             M = 100 Н*м, модуль Юнга E = 2.1*Па, коэффициент Пуассона  = 0.3 и массовая плотность  = 7800 .

В двумерном случае тип элементов сетки B21 (рисунок 2). В трехмерном случае - C3D8R (рисунок 3)

Рисунок 2. Двумерное представление балки

Рисунок 3. Трехмерное представление балки

РЕЗУЛЬТАТЫ

Статика: 2D: = 1.98145*10 метра,  = -0.110229*10 метра (рисунок 4).

Рисунок 4. Эпюра перемещений

3D: = -8.09126*10 метра,  = -0.153638*10 метра (рисунок 5).

Рисунок 5. Эпюра перемещений

Собственные частоты и собственные формы: 2D: собственные формы, соответствующие собственным частотам показаны на рисунках 6.

Рисунок 6.1.  Собственная форма, соответствующая первой собственной частоте = 442.88 рад/с

Рисунок 6.2. Собственная форма, соответствующая второй собственной частоте = 1764.1 рад/с

Рисунок 6.3.  Собственная форма, соответствующая третьей собственной частоте = 3941.8 рад/с

Рисунок 6.4.  Собственная форма, соответствующая четвертой собственной частоте = 6941.1 рад/с

Рисунок 6.5.  Собственная форма, соответствующая пятой собственной частоте = 8149.6 рад/с

Рисунок 6.6.  Собственная форма, соответствующая шестой собственной частоте = 10716.0 рад/с

Рисунок 6.7.  Собственная форма, соответствующая седьмой собственной частоте = 15210.0 рад/с

Рисунок 6.8.  Собственная форма, соответствующая восьмой собственной частоте = 20362.0 рад/с

Рисунок 6.9.  Собственная форма, соответствующая девятой собственной частоте = 24429.0 рад/с

Рисунок 6.10.  Собственная форма, соответствующая десятой собственной частоте = 26106.0 рад/с

Динамика: 2D: график  (рисунок 7) и  (рисунок 8) после снятия действующих нагрузок.

Рисунок 7. График  после снятия нагрузки

Рисунок 8. График  после снятия нагрузки

3D: график  (рисунок 9) и  (рисунок 10) после снятия действующих нагрузок.

Рисунок 9. График до и после снятия нагрузки

График 10. График  до и после снятия нагрузки

ВЫВОДЫ

Были определены  в точках A и B под действием моментов в двумерной и трехмерной постановке. В точке A они близки к нулю, а в точке B в двумерной и трехмерной постановке оказались близки.

Были определены 10 первых собственных частот и собственных форм колебаний балки.

Первая собственная частота поперечных колебаний равна 442.88 рад/с, первая собственная частота продольных колебаний равна 8149.6 рад/с.

Смоделированы колебания после снятия нагрузки, результаты представлены на графиках.