## Slide 1: Вязкоупругая задача для трансверсально-изотропной модели оболочки глаза
К.П. Фролова
(СПбПУ, ИПММ, 5 курс, каф. ТМ)

## Slide 2: Структура глаза
Сечение глазного яблока

## Slide 3: Роговица как вязкоэластическая система
Роговица – вязко-эластическая система. Статический метод не может измерить и учесть ее вязкостные свойства.
Эластичность - свойство вещества отвечать на воздействие прямо пропорционально приложенной силе, вне зависимоти от продолжительности и скорости воздействия
Вязкость - свойство вещества отвечать на воздействие в первую очередь в зависимости от скорости приложения силы

## Slide 4: Анализатор биомеханических свойств глаза (ORA)
Процедура измерения №1
Процедура измерения №2
Процедура измерения №3
Процедура измерения №4

## Slide 5: Снимаемые параметры
Двунаправленный процесс аппланации роговицы
IOPG
ВГД по Гольдману
IOPCC
Роговично - компенсированное ВГДрк
CH Корнеальный гистерезис
CRF Фактор резистентности роговицы
CCT Толщина роговицы

## Slide 6: Реологическая модель вязко – упругого материала
Реологическая модель оболочки глаза
Структурные элементы:
Элемент Гука (пружина)
Элемент Ньютона (поршень в цилиндре, заполненном маслом)

## Slide 7: Матрица жесткости для трансверсально – изотропной среды
Закон Гука
σ – тензор напряжений
ε – тензор деформаций
4С – тензор жесткости
4S – тензор податливости
1 – ось изотропии

## Slide 8: Упругие модули
E11 –модуль Юнга в
направлении оси изотропии
ν12 - коэффициент Пуассона
K23 – объемный модуль упругости
μ23, μ12 - модули
сдвига для поверхности изотропии и для любой плоскости, перпендикулярной к поверхности изотропии

## Slide 9: Задача Ляме для трансверсально -изотропной сферической оболочки под действием внутреннего давления
Граничные условия
Уравнение равновесия для сферы
Связь деформаций и перемещений

## Slide 10: Задача Ляме для трансверсально -изотропного сферического слоя под действием внутреннего давления
Закон Гука
E ,E’ –модули Юнга в поверхности изотропии и в
направлении, перпендикулярном к ней
ν, ν ‘, ν ‘’- коэффициенты Пуассона
G’ – модуль
сдвига для плоскости, перпендикулярной к поверхности изотропии
G - модуль
сдвига для поверхности изотропии

## Slide 11: Задача Ляме для трансверсально -изотропной сферической оболочки под действием внутреннего давления
E22 –модуль Юнга в
направлении плоскости изотропии
ν23 - коэффициент Пуассона

## Slide 12: Влияние вязкостных свойств среды
Материал Кельвина – Фойгта
η – сдвиговая вязкость

## Slide 13: Уравнение равновесия
Метод Лапласа
Уравнение равновесия в перемещениях

## Slide 14: Преобразование Лапласа
Перемещения
Граничные условия

## Slide 15: Экспериментальные данные
Изменение ВГД с течением времени

## Slide 16: Литература
С.А. Абарцумян Общая теория анизотропных оболочек.
С.М. Бауэр, Л.А. Замураев, К.Е. Котляр. Модель трансверсально-изотропного сферического слоя для расчета изменения внутриглазного давления при интрасклеральных инъекциях // Российский журнал биомеханики – 2010 – То 10, №2 – С. 43 – 49.
Еричев В.П., Еремина М.В., Якубова Л.В., Арефьева Ю.А. Анализатор биомеханических свойств глаза в оценке вяз­ко–элас­ти­че­ских свойств роговицы в здоровых глазах // Глаукома – 2007 – № 1. – С. 11 – 15.
В. Новацкий. Теория упругости. Пер. с польского – 1975 – Изд. «Мир»
Г.Л. Колмогоров, Т.В. Латышева, М.В. Снигирева. Трансверсально изотропные характеристики сверхпроводящих длинномерных композиционных материалов
Р. Кристенсен. Введение в механику композитов. Пер. с англ. – 1982 - Изд. «Мир»
К. Котляр, С. Бауэр, Н. Планге. Клинические и биомеханические аспекты изменения внутриглазного давления после интравитреальных инъекций.