## Slide 1
«Моделирование давления инициации трещины гидроразрыва пласта на нагнетательной скважине в пороупругой постановке»
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт прикладной математики и механики
Кафедра «Теоретическая механика»
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на соискание академической степени
МАГИСТРА
Санкт-Петербург
2019
Выполнил студент гр. 23642/4 Кабанова П.К.
Научный руководитель Суслова И.Б., к.ф.-м.н., доцент кафедры
«Теоретическая механика» СПбПУ
Кураторы Падерин Г.В., Шель Е.В.,
ООО «Газпромнефть НТЦ»

## Slide 2: Актуальность
Давлетбаев А.Я., Байков В.А., Бикбулатова Г.Р., Асмандияров Р.Н., Назаргалин Э.Р., Слабецкий А.А., Нуриев. Промысловые исследования по изучению самопроизвольного развития техногенных трещин в нагнетательных скважинах. SPE-171232-RU, 2014.
*АвтоГРП – эффект самопроизвольного роста трещин вследствие закачки жидкости под высоким давлением.
Перевод добывающих скважин в нагнетание
Но: ГРП на добывающих скважинах
Риск автоГРП*
Эффективность добычи
Система заводнения
Обнаружение эффекта автоГРП* является важным при выявлении причин обводнения продукции, выборе системы разработки, планировании заводнения.

## Slide 3: Цели, задачи
Цель исследования:
моделирование давления инициации трещины на нагнетательной скважине с учетом пороупругих эффектов методом численного моделирования.
Задачи:
Обзор литературы про проблематике обнаружения, контроля и моделирования трещин автоГРП.
Построение физико-математической модели задачи.
Численная реализация задачи:
гидродинамической части;
пороупругой части.
Валидация модели на конечно-элементном решении.
Поиск критерия распространения трещины.
Поиск критического давления жидкости в скважине.
Исследование зависимости критического давления от параметров пласта и разработки.

## Slide 4: Методы моделирования трещин автоГРП
1.Hagoort J. Waterflood-induced hydraulic fracturing. PhD. Thesis, Delft Technical University, 1981. 244 p.
2. Koning E.J.L. Fractured water-injection wells. Analytical modelling of fracture propagation. SPE 14684, 1985.
3. Dikken B.J. and Niko H. Waterflood-Induced Fractures: A Simulation Study of Their Propagation and Effects on Waterflood Sweep Efficiency, Sept. 8-11, 1987.
4. Clifford P. J. Simulation of waterflood fracture growth with coupled fluid flow, temperature and rock elasticity. 1989. P. 23-44.
Последовательное гидродинамическое и геомеханическое моделирование
ГД моделирование
ГМ моделирование
Проверка критерия роста трещины
Аналитические подходы 1,2
Численные подходы 3,4
Параметры распространения трещины
Учет пороупругости
Задание вида решения на давление
Плоско-деформированная постановка
Бесконечные границы
Эллиптические координаты
Приближения
Совместное решение полной замкнутой системы

## Slide 5: Постановка задачи
Условия:
Рядная периодическая система разработки.
Рассматриваем прямоугольный элемент с 2 нагнетательными и 2 добывающими скважинами с ГРП.
Постоянное давление на границе элемента.
Забойное давление на трещине.
I. Решение гидродинамической задачи:
II. Решение пороупругой задачи:
III. Критерий роста трещины
Основной алгоритм:
а)
б)
а) Элемент разработки: 1 – область расчета пороупругой задачи; 2 – область расчета гидродинамической задачи
б) Область расчета задачи гидродинамики с граничными условиями.

## Slide 6: Решение задачи гидродинамики
Метод
Численное решение системы:
прямым методом (LU-разложение) или
итерационным методом с использованием конечно-разностных схем
Решение относительно прироста давления
Стационарная постановка
Приближение однородного давления в трещине
Математическая модель
Область расчета задачи гидродинамики с граничными условиями для прироста давления

## Slide 7: Решение задачи гидродинамики

## Slide 8: Решение задачи пороупругости
СЛАУ для фурье-образов смещений:
=
Система ДУЧП для :
=
Прямое
Обратное
Преобразование
Фурье:
Смещения
Обобщенный закон Гука с учетом пороупругости:
Уравнение равновесия:
Так как сила тяжести не меняется, то:
Имеем плоско-напряженную пороупругую постановку.
Периодические граничные условия на смещения:

## Slide 9: Решение задачи пороупругости. Поле напряжений
max

## Slide 10: Валидация модели на конечно-элементном решении
Смещения
Модель
МКЭ
Валидация с помощью пакета FreeFEM++
Формулировка задачи в слабой вариационной форме
Пороупругая задача
Гидродинамическая задача
где - пробные функции

## Slide 11: Валидация модели на конечно-элементном решении
Решение пороупругой задачи (напряжения)
Максимальное расхождение составляет 4.2%

## Slide 12: Критерий роста трещины
Критерий распространения трещины:
Упругая энергия трещины:
Поверхностная энергия:
Работа внешних сил:
где - минимальное горизонтальное напряжение, - чистое давление в трещине.

## Slide 13: Определение давления автоГРП: сравнение методов
Параметры расчета:
Формула Итона:

## Slide 14: Определение давления автоГРП: сравнение методов
Параметры расчета:
Формула Итона:
Из решения задачи:
,
гдедля заданных параметров задачи
Разница между критической репрессией по формуле Итона и из решения задачи: 117 атм
!

## Slide 15: Зависимость критического давления от элемента разработки
Увеличение расстояния между скважинами в линии ведет к уменьшению давления роста трещины.
Увеличение расстояния приводит к росту давления автоГРП, что объясняется отдалением зоны с пониженными давлениями от добывающей скважины.

## Slide 16: Выводы
Проведен обзор и анализ литературы, посвященной моделированию, методам обнаружения и контроля трещин автоГРП.
Построена физико-математической модель для определения давления роста трещины на нагнетательной скважине с последующей численной реализацией. Проведена валидация модели с помощью конечно-элементного решения задачи.
Определен критерий роста трещины на нагнетательной скважине, согласно которому превышение минимального горизонтального напряжения на кончике трещины является условием для роста.
Предложен метод оценки критического давления роста трещины в зависимости от забойного давления без применения полного гидрогеомеханического моделирования. Проведена оценка влияния параметров пласта и разработки на величину критического давления.
Получено, что увеличение расстояния между скважинами в линии ведет к уменьшению давления автоГРП, в то время увеличение расстояния в ряде по вертикали снижает давление. Определено, что при определенной длине трещины происходит сдерживание ее роста.
Представленная модель может быть использована для осуществления контроля роста трещины автоГРП, а именно регулирования режимов заводнения, и оптимизации системы разработки месторождения.

## Slide 17
Спасибо за внимание!

## Slide 18
Дополнительные слайды

## Slide 19: Решение задачи пороупругости. Поле смещений
- нагнетательная скважина - добывающая скважина
max
Максимум смещения по x находится за концами трещины
Максимум смещения по y находится на границе элемента
max
max
max
Максимум смещения по x находится на границе элемента
Максимум смещения по y находится на одной линии между рядами скважин

## Slide 20: Валидация модели на конечно-элементном решении
Решение гидродинамической задачи
Модель
МКЭ

## Slide 21: Валидация модели на конечно-элементном решении
Решение пороупругой задачи (напряжения)
Модель
МКЭ

## Slide 22: Зависимость критического давления от свойств пласта
Зависимость от коэффициента Био
Зависимость от коэффициента Пуассона
Снижениевызвано большими деформациями за счет растяжения, вызванного давлением жидкости внутри трещины.
Возрастаниевызвано увеличением полных напряжений.

## Slide 23: Зависимость критического давления от длины трещины
Существует некая критическая длина трещины, после достижения которой происходит сдерживание ее роста.
!