АННОТАЦИЯ

Тема: «Исследование численного решения связанной упруго-динамической задачи на примере коарктации аорты»

Автор: Светличная Е.Л

Научный руководитель: Лобода О.С.

В данной работе была разработана модель потока крови в аорте в одномерном случае с использованием пакета WolframMathematica, произведено сравнение гемодинамических параметров модели аорты с коарктацией, аорты здорового ребенка и аорты после проведения хирургической операции.

Методы вычислительной гидродинамики (CFD) традиционно используются при разработке и анализе моделей в тяжелой промышленности, таких как аэрокосмическая и автомобильная промышленность. Но с недавнего времени эта технология начала использоваться и в биомеханике. Этот метод может не только помочь в процессе проектирования медицинских устройств (протезов, клапанов и др.), но также для прогнозирования изменений в гемодинамической среде (т. е. изменение параметров кровотока). Целью данной работы является исследование гемодинамики аорты с коарктацией.

Моделирование и исследование основных гемодинамических параметров, а именно давления и скорости кровотокав аорте необходимо для выявления закономерностей, приводящих к рекоарктации, и являются актуальными задачами биомеханики.