## Slide 1: Влияние нестационарных свойств жидкости гидроразрыва на геометрию трещины
Научный руководитель Журавлёва Е. Ю.
Выполнил студент Сорокина В. В.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Высшая школа теоретической механики
30.06.2020

## Slide 2: Гидравлический разрыв пласта
С увеличением объёмов добычи нефти растёт и доля трудноизвлекаемых запасов нефти (ТрИЗ)
Одним из методов разработки месторождений ТрИЗ выступает гидравлический разрыв пласта (ГРП)

## Slide 3: Моделирование ГРП
Распространёнными трёхмерными моделями являются Pseudo3D, Planar3D и Full3D
Для дальнейшего исследования была выбрана модель Planar3D, разработанная в научно-образовательном центре "Газпромнефть-Политех"

## Slide 4: Жидкость гидроразрыва
Не менее важным этапом при подготовке к проведению ГРП на практике является создание жидкости гидроразрыва с необходимыми свойствами
Ключевые свойства:
  Вязкость
  Пропантоудерживающая способность
  Пропантонесущая способность
Но свойства жидкости могут меняться в процессе ГРП!

## Slide 5: Цели и задачи
Цель:
  исследовать влияние нестационарных свойств жидкости ГРП на геометрию образующейся трещины
Задачи:
  определить влияние эффекта деградации жидкости гидроразрыва на геометрию моделируемой трещины ГРП
  проверить гипотезу о возможности оценки геометрии трещины с помощью расчётов без явного учёта деградации жидкости

## Slide 6: Модуль Planar3D
Основные допущения:
Пласт моделируется как набор горизонтальных слоёв, каждый из которых характеризуется упругими модулями и минимальными сжимающими напряжениями
Распространение трещины происходит в плоскости, перпендикулярной направлению минимальных сжимающих напряжений
Жидкость гидроразрыва считается несжимаемой и подчиняется степенному реологическому закону

## Slide 7: Модуль Planar3D
Решаемые уравнения
гиперсингулярный интеграл
– давление в точке с координатами в момент времени ;
– сжимающие пластовые напряжения в направлении, перпендикулярном плоскости трещины;
– модуль плоской деформации, – модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона;
– раскрытие трещины;
баланс массы (течение жидкости подчиняется обобщённому уравнению Пуазейля)
– обобщённый коэффициент консистенции;
– коэффициент динамической консистенции;
– показатель степени реологии;
– объём закачки жидкости в трещину.

## Slide 8: Модуль Planar3D при учёте «старения» жидкости
Степенной реологический закон для неньютоновской жидкости
– напряжение сдвига;
– коэффициент динамической консистенции;
градиент скорости вдоль оси, перпендикулярной к плоскости сдвига слоёв жидкости;
показатель поведения жидкости
Время, мин | K, | n
0 | 0.01 | 0.6
15 | 0.15 | 1.0
30 | 0.369 | 1.0
45 | 0.544 | 1.0
60 | 0.4 | 1.0
Время, мин |  | n
0 | 0.01 | 0.6
15 | 0.15 | 1.0
30 | 0.369 | 1.0
45 | 0.544 | 1.0
60 | 0.4 | 1.0
Изменение коэффициента консистенции и показателя поведения от времени

## Slide 9: Распределение времени пребывания жидкости в трещине
- время моделирования 15 мин
- трёхслойная несимметричная среда
- контраст напряжений 1 МПа и 4 МПа
- расход 5 м3/мин
- показатель поведения n=0.6
- коэффициент консистенции K=0.01

## Slide 10: Параметры расчётов
Исследуется три варианта контраста по минимальным сжимающим напряжениям: однородная среда, трёхслойная несимметричная среда и одиннадцатислойная несимметричная среда.
Минимальные сжимающие напряжения в центральном слое составляют 30 МПа, контраст варьируется в диапазоне 1-5 МПа.
Модуль Юнга , коэффициент Пуассона одинаковы для всех слоёв и не изменяются со временем.
Расход постоянен: 1 м3/мин и 5 м3/мин.
Для экспериментов без учёта «старения» жидкости:
молодая жидкость
K = n = 0.6
разрушившаяся жидкость
K = n = 1.0
Для экспериментов при учёте «старения» жидкости:
- начальные параметры
K = n = 0.6

## Slide 11: Трёхслойная несимметричная среда при расходе 1 м3/мин
Эксперимент без учёта деградации жидкости
Эксперимент при учёте деградации жидкости

## Slide 12: Трёхслойная несимметричная среда при расходе 5 м3/мин
Эксперимент без учёта деградации жидкости
Эксперимент с учётом деградации жидкости

## Slide 13: Таблицы сравнений для трёхслойной несимметричной среды
Номер расчёта | Время моделирования, мин | Расход, м3/мин | Раскрытие, мм | Длина, м | Высота, м | AR
1 | 15 | 1 | 2.4 | 311 | 68 | 4.6
1* | 15 | 1 | 2.4 | 303 | 72 | 4.2
2 | 15 | 1 | 4.9 | 123 | 65 | 1.9
Номер расчёта | Время моделирования, мин | Расход, м3/мин | Раскрытие, мм | Длина, м | Высота, м | AR
1 | 15 | 5 | 3.5 | 467 | 156 | 2.9
1* | 15 | 5 | 3.4 | 467 | 168 | 2.8
2 | 15 | 5 | 7.7 | 204 | 119 | 1.7
1 – эксперимент со свойствами молодой жидкости без учёта деградации
1* – эксперимент при учёте деградации жидкости
2 – эксперимент со свойствами разрушившейся жидкости без учёта деградации

## Slide 14: Одиннадцатислойная несимметричная среда при расходе 1 м3/мин
Эксперимент без учёта деградации жидкости
Эксперимент с учётом деградации жидкости

## Slide 15: Одиннадцатислойная несимметричная среда при расходе 5 м3/мин
Эксперимент без учёта деградации жидкости
Эксперимент с учётом деградации жидкости

## Slide 16: Таблицы сравнений для одиннадцатислойной несимметричной среды
1 – эксперимент со свойствами молодой жидкости без учёта деградации
1* – эксперимент при учёте деградации жидкости
2 – эксперимент со свойствами разрушившейся жидкости без учёта деградации
Номер расчёта | Время моделирования, мин | Расход, м3/мин | Раскрытие, мм | Длина, м | Высота, м | AR
1 | 15 | 1 | 2.7 | 360 | 42 | 9.0
1* | 15 | 1 | 2.7 | 398 | 41 | 9.6
2 | 15 | 1 | 5.5 | 128 | 53 | 2.4
Номер расчёта | Время моделирования, мин | Расход, м3/мин | Раскрытие, мм | Длина, м | Высота, м | AR
3 | 15 | 5 | 4.8 | 780 | 54 | 14.5
3* | 15 | 5 | 4.8 | 793 | 54 | 14.8
4 | 15 | 5 | 9.3 | 228 | 102 | 2.2

## Slide 17: Заключение
Проведена серия компьютерных экспериментов при использовании расчётного модуля Planar3D
Рассмотрены большие и малые скорости закачки, несколько конфигураций пласта
Для трёхслойной несимметричной и однородной сред учёт деградации жидкости оказывает большее влияние на высоту трещины, для одиннадцатислойной – на длину
Отклонение значений всех геометрический размеров трещины, рассчитанных при учёте деградации жидкости, не превосходят 11% от соответствующих размеров, полученных при учёте данного фактора
Спрогнозировать геометрию трещины, неявно учитывая деградацию жидкости через статистическую оценку, не удалось

## Slide 18: Спасибо за внимание!