## Slide 1: Применение CRM модели для анализа эффективности системы заводнения нефтяных месторождений Выпускная квалификационная работа
Подготовил студент группы 5030103/90301 Рязанов П.А
Научный руководитель: к.ф-м.н. Мешков В.Р.
Консультант: Кондратенко Ф.И.

## Slide 2
Актуальность: на поздней стадии разработки нефтяного месторождения наиболее приоритетной является задача оперативного анализа текущей системы заводнения. Для того, чтобы оптимизировать значения дебитов нефти, нужно иметь информацию о влиянии на них закачки через нагнетательный фонд, которые численно выражаются через коэффициенты взаимовлияния.
CRM модели требуют гораздо меньше времени и данных для решения задачи поиска коэффициентов взаимовлияния по сравнению с гидродинамическими симуляторами.
Цель: определение коэффициентов взаимовлияния с помощью CRMP модели.

## Slide 3: CRM модель
CRM – это семейство аналитических моделей, предназначенных для решения целого ряда задач разработки месторождений, в т.ч.: анализ взаимовлияния между нагнетательными и добывающими скважинами.
Уравнение материального баланса:
где
- коэффициент полной сжимаемости пласта
- поровый объем пласта
- среднее пластовое давление
– дебит жидкости
– приемистость нагнетательной скважины

## Slide 4: CRM модель
Формула CRM модели, описывающая динамику дебита жидкости:
где
– коэффициент продуктивности
– константа времени

## Slide 5: Константа времени
Рисунок 1. Влияние параметра на расчетный дебит

## Slide 6: CRMP модель
В данной задаче выбрана CRMP модель, в которой рассматривается поровой объем, характеризующий одну добывающую и относящиеся к ней нагнетательные скважины, что позволяет учесть влияние всех скважин по отдельности в рассматриваемой области.
Рисунок 2. Схемы областей пласта для CRMT, CRMP и CRMIP моделей

## Slide 7: Исходные данные
В качестве исходных данных были взяты 11 добывающих и 5 нагнетательных скважин с обезличенного реального месторождения. Для удобства скважины перенумерованы.
P – production well
I – injection well
Рисунок 3. Расположение скважин в рассматриваемой области пласта

## Slide 8: Постановка оптимизационной задачи
В варианте CRMP модели решение для дебита жидкости j-ой добывающей скважины запишется так:
где - безразмерные коэффициенты взаимовлияния.
N – количество нагнетательных скважин
Формулируется оптимизационная задача, целевая функция которой выглядит следующим образом:
где дебит.

## Slide 9: Граничные условия
Естественные граничные условия для коэффициентов взаимовлияния:
Физический смысл коэффициент взаимовлияния – доля полезной закачки -ой нагнетательной скважины, приходящейся на -ую добывающую скважину.
Дополнительные ограничения на константы времени и коэффициенты продуктивности определяются экспертами.
Данная задача условной оптимизации решалась методом штрафных функций.

## Slide 10: Метод штрафных функций
Метод штрафных функций позволяет свести задачу безусловной оптимизации к условной за счет добавления к целевой функции штрафных функций.
Рисунок 4. График штрафной функции (11)
Рисунок 5. График штрафной функции (12)

## Slide 11: Метод штрафных функций
Оптимизируемая функция на k+1-ом шаге запишется так:
где – целевая функция для дебитов, – ограничение на параметр, - сумма штрафных функций по всем управляющим параметрам, – параметр метода
– константа,
На k+1-ой итерации функция оптимизируется безусловно с помощью метода Adam, затем уменьшается параметр и переходят к следующей итерации.
Критерий остановки:

## Slide 12: Расчетные дебиты
Рисунок 6. Графики динамики расчетного и фактического дебитов жидкостей добывающей скважины P1
Горизонтальная ось – дата Вертикальная ось – дебит жидкости, м3/сут
Рисунок 7. Графики динамики расчетного и фактического дебитов жидкостей добывающей скважины P4
Горизонтальная ось – дата Вертикальная ось – дебит жидкости, м3/сут

## Slide 13: Расчетные дебиты
Рисунок 8. Графики динамики расчетного и фактического дебитов жидкостей добывающей скважины P7
Горизонтальная ось – дата Вертикальная ось – дебит жидкости, м3/сут

## Slide 14: Графики ошибки
Рисунок 9. График ошибки между расчетным и фактическим дебитами для добывающей скважины P1
Горизонтальная ось – дата Вертикальная ось – отклонение, %
Рисунок 10. График ошибки между расчетным и фактическим дебитами для добывающей скважины P4
Горизонтальная ось – дата Вертикальная ось – отклонение, %

## Slide 15: Графики ошибки
Рисунок 11. График ошибки между расчетным и фактическим дебитами для добывающей скважины P7
Горизонтальная ось – дата Вертикальная ось – отклонение, %

## Slide 16: Результаты
 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5
P1 | 0,0547 | 0,1339 | 0,0171 | 0,0132 | 0,0117
P2 | 0,0082 | 0,015 | 0,0598 | 0,0269 | 0,007
P3 | 0,0389 | 0,039 | 0,0011 | 0,003 | 0,0082
P4 | 0,0182 | 0,0605 | 0,0689 | 0,0374 | 0,0215
P5 | 0,0171 | 0,0636 | 0,0368 | 0,0553 | 0,0329
P6 | 0,0446 | 0,1334 | 0,049 | 0,0263 | 0,0092
P7 | 0,0101 | 0,1517 | 0,0124 | 0,0033 | 0,0168
P8 | 0,0916 | 0,0378 | 0,0468 | 0,0067 | 0,01
P9 | 0,0573 | 0,0017 | 0,0684 | 0,0352 | 0,017
P10 | 0,0381 | 0,0724 | 0,0667 | 0,0346 | 0,0043
P11 | 0,0241 | 0,0596 | 0,0006 | 0,0258 | 0,0269
Таблица 1. Полученные коэффициенты взаимовлияния.

## Slide 17: Полученные результаты
Chart: 
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11
 | 0.134 | 0.085 | 0.062 | 0.037 | 0.041 | 0.017 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0
Chart: 
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11
 | 0.093 | 0.12 | 0.072 | 0.142 | 0.163 | 0.085 | 0.001 | 0.012 | 0.009 | 0.005 | 0.003
Chart: 
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11
 | 0.006 | 0.013 | 0.15 | 0.17 | 0.082 | 0.074 | 0.094 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.001
Chart: 
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11
 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.112 | 0.036 | 0.073 | 0.122 | 0.069 | 0.032 | 0.003 | 0
Рисунок 12. Коэффициенты I1
Рисунок 13. Коэффициенты I2
Рисунок 14. Коэффициенты I3
Рисунок 15. Коэффициенты I4

## Slide 18: Полученные результаты
Chart: 
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11
 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.024 | 0.053 | 0.154 | 0.094 | 0.063 | 0.071
Chart: 
| I1 | I2 | I3 | I4 | I5
 | 0.382 | 0.705 | 0.6 | 0.461 | 0.477
Chart: 
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11
 | 0.235 | 0.223 | 0.296 | 0.466 | 0.33 | 0.273 | 0.272 | 0.244 | 0.14 | 0.071 | 0.075
Рисунок 16. Коэффициенты I5
Рисунок 17. Сумма коэффициентов для каждой нагнетательной скважины
Рисунок 18. Сумма коэффициентов для каждой добывающей скважины

## Slide 19: Заключение
Написана программа на языке Python, которая реализует модель CRMP
Придуманы собственные штрафные функции для МШФ
С помощью CRMP модели посчитаны коэффициенты взаимовлияния, на основе которых может быть качественно и количественно решена задача оптимизации нефтедобычи.
Достигнуто максимальное отклонение фактических и расчетных дебитов в 12%
Получены данные об эффективности закачки для каждой рассматриваемой нагнетательной скважины.

## Slide 20: Улучшение модели
Учет интенсивности аквифера
Учет связи между однотипными скважинами
Улучшение точности методов
Учет выводов скважин из режима работы в связи с технологическими мероприятиями

## Slide 21: Спасибо за внимание!