## Slide 1: Моделирование транспорта газа в магистральном трубопроводе
Подготовил: Удалов Егор Владимирович

## Slide 2: Актуальность
- Выявление возможности возникновения потерь в виде выпадения конденсата при транспорте газа с высоким содержанием С2+ из Уренгоя до Усть-Луги
- До этого такой газ на такие расстояния никогда не транспортировался
Рис. 1. Расположение магистрального газопровода от Уренгоя до Усть-Луги

## Slide 3: Цель работы
Возможные причины потерь
- Высокая протяженность газопровода через территорию Крайнего Севера
- Неблагоприятные климатические условия (низкая температура)
- Количество компрессорных станций
Цель - оценить возможность выпадения конденсата с точки зрения неблагоприятных климатических условий с помощью гидродинамического моделирования (Ansys Fluent)

## Slide 4: I. Описание движения флюида. Система уравнений Навье-Стокса
Баланс массы:
Баланс количества движения:
Баланс энергии:
Связывающие соотношения:

## Slide 5: I. Описание движения флюида. Осреднение по Рейнольдсу
Величины разбиваются на две составляющие:
где - исходная величина, - средняя часть, – флуктуационная часть,
Рис.2. Пример представления через среднюю и флуктуационную составляющие

## Slide 6: I. Описание движения флюида. Осредненная система уравнений Навье-Стокса
где – Рейнольдсовые напряжения, – Рейнольдсовый поток.
Рейнольдсовый поток моделируется так:
где – турбулентная вязкость, которая определяется из других эмпирических соотношений, – турбулентное число Прандтля, – турбулентный коэффициент теплопроводности

## Slide 7: I. Описание движения флюида. Модель Shear Stress Transport
Рейнольдсовые напряжения моделируются на основе гипотезы Буссинеска:
где – турбулентная кинетическая энергия
Новые введенные турбулентные характеристики определяем по полуэмпирической модели Shear Stress Transport. Данная модель вводит уравнения баланса для турбулентных характеристик.
- Хорошо описывает пристенные течения
- Хорошо описывает свободные течения
- Хорошо описывает множество различных течений
- Вычислительно менее затратная среди других моделей турбулентности

## Slide 8: II. Моделирование газожидкостного течения. Режимы течения
Рассматривается поток газа и конденсата – газожидкостное течение:
Рис.3. Режимы газожидкостного течения
- Поскольку в данной работе описывается течение газоконденсатной смеси с малым количеством жидкости, то актуальными будут режимы справа

## Slide 9: II. Моделирование газожидкостного течения. Модель объема жидкости
Модель объема жидкости (VOF – Volume of Fluid) - моделирование поверхности раздела жидкости и газа
Рис.4. Иллюстрация моделирования раздела двух сред (жидкости и газа) с помощью метода VOF

## Slide 10: II. Моделирование газожидкостного течения. Модель объема жидкости
В основе модели лежат следующие принципы:
Фазы не перемешиваются
Решаются единственные уравнения баланса и модельные уравнения
Величины, отвечающие за свойство флюида в уравнениях, полагаются равными взвешенной сумме свойства по мольной доле каждой фазы
Граница фаз отслеживается с помощью уравнения баланса мольной доли
где , - доли первой и второй фазы соответственно

## Slide 11: II. Моделирование газожидкостного течения. Модель Эйлера
Модель Эйлера - моделирование течений с взаимопроникающими фазами.
В основе модели лежат следующие принципы:
Поле давления единственно
Уравнения баланса решаются отдельно для каждой фазы
Модельные уравнения могут решаться в единственном экземпляре (как в модели VOF), так и раздельно для каждой фазы
В уравнения баланса можно учесть силы, которые возникают при взаимодействии фаз, путём добавления соответствующих слагаемых и их моделирования

## Slide 12: III. Постановка задачи
Рассмотрим горизонтальный прямолинейный участок трубопровода между компрессорными станциями длиной L = 150 км, радиусом R = 0.72 м. Граничные условия (взяты самые неблагоприятные):
Вход:
Выход:
Стенка: , шероховатость = 0.15 мм
Общий расход в магистральном трубопроводе
Средняя скорость на входе (из расхода) =
Вопрос: возможно ли выпадение конденсата при транспортировке газа на рассматриваемом участке трубопровода вследствие изменения термобарических параметров и как следствие фазовых превращений

## Slide 13: III. Постановка задачи
 | P=7.5МПа, T = 273K | 
 | Мольная доля, %, газ | Мольная доля, %, конденсат
доля фазы | 98.388 | 1.612
 | 89.91355 | 28.33108
 | 6.819818 | 21.10145
 | 1.774912 | 28.14952
 | 0.2682 | 16.88385
 | 0.012635 | 3.137539
 | 0.00076 | 0.76018
 | 0.000126 | 0.364592
 | 5.43E-06 | 0.061713
 | P=7.5МПа, T = 273K | 
 | Мольная доля, %, газ | Мольная доля, %, конденсат
доля фазы | 98.388 | 1.612
 | 89.91355 | 28.33108
 | 6.819818 | 21.10145
 | 1.774912 | 28.14952
 | 0.2682 | 16.88385
 | 0.012635 | 3.137539
 | 0.00076 | 0.76018
 | 0.000126 | 0.364592
 | 5.43E-06 | 0.061713
Табл.1. Компонентный состав фаз при заданных условиях на входе

## Slide 14: III. Постановка задачи
Известны необходимые свойства для ожидаемого интервала температуры и давления при моделировании:
молекулярная масса
плотность
динамическая вязкость
теплоемкость при постоянном давлении
коэффициент теплопроводности
коэффициент поверхностного межфазного натяжения

## Slide 15: III. Постановка задачи
Моделировать длинный участок невозможно – рассмотрим маленький участок. При этом необходимо соблюсти условие подобия с точки зрения числа Рейнольдса. Для этого воспользуемся связью Re и коэффициента сопротивления :
Рассмотрим начальный участок трубы длиной . Тогда и

## Slide 16: III. Постановка задачи
- Пусть = 15 м. Тогда по формуле (4) = 7.49975 МПа.
- На вопрос задачи необходимо ответить на малом участке
- Рассмотрим стационарную задачу, так как участок трубопровода длинный и по нему уже достаточно долгое время протекал флюид, а значит можно считать, что все процессы в нём установились
- В условиях задачи возможны три типа газожидкостного течения: туманообразный, кольцевой и расслоенный
- Фазовые переходы между газом и конденсатом учитываться не будут (это отдельная трудоёмкая задача)

## Slide 17: III. Постановка задачи
1. Постановка задачи для туманообразного режима
- Модель многофазного течения – модель Эйлера
- Размерность задачи – двумерная, осесимметричная постановка
- Профиль скорости на входе – однородный,
- Конденсат распределен равномерно среди газа
- Гравитация не учитывается
Рис.5. Поперечное сечение трубы при туманообразном режиме

## Slide 18: III. Постановка задачи
2. Постановка задачи для кольцевого режима
- Модель многофазного течения – VOF
- Размерность задачи – двумерная, осесимметричная постановка
- Профиль скорости на входе – однородный,
- Слой конденсата течет вблизи стенки
- Высота слоя, ℎ=0.01м
Рис.6. Поперечное сечение трубы при кольцевом режиме

## Slide 19: III. Постановка задачи
3. Постановка задачи для расслоенного режима
- Модель многофазного течения – VOF
- Размерность задачи – трёхмерная
- Профиль скорости на входе – однородный,
- Слой конденсата течет по дну трубы
- Поверхность раздела – горизонтальная
- Высота слоя, ℎ=0.07м
Рис.7. Поперечное сечение трубы при расслоенном режиме

## Slide 20: III. Постановка задачи. Сетка
Рис.8. Сетка для туманообразного и кольцевого режима
Число узлов = 1446321, число элементов = 480000, минимальный размер элемента = 0.5мм, максимальный = 5мм

## Slide 21: III. Постановка задачи. Сетка
Рис.9. Сетка для расслоенного режима
Число узлов = 3078944, число элементов = 756250, минимальный размер элемента ≈ 0.85мм, максимальный ≈ 40мм.

## Slide 22: IV. Результаты расчета
1. Туманообразный режим
Давление:
- Отличие давления газа от
давления конденсата <= 0.5%
Температура:
- Уменьшение температуры <= 3%
- Значительно уменьшается
в очень тонком слое, примыкающем
к стенке (<=2.6%)
Шероховатость:
- Мало влияет на профили

## Slide 23: IV. Результаты расчета
2. Кольцевой режим
Давление:
- Разница давлений <= 0.1%
- Есть скачок
Температура:
- Разница температур <= 1%
- Большее изменение происходит
в пристеночном слое (<= 0.7%)
Шероховатость:
- Мало влияет на профили

## Slide 24: IV. Результаты расчета
3. Расслоенный режим
Давление:
- Разница давлений <= 0.3%
- Есть скачок
Температура:
- Разница температур <= 0.4%
- Значительно уменьшается
в пристеночном слое
Шероховатость:
- Мало влияет на профили

## Slide 25: Выводы
1) По давлению
- практически не изменяется для всех случаев (<= 0.5% ≈ 0.04 МПа)
- значительные изменения происходят вблизи стенки
2) По температуре
- если уменьшается значительно, то в очень тонком слое у стенки (<= 2.6% ≈ 7 oC)
- если уменьшается быстро, начиная в основном потоке, то в целом изменяется мало
(<= 0.3% ≈ 0.8 oC), а большие изменения происходят вблизи стенки (<= 0.7% ≈ 1.9 oC)
3) По шероховатости:
- слабо влияет на профили
Вывод: такой фактор образования конденсата, как значительное изменение термобарических параметров, был зафиксирован лишь в очень тонком слое у стенки, а значит можно утверждать, что весомых предпосылок для образования конденсата на коротком участке нет

## Slide 26: Благодарю за внимание!